设计证号：甲级191132－sj

咨询证号：工咨询甲1032524001

勘察证号：乙级191132－ky

增城市水系规划新塘镇专题

（报批稿）

增城市水利局

广州市水利水电勘测设计研究院

二○○八年四月

批准：庄木和　黄海明

审定：黄　红　李洪源

审查：郭彩萍　周国南

项目负责人：付宝利 翟丽嫦

参加人员：杨聪辉  张　颖　沈尧亮　庾瑞兰

卢鑫祥  饶耀先　赵孟坚　胡永辉

工作人员：林映波  李旭龙　古　莉　张海燕

龚定文  徐敏杰  欧景弦  陈小燕

目　录

前  言	1

1概  况	3

1.1自然地理	3

1.2流域概况	3

1.3社会经济	4

1.4洪涝灾害	5

1.5工程概况	7

1.6近几年工程设计、建设情况	24

1.7存在的主要问题	29

1.8地质概况	33

1.9城市规划	35

2水  文	39

2.1气象	39

2.2水文	39

2.3暴雨	40

2.4洪水	41

2.5潮汐特征	51

3 规划原则和主要任务	52

3.1规划原则	52

3.2规划水平年	52

3.3规划目标	52

3.4规划依据和基本资料	52

3.5规划的主要任务	54

4 防洪规划	55

4.1防洪体系	55

4.2防洪标准	56

4.3堤线规划	58

4.4堤顶高程	65

4.5堤防断面选择	86

4.6防洪非工程措施	89

4.7 超标准洪（潮）水防御对策	91

5 排涝规划	93

5.1治涝标准	93

5.2治涝原则	93

5.3排涝分区	94

5.4承泄区及水面线分析	97

5.5排涝工程布局	101

5.6排水涵闸工程规模确定	107

5.7泵站规模确定	110

5.8截洪沟、排涝渠工程规模	112

6水域蓝线规划	113

6.1河涌分类	113

6.2河涌规划控制线	115

6.3河涌整治	120

6.水库、山塘规划控制线	121

7水环境整治	122

7.1水环境现状	122

7.2河涌水质目标	137

7.3水污染治理	137

7.4水环境格局	140

7.5水环境改善方案	141

7.6生态环境景观设想	143

8水管理规划	146

8.1管理现状及存在问题	146

8.2管理体制、机构设置和人员编制	147

8.3管理范围和管理任务	149

8.4管理设施	150

8.5工程年运行管理费费用测算	153

9工程占地与投资估算	154

9.1工程占地	154

9.2投资估算	160

10环境影响评价	166

10.1区域环境现状	166

10.2工程对环境的有利影响	166

10.3工程对环境的不利影响	167

10.4环境保护措施	168

10.5总体评价	168

11经济评价	169

11.1评价依据与基本参数	169

11.2工程投资及年运行费	169

11.3工程效益	169

11.4国民经济评价指标	171

11.5国民经济评价结论	171

12结论与建议	173

12.1结论	173

12.2建议	173

附图：1、增城市新塘镇水利工程现状位置图

2、增城市新塘镇水利工程规划布置图

# 前  言

增城位干珠江三角洲东北部、广州东部，南与东莞隔江相望，东临惠州．北界从化、龙门。地处广州、东莞、深圳、香港等发达区间，故称广州东部板块，是广州通往东莞、深圳、香港和粤东各地的交通咽喉，紧连广州萝岗经济技术开发区。由广州东去，广惠、广园、广汕几条“绿色通道”直指增城；进入增城，大封门、高滩、凤凰山、白洞、兰溪、金坑、中新、蕉石岭、南香山九大森林公园从北到南形成“森林围城”之势；在增城，全市近一半面积为森林覆盖，城区绿化率达35.5%。处处绿树掩映，鸟语花香，发展空间大，前景好。

“荔枝之乡”增城近三年先后投入18亿元，在荔城、新塘等人口密集的城镇建起了挂绿广场、蕉石岭森林公园、增城广场等多个城市绿化公园，“森林围城，城在林中”的绿色增城格局初现。

新塘已被划入华南中心城市广州都市圈范围中，地处广州市东部门户，是广州市东进的落脚点。在广州市总体概念规划确定的“三纵四横”生态廊道中，新塘镇位于广州市向东延伸至新塘南岗组团的“江高——萝岗——新塘生态廊道”南部的位置。

随着新塘镇一系列旅游文化规划的出台和实施，该镇的旅游资源将得到进一步的发掘。据了解，新塘的旅游定位将着眼于“水、山、文、商”等方面，从“大工业、大物流、大商贸、大房产”的发展思路上，挖掘和优化一批“可看、可游、可说、可玩、可回味”的旅游资源，重点打造面向国内外的旅游精品和重大节庆日活动。通过围绕主题整合资源，全面提升城市竞争力、知名度和美誉度，把新塘建设成经济、旅游、文化一体化的新型城市。

为适应新形势的发展，并将新塘建设成最适宜创业发展又适宜居住的生态新城，增城市水利局于2006年8月开始了对增城市水系规划（包括新塘专题）的招标工作，我院于2006年9月中标，10月开始了相关的规划设计工作。

# 1概  况

## 1.1自然地理

新塘镇位于广州近郊东江下游，地理坐标位于东经113°33′52″～113°44′56″，北纬23°05′10″～23°15′02″，是广州增城市西南部的中心镇。新塘水陆交通方便，距香港130km，距广州39km，距深圳120km，距增城市中心25km，距东莞市12km，总面积247.88km2。

新塘镇位于广州市经济技术开发区东侧，也是广州东部产业带的重要组成部分。广深高速铁路、广深高速公路、广园东快速路、广惠高速公路、107国道横贯全境，构成新塘镇主要的对外交通路网，连通广州、东莞、惠州、深圳、香港等地。

区内气候温和、土地肥沃，风调雨顺，年均气温21.9℃，年均降雨量1742.4mm，适宜于热带、亚热带作物生长，是著名的荔枝之乡、鱼米之乡。

## 1.2流域概况

规划区内现有河涌79条，总长度137.32km。主要河流有温涌、官湖河、雅瑶河等，温涌、官湖河上游在广州市区，雅瑶河全在增城市境内。界河有西福河、东江北干流。

温涌发源于白云区长坑，为东江一级支流，流向自北向南，汇入东江河口（石沥口闸）以上集雨面积为37.0km2，主河道长度为15.94km。温涌在石沥口闸以上3.83km处沙村附近河道分为左右两汊河；左汊为温涌干流（又称佛堂涌），区间集雨面积为 3.12km2，右汊为水南支流，河长3.95km，区间集雨面积为3.0km2。分汊河口以上集雨面积为30.9km2，主河道长度为12.06km，河道平均坡降为3.14‰。温涌上游右支为细陂河，广深公路以上为广州市区，以下为增城市新塘镇。温涌上游左干又称陈家林水（牛屎圳），上、下游均在增城市，中部有部分在广州市区。

官湖河为东江一级支流，流向自北向南，汇入东江河口以上集雨面积为67.28km2，主河道长度为21.9 km，河道平均坡降为2‰。官湖河在新塘镇久裕闸经东莞中堂镇江南相隔汇入东江。流域有小（1）型水库2座，即红旗水库、水星水库，集雨面积分别为1.6km2、5.2km2，总库容分别为132万m3、467万m3。

雅瑶河为东江的一级支流，流向自北向南，汇入东江河口以上集雨面积为113.20km2，主河道长度为21.62km，河道平均坡降为1.6‰。雅瑶河在大墩水闸汇入东江，流域内有小（1）型水库2座，分别是余家庄水库和万田水库，集雨面积分别为12.7km2、2.7km2，总库容分别为900万m3和330万m3。

官湖河、雅瑶河两河流域地势北、西北部高，南、西南部低，其上游为山区，中下游为平原。河道两岸均为农业耕作区和民房。

西福河是增城市第二大河流，东江一级支流，流域边界呈扇形，流域面积597.71km2，干流长56.09km，河床平均比降为1.116‰。

东江北干流是感潮河段，其上游入口有石龙（二）潮位站，下游出口有大盛潮位站。

## 1.3社会经济

2004年2月16日，增城市部分行政区进行调整，新塘、永和、仙村（除吓岗村）、沙浦、宁西5镇合并，整合优势资源，建设广州东部工商新城。

原新塘镇是增城市南部工业、商业重镇，也是广东省中心镇，面积84.68km2，下辖26个村民委员会，10个街道居委会，总人口22万多人。其中，常住户籍人口10万人，流动人口12万人。

根据2005年《增城年鉴》，新塘镇总面积为280.48km2，总人口41.1万人，辖内共有75个村委会和16个居委会。其中，常住户籍人口22.23万人，流动人口18.87万人。工农业总产值228.54亿元，比上年增长17.9%，占增城市当年工农业总产值439.14亿元的52.04%。其中，工业总产值220.00亿元，占当年工农业总产值的96.26%，农业总产值8.54亿元，仅占3.74%。在工业总产值中，纺织服装、汽车、摩托车及其零配件三大支柱产业产值125.50亿元，占57.10%。

2005年下半年，新塘镇的贤江、新庄、永岗、禾丰4个村划入萝岗区，规划区域面积从280.48km2减少至247.88 km2，是本次规划区域采用的面积。

新塘中心镇是增城市的重要工业城镇，已建成60 km2的工业园，包括东凌工业园、康威运动城、新塘牛仔制衣城、科达工业城、新塘牛仔服装商贸城等20多家规模较大的项目。多年来，形成了家电、制衣、汽车、摩托车、建材、药品、食用油等10大专业市场，是增城市“南部带动”战略和广州市东部板块发展战略的重点卫星镇。

规划范围内的农业发展，结合其土地资源，主要发展创汇型农业，包括优质大米、蔬菜、水果、花卉以及名特优养殖为主导的产业。

根据《增城市新塘镇总体规划》预测，至2010年镇域总人口为48万人，年均增长0.35‰，至2020年镇域总人口为58万人，年均增长0.19‰；国内生产总值GDP，预测2010年310亿元，年均增长16.8%，预测2020年600亿元，年均增长6.83%；工农业总产值，预测2010年550亿元，年均增长15.8%，预测2020年1500亿元，年均增长10.6%。

## 1.4洪涝灾害

洪涝灾害主要有五种：江河洪水、台风、暴雨、暴潮和山洪。

### 1.4.1洪涝灾害成因

新塘镇地处东江与增江、西福河的下游，平原地区地势低洼，历来是洪涝为患之地。洪水威胁主要来自增江、西福河与东江北干流。上中游山丘区的小流域由暴雨形成山洪，其洪水过程呈尖峰型，暴涨暴落往往引发地质灾害（如泥石流、滑坡、崩山等），其泥沙在中下游淤积后堵塞、抬高河床又加重了地区涝灾。

### 1.4.2洪涝灾害特点

区域暴雨有明显的前后汛期之分。每年4～6月为前汛期，降雨以锋面雨为主，其局部性较强，时空分配较集中（强度大），年最大暴雨强度往往发生在前汛期。7～9月为后汛期，降雨以台风雨为主，时空分配较均匀，降雨范围大、总量大。

建国后，增江发生的前四位大洪水，麒麟咀水文站洪峰流量均超过3200m3/s，四次年最大洪峰均发生在6月份：1959年6月（4180 m3/s），1968年6月（3620 m3/s），1966年6月（3520 m3/s），1974年6月（3210 m3/s）。

增江、西福河的洪涝灾害还与东江北干流的洪潮水位顶托有很大关系，当增江与东江同时发生大洪水又适逢天文大潮，则对防洪安全最为不利。1959年6月增江的洪水受东江北干流顶托，麒麟咀站出现12.02m高水位，1968年，受东江更高的洪潮水位顶托，麒麟咀站水位达12.68m，比1959年水位高出0.66m。

### 1.4.3主要洪涝灾害

五十年代以来主要洪涝灾害情况详见表1-1

表1-1                新塘镇五十年代以来主要洪涝灾害情况表

| 发生时间 | 成灾原因 | 损坏水利工程情况 | 受灾情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1953年6月1日至6月10日 | 东江、增江连续大雨，龙门山洪暴发 | 碧江围决口4处，增博大围决口10处，全县共崩决堤围35条，溃水圳99条 | 农田受浸面积23.7万亩，成灾面积9.04万亩，，受灾人口11.03万人，，死15人，倒塌房屋1382间 |
| 1955年7月16日至7月22日 | 东江、增江、西福河连降暴雨，山洪暴发 | 崩决堤围4条，增博大围于7月24日博罗石湾决堤 | 受浸农田19.5万亩，成灾面积6.7万亩 |
| 1957年5月12日至6月4日 | 东江、增江、西福河普降暴雨，洪水猛涨 | 西福河沿岸堤围全部漫顶崩决，全县崩决堤围10条，其中万亩以上1条，垮山塘29座，其他工程冲毁1509宗， | 受浸农田22万亩，倒塌房屋2208间，死10人，冲毁广深铁路蓝山至潮汕段 |
| 1959年6月10日至6月15日 | 东江、增江、西福河连降暴雨，江河水位猛涨 | 增博大围、石滩围、仙村围、附城围漫顶溃决，万亩以下堤围漫顶溃决120条，冲垮山塘62座，其他水利工程1793宗 | 受浸农田22.07万亩，倒塌房屋2.82万间，死14人，伤14人，广深铁路石沥窑段被冲毁 |
| 1987年5月19日至5月22日 | 东江、增江各地普降暴雨 | 崩决万亩以下堤围13条，冲毁水陂84座，渠道175条，冲坏涵闸37座、水电站3座，其他77宗 | 受浸农田16.5万亩，倒塌房屋124间，受灾人口39.5万人，死亡1人 |

## 1.5工程概况

### 1.5.1堤防

规划区内现状防洪体系以堤防为主，大小堤围29宗，总长156.66km。其中，干堤125.69km，支堤30.97km。主要堤围有新塘大围、仙村大围等。总保护耕地7.30万亩以上，保护人口18.1万人以上。详见表1-2。

1）新塘大围

新塘大围位于新塘镇东部，南临东江，东起十字海水闸与仙村大围相连，西至黄埔南岗，干堤全长18km，支堤29.6km，捍卫大墩、田心、沙头、白石、白水、塘美、官湖、瑶田、新街等乡村。围内土地肥沃，是增城市主要商品粮基地之一。

新塘大围建成于1992年，按20年一遇防洪标准建设。大围将大墩上、中、下围及久裕、田心、乌石、沙头、瓜岭、官湖等20条小围连接而成。

第一期工程于1966年7月动工兴建，1967年竣工，其余工程于1992年完工。第一期工程建成干堤长6km，支堤长29.6km，共挖土方25万m3，砌石方2万m3。其中，官湖河干流下段河长16.83km（干堤长约34km），雅瑶河干流下段河长9.4km（干堤长约20km）；新塘大围保护耕地2.49万亩，人口10.97万人。

新塘大围现有穿堤水闸17座，其中较大的有：在官湖河下游离河口2.45km处建有久裕水闸，7孔，净宽24.2m，设计过闸流量250m3/s；在雅瑶河干流主出口处建有大墩水闸，12孔，净宽41.8m，设计过闸流量450m3/s；雅瑶河两个分支出口分别建有田心水闸和十字海水闸等，用以抵挡东江洪水倒灌。

2）仙村大围

仙村大围位于西福河下游西岸，南临东江，西与新塘大围接壤。保护仙村、张沙头、何沙头等乡村。

仙村大围建成于1959年，堤长16.8km，围内集雨面积37.50km2。由于该围由众多小围筑闸联围而成，防洪标准不统一。

表1-2                                   增城市新塘镇现状堤围基本情况表

| 堤围名称 | 镇别 | 管理单位 | 所在 河流 | 堤顶高程（m） | 堤长（km） | 捍卫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总长 | 干堤 | 支堤 | 人口（人） | 耕地（亩） |
| 全镇合计29宗 |  |  |  | 156.66 | 125.69 | 30.97 | 180944 | 73014 |
| 新塘大围 | 新塘 | 新塘镇 | 东江 | 4.2 | 47.6 | 18.0 | 29.6 | 109700 | 24900 |
| 上海围 | 新塘 | 大墩村 | 东江 | 3.8 | 4.2 | 4.2 |  |  | 2000 |
| 大塘洲围 | 新塘 | 大墩村 | 东江 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |  |  | 520 |
| 新塘小计3宗 |  |  |  | 55.3 | 25.7 | 29.6 | 109700 | 27420 |
| 沙滘围 | 新塘(仙村) | 沙滘村 | 西福河 | 6 | 1.55 | 1.55 |  | 550 | 300 |
| 石路围 | 新塘(仙村) | 碧潭村 沙滘村 | 西福河 | 6.7 | 2.6 | 2.6 |  | 220 | 200 |
| 大有围 | 新塘(仙村) | 下基村 沙角村 | 东江 | 3.5 | 6.34 | 6.34 |  | 1158 | 964 |
| 三合围 | 新塘(仙村) | 岳湖村 | 西福河 | 8 | 2.6 | 2.6 |  | 1892 | 1880 |
| 鹅桂洲围 | 新塘(仙村) | 深涌、沙角、十字滘、下境村 | 东江 | 4.3 | 12.6 | 12.6 |  | 3676 | 4300 |
| 仙村大围 | 新塘(仙村) | 新塘镇 | 东江 | 5.1 | 16.8 | 16.8 |  | 63000 | 29600 |
| 塘贝围 | 新塘(仙村) | 竹园村 | 仙村涌 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 1300 |

续表1-2                                增城市新塘镇现状堤围基本情况表

| 堤围名称 | 镇别 | 管理单位 | 所在 河流 | 堤顶高程（m） | 堤长（km） | 捍卫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总长 | 干堤 | 支堤 | 人口（人） | 耕地（亩） |
| 马步围 | 新塘(仙村) | 竹园村 | 仙村涌 | 3.5 | 2 | 2 |  |  | 600 |
| 渡栏洲围 | 新塘(仙村) | 巷头村 | 仙村涌 | 3.5 | 4 | 4 |  |  | 300 |
| 蛇涌围 | 新塘(仙村) | 巷头村 | 仙村涌 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |  |  | 280 |
| 黄天沙围 | 新塘(仙村) | 巷头村 | 仙村涌 | 3.5 | 4 | 4 |  |  | 320 |
| 大洲围 | 新塘(仙村) | 巷头村 | 仙村涌 | 3.4 | 3.7 | 3.7 |  |  | 300 |
| 大洲围 | 新塘(仙村) | 下境村 | 仙村涌 | 3.5 | 4.3 | 4.3 |  |  | 500 |
| 白鹤洲围 | 新塘(仙村) | 下境村 | 仙村涌 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |  |  | 400 |
| 洲尾围 | 新塘(仙村) | 下境村 | 仙村涌 | 3.2 | 3 | 3 |  |  | 300 |
| 甩洲围 | 新塘(仙村) | 十字滘村 | 仙村涌 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 400 |
| 上高洲围 | 新塘(仙村) | 十字滘村 | 仙村涌 | 3.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 150 |
| 赤南洲围 | 新塘(仙村) | 沙角村 深涌村 | 仙村涌 | 3 | 4.8 | 4.8 |  |  | 800 |

续表1-2                                 增城市新塘镇现状堤围基本情况表

| 堤围名称 | 镇别 | 管理单位 | 所在 河流 | 堤顶高程（m） | 堤长（km） | 捍卫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总长 | 干堤 | 支堤 | 人口（人） | 耕地（亩） |
| 大海皮围 | 新塘(仙村) | 沙角村 | 仙村涌 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  | 100 |
| 叶屋小围 | 新塘(仙村) | 深涌村 | 仙村涌 | 3 | 3 | 3 |  |  | 300 |
| 江涌小围 | 新塘(仙村) | 深涌村 | 仙村涌 | 3 | 1.7 | 1.7 |  |  | 200 |
| 隔头洲围 | 新塘 | 东洲村 | 东江 | 2.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 1100 |
| 郑婆洲围 | 新塘(仙村) | 十字滘村 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 200 |
| 仙村小计23宗 |  |  |  | 93.69 | 93.69 |  | 70496 | 44794 |
| 和乐围 | 新塘(沙埔) | 雅瑶 | 雅瑶河 | 3.5 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |
| 瓜芒围 | 新塘(沙埔) | 雅瑶 | 雅瑶河 | 3.9 | 1.92 | 1.2 | 0.72 |  |  |
| 沙埔小计2宗 |  |  |  | 5.02 | 4.3 | 0.72 | 0 | 0 |
| 斯庄围 | 新塘(宁西) | 斯庄村 | 西福河 | 10.5 | 2.65 | 2 | 0.65 | 748 | 800 |
| 宁西小计1宗 |  |  |  | 2.65 | 2 | 0.65 | 748 | 800 |

### 1.5.2水闸

新塘镇，现有水闸71宗，其中，新塘大围17宗，仙村大围12宗，西福河右堤5宗，沙滘闸(1×2.7×3.0)排山水入西福河未列入表中。另有官湖河、雅瑶河、温涌及支流、鹅桂洲围、大有围等穿堤水闸36宗。

水闸多建于上世纪70年代，标准多为5～10年一遇，结构形式多为钢筋砼方涵，经过几十年的运行目前多已陈旧损坏。大墩水闸2001年重建，米场闸、东洲闸2007年重建。

具体情况见表1-3现有水闸基本情况表。

仙村大闸                                   大墩长角闸

久峪闸                                      十字海闸

十字海闸上游                                  水南闸

表1-3                                      现有水闸基本情况表

| 序号 | 水闸名称 | 所在河道 | 所在堤围 | 工程规模 | 建设年代 | 设计流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 孔数 | 总净宽（m） | 孔×宽×高（m） |  | （m3/s） |
| 14片计 | 70宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水南片 | 1宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水南闸 | 水南支流 |  | 2 | 10 | 2×5×5 | 1996年 | 38 |
| 米场片 | 8宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石沥口闸 | 东江 | 新塘大围 | 3 | 22 | 1×8×5+2×7×4 | 1992年 | 132 |
| 2 | 山羌闸 | 西洲涌 | 新塘大围 | 2 | 9 | 1×5×4.8+1×4×4.8 | 1992年 | 36 |
| 3 | 圳口闸 | 西洲涌 |  | 1 | 3.5 | 1×3.5×3.5 | 上世纪80年代 |  |
| 4 | 米场闸 | 东江 | 新塘大围 | 2 | 8 | 2×4×6 | 2007年10月 | 80 |
| 5 | 上洲闸 | 东平河 |  | 1 | 3 | 1×3×3 |  |  |
| 6 | 下洲闸 | 东平河 |  | 1 | 3 | 1×3×3 |  |  |
| 7 | 东洲闸 | 东江 | 新塘大围 | 3 | 12.0 | 1×6.0×5.2+2×3.0×5.2 | 2007年10月 | 175.3 |
| 8 | 白江涌闸 | 白江涌 | 新塘大围 | 3 | 10.1 | 1×4.3×3.0+2×2.9×3.0 | 1964 | 190.45 |
| 新甘围片 | 7宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙船涌闸 | 东江 | 新塘大围 | 1 | 6 | 1×6×4 | 上世纪六十年代 |  |
| 2 | 西涌闸 | 东江 | 新塘大围 | 1 | 6 | 1×6×4 | 上世纪六十年代 |  |
| 3 | 篓箕闸 | 东江 | 新塘大围 | 1 | 6 | 1×6×4 | 上世纪六十年代 |  |
| 4 | 大基闸(甘涌闸) | 东江 | 新塘大围 | 1 | 5 | 1×5×5 | 上世纪六十年代 |  |
| 5 | 六角闸 | 东江 | 新塘大围 | 1 | 6 | 1×6×4 | 上世纪六十年代 | 21 |
| 6 | 新甘围闸 | 东江 | 新塘大围 | 1 | 4 | 1×4×4 | 上世纪六十年代 |  |
| 7 | 坭紫闸 | 东江 | 新塘大围 | 1 | 5 | 1×5×5 | 上世纪六十年代 | 25 |
| 大墩片 | 11宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 久裕闸 | 官湖河 | 新塘大围 | 7 | 24.8 | 1×5.0×5.9+6×3.3×5.1 | 1965 | 250 |
| 2 | 新街闸站 | 官湖河 |  | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 3 | 翔涌闸 | 仙村涌 | 新塘大围 | 1 | 6 | 1×6×4 | 上世纪六十年代 | 59 |

续表1-3                                     现有水闸基本情况表

| 序号 | 水闸名称 | 所在河道 | 所在堤围 | 工程规模 | 建设年代 | 设计流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 孔数 | 总净宽（m） | 孔×宽×高（m） |  | （m3/s） |
| 4 | 大墩中围闸 | 仙村涌 | 新塘大围 | 1 | 4 | 1×4×5 | 上世纪六十年代 | 52 |
| 5 | 大墩长角闸 | 仙村涌 | 新塘大围 | 1 | 4 | 1×4×5 | 上世纪六十年代 | 45 |
| 6 | 大墩闸 | 仙村涌 | 新塘大围 | 7 | 43.5 | 1×7.5×6.0+6×6.0×4.8 | 2005年重建 | 450 |
| 7 | 前海闸 | 雅瑶河 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 8 | 乌石闸站 | 雅瑶河 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 9 | 沙头东闸站 | 白石涌 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 10 | 沙头西闸站 | 白石涌 | 新塘大围 | 1 | 5 | 1×5×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 11 | 石吓闸站 | 官湖河 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 官湖片 | 1宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 官湖闸站 | 官湖河 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 沙埔片 | 4宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上邵闸 | 白石涌 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 2 | 白石北闸站 | 白石涌 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 3 | 白石路边闸站 | 白石涌 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 4 | 沙埔一级闸站 | 白石涌 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 十字海片 | 14宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 莲塘闸 | 雅瑶河 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 2 | 坪地闸站 | 坪地支流 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 3 | 下坊闸 | 雅瑶河 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 4 | 湾头闸站 | 雅瑶河 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 5 | 田心闸站 | 仙村涌 | 新塘大围 | 1 | 5.5 | 1×5.5×6.5 | 上世纪六十年代 | 75 |
| 6 | 上汪闸 | 仙村涌 | 新塘大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 上世纪七十年代 |  |

续表1-3                                      现有水闸基本情况表

| 序号 | 水闸名称 | 所在河道 | 所在堤围 | 工程规模 | 建设年代 | 设计流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 孔数 | 总净宽（m） | 孔×宽×高（m） |  | （m3/s） |
| 7 | 十字海闸站 | 仙村涌 | 仙村大围 | 5 | 16 | 1×4.0×4.0+4×3.0×3.0 | 1967年5月 | 95 |
| 8 | 白花涌闸站 | 仙村涌 | 仙村大围 | 2 | 6 | 2×3×3.7 | 1967年 | 58 |
| 9 | 龙湖闸 | 仙村涌 | 仙村大围 | 1 | 4 | 1×4×4.5 | 1957年 | 16 |
| 10 | 沙洛闸站 | 仙村涌 | 仙村大围 | 1 | 3.5 | 1×3.5×3.5 | 1966年 | 12 |
| 11 | 下境交通闸（1） | 仙村涌 | 仙村大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 旱闸 | 10 |
| 12 | 下境交通闸（2） | 仙村河 | 仙村大围 | 1 | 3 | 1×3×3 | 旱闸 |  |
| 13 | 仙村闸 | 仙村涌 | 仙村大围 | 5 | 14 | 4×2.5×3+1×4×4.8 | 1959年(64年扩) | 150 |
| 14 | 上基闸 | 仙村涌 | 仙村大围 | 1 | 2.2 | 1×2.2×2.4 | 1967年 | 10 |
| 鹅桂洲片 | 12宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 九亩闸 | 仙村涌 | 上海围 | 1 | 4 | 1×4×5 | 上世纪七十年代 | 9 |
| 2 | 苏冲闸 | 仙村涌 | 上海围 | 1 | 4 | 1×4×5 | 上世纪七十年代 | 9 |
| 3 | 新洲闸站 | 仙村涌 | 上海围 | 1 | 4 | 1×4×5 | 上世纪七十年代 | 9 |
| 4 | 深涌北闸站 | 仙村涌 | 鹅桂洲围 | 1 | 4.15 | 1×4.15×4.45 | 上世纪七十年代 | 54 |
| 5 | 深涌南闸 | 东江 | 鹅桂洲围 | 1 | 3.7 | 1×3.7×4 | 上世纪七十年代 | 41 |
| 6 | 大板涌闸 | 仙村涌 | 鹅桂洲围 | 1 | 2.74 | 1×2.74×3.25 | 上世纪七十年代 | 22 |
| 7 | 孖水门闸 | 仙村涌 | 鹅桂洲围 | 1 | 2.85 | 1×2.85×2.87 | 上世纪七十年代 | 18 |
| 8 | 鹅桂洲闸站 | 仙村涌 | 鹅桂洲围 | 1 | 4 | 1×4×3 | 上世纪七十年代 | 9 |
| 9 | 马角闸 | 仙村涌 | 鹅桂洲围 | 1 | 2.81 | 1×2.81×2.85 | 上世纪七十年代 | 9 |
| 10 | 西基闸 | 东江 | 鹅桂洲围 | 1 | 3.13 | 1×3.13×3.3 | 上世纪七十年代 | 25 |
| 11 | 东基闸 | 东江 | 鹅桂洲围 | 1 | 3.98 | 1×3.98×4.1 | 上世纪七十年代 | 45 |
| 12 | 沙角新闸 | 仙村涌 | 沙角村 | 1 | 3.9 | 1×3.9×4 | 上世纪七十年代 | 43 |

许表1-3                                      现有水闸基本情况表

| 序号 | 水闸名称 | 所在河道 | 所在堤围 | 工程规模 | 建设年代 | 设计流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 孔数 | 总净宽（m） | 孔×宽×高（m） |  | （m3/s） |
| 沙角州片 | 3宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大有闸 | 仙村涌 | 大有围 | 1 | 6.45 | 1×6.45×3 | 上世纪50～60年代 | 45 |
| 2 | 下基闸 | 仙村涌 | 大有围 | 1 | 4.8 | 1×4.8×4 | 上世纪50～60年代 |  |
| 3 | 沙角暗窦 | 仙村涌 | 大有围 | 1 | 3 | 1×3×5 | 上世纪50～60年代 |  |
| 大洲围片 | 1宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大洲闸 | 仙村涌 | 大洲围 | 1 | 4 | 1×4×3 | 上世纪七十年代 |  |
| 仙吓片 | 3宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巷头闸 | 西福河 | 仙村大围 | 1 | 3.5 | 1×3.5×3.7 | 1967年 | 10 |
| 2 | 竹园闸 | 西福河 | 仙村大围 | 1 | 3.8 | 1×3.8×3.7 | 1967年 | 12 |
| 3 | 仙吓闸 | 东江 | 仙村大围 | 2 | 7 | 2×3.5×4.4 | 1956年 | 22 |
| 潮汕片 | 1宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潮汕人行闸 | 西福河 | 仙村大围 | 1 | 2.5 | 1×2.5×3 |  |  |
| 三合围片 | 2宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三合围闸 | 西福河 | 三合围 | 1 | 3.5 | 1×3.5×3 |  | 24 |
| 2 | 上水门闸 | 西福河 | 三合围 | 1 | 2.81 | 1×2.81×2.85 |  | 18 |
| 斯庄片 | 2宗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 斯庄上闸 | 西福河 | 斯庄围 | 1 | 2 | 1×2×1.6 |  | 6 |
| 2 | 斯庄下闸 | 西福河 | 斯庄围 | 1 | 1.9 | 1×1.9×2.7 |  | 11 |

### 1.5.3水库

增城市新塘镇现有水库24宗。其中，小（1）型水库2座：余家庄、万田，2002年2月与1999年12月分别进行了除险加固，各投资313万元与43万元；小（2）型水库22座：陈家林、深坑、大陂等，除白头岗、石迳窿水库外，1995年～2000年都进行了除险加固，总投资645万元。白头岗水库存在主要问题是迎水坡剥落,溢洪道没衬砌,没有排水设施；石迳窿水库存在主要问题是溢洪道老化、断面不够，迎水坡没有砼护坡，涵管老化。这两座水库由于城镇建设的需要，原有的防洪、灌溉功能受到限制，现以养鱼为主。另外还有山塘33座。水库、山塘主要作用为防洪、灌溉。总蓄水量1938.59万m3，灌溉面积28755亩。

其他具体情况见表1-4小（1）型水库基本情况表；表1-5小（2）型水库基本情况表；表1-6山塘基本情况表。

### 1.5.4泵站

新塘镇现有排涝泵站28宗，多建于上世纪50～70年代。

排涝泵站总集雨面积81.2km2，设计排水流量58.5m3/s，装机51台，容量4152KW，治涝面积4.87万亩。

排涝泵站结构形式多为钢筋砼方涵，经过几十年的运行目前多已陈旧损坏。

具体情况见表1-7现有排涝泵站基本情况表。

中围泵站                        白石村排灌南站口

表1-7                                   电排站基本情况表

| 站名 | 镇别 | 管理单位 | 所在河流 | 所在堤围 | 集雨面积（km2） | 杨程（m） | 流量（m3/s） | 装机 | 变压器 | 治涝面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 台数（台） | 容量（KW） | 台数（台） | 容量（KVA） |  |
| 全市合计28宗 |  |  |  | 81.2 |  | 58.5 | 51 | 4152 | 30 | 6080 | 4.87 |
| 坪地站 | 新塘 | 田心村 | 坪地支流 | 新塘大围 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 65 | 1 | 100 | 0.05 |
| 田心站 | 新塘 | 田心村 | 仙村涌 | 新塘大围 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 65 | 1 | 100 | 0.08 |
| 湾头站 | 新塘 | 大墩村 | 雅瑶河 | 新塘大围 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 55 | 1 | 80 | 0.04 |
| 中围站 | 新塘 | 大墩村 | 仙村涌 | 新塘大围 | 1.2 | 2 | 1.4 | 2 | 110 | 1 | 180 | 0.13 |
| 瓜岭站 | 新塘 | 瓜岭村 | 雅瑶河 | 新塘大围 | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 | 22 | 1 | 80 | 0.04 |
| 乌石站 | 新塘 | 乌石村 | 雅瑶河 | 新塘大围 | 2 | 2 | 1.1 | 2 | 110 | 1 | 100 | 0.07 |
| 沙头东站 | 新塘 | 黄沙头村 | 白石涌 | 新塘大围 | 3.9 | 2 | 0.6 | 1 | 55 | 1 | 160 | 0.05 |
| 沙头西站 | 新塘 | 黄沙头村 | 白石涌 | 新塘大围 |  | 2 | 2.6 | 2 | 85 | 1 | 100 | 0.09 |
| 白石路边站 | 新塘 | 白石村 | 白石涌 | 新塘大围 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 100 | 0.16 |
| 白石北闸站 | 新塘 | 白石村 | 白石涌 | 新塘大围 |  | 2.5 | 0.6 | 1 | 40 | 1 | 100 |  |
| 新街站 | 新塘 | 新街村 | 官湖河 | 新塘大围 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 80 | 1 | 100 | 0.06 |
| 石吓站 | 新塘 | 石吓村 | 官湖河 | 新塘大围 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 80 | 1 | 100 | 0.07 |
| 官湖站 | 新塘 | 官湖村 | 官湖河 | 新塘大围 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 125 | 1 | 180 | 0.14 |
| 上海站 | 新塘 | 大墩村 | 仙村涌 | 上海围 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 130 | 1 | 180 | 0.09 |
| 刘屋洲站 | 新塘 | 大墩村 | 东江 | 上海围 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1 | 55 | 1 | 180 | 0.04 |
| 新洲站 | 新塘 | 大墩村 | 仙村涌 | 上海围 | 0.5 | 2 | 0.6 | 1 | 55 | 1 | 100 | 0.04 |
| 新塘小计16宗 |  |  |  | 22.4 |  | 17 | 21 | 1172 | 16 | 1940 | 1.15 |
| 仙村站 | 新塘 (仙村) | 新塘镇 | 仙村涌 | 仙村大围 | 20 | 3.4 | 18.3 | 12 | 1240 | 2 | 1600 | 1.5 |
| 仙吓站 | 新塘 (仙村) | 新塘镇 | 仙村涌 | 仙村大围 | 4 | 3.1 | 2.53 | 2 | 150 | 1 | 180 | 0.1 |
| 蓝山站 | 新塘 (仙村) | 蓝山村 | 西福河 | 仙村大围 | 1.2 | 4.5 | 0.6 | 1 | 55 | 1 | 100 | 0.18 |

续表1-7                                  电排站基本情况表

| 站名 | 镇别 | 管理单位 | 所在河流 | 所在堤围 | 集雨面积（km2） | 杨程（m） | 流量（m3/s） | 装机 | 变压器 | 治涝面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 台数（台） | 容量（KW） | 台数（台） | 容量（KVA） |  |
| 沙洛站 | 新塘 (仙村) | 下境村 | 仙村涌 | 仙村大围 | 1 | 3.1 | 0.4 | 1 | 80 | 1 | 100 | 0.14 |
| 深涌北闸站 | 新塘 (仙村) | 深涌村 十字滘村 | 仙村涌 | 鹅桂洲围 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 110 | 1 | 180 | 0.42 |
| 鹅桂新站 | 新塘 (仙村) | 深涌村 十字滘村 | 仙村涌 | 鹅桂洲围 |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 155 | 1 | 180 |  |
| 大有围站 | 新塘 (仙村) | 下基村 | 仙村涌 | 大有围 | 1.41 | 3 | 1.4 | 2 | 105 | 1 | 100 | 0.1 |
| 竹园站 | 新塘 (仙村) | 竹元村 | 西福河 | 塘背围 | 0.7 | 3 | 1.2 | 1 | 80 | 1 | 180 | 0.06 |
| 岳湖站 | 新塘 (仙村) | 岳湖村 | 西福河 | 三合围 | 1 | 2 | 1.3 | 1 | 110 | 1 | 180 | 0.18 |
| 仙村小计9宗 |  |  |  | 33.9 |  | 29.73 | 22 | 2085 | 10 | 2800 | 2.68 |
| 十字海 | 新塘 (沙埔) | 新塘镇 | 仙村涌 | 仙村大围 | 16.5 | 2.5 | 7.48 | 4 | 520 | 2 | 840 | 0.52 |
| 白花涌 | 新塘 (沙埔) | 新塘镇 | 仙村涌 | 仙村大围 | 6.9 | 2.5 | 2.69 | 3 | 265 | 1 | 320 | 0.42 |
| 沙埔一级 | 新塘 (沙埔) | 新塘镇 | 白石涌 | 和乐围 | 1.5 | 3 | 1.6 | 1 | 110 | 1 | 180 | 0.1 |
| 沙埔小计3宗 |  |  |  | 24.9 |  | 11.77 | 8 | 895 | 4 | 1340 | 1.04 |

表1-4                                  小（1）型水库基本情况表

| 水库名称 | 工程地点 | 管理单位 | 集雨面积（km2) | 总库容（万m3) | 主坝 | 输水设备 | 溢洪道 | 灌溉面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 坝型 | 坝顶高程（m） | 最大坝高（m） | 坝顶长（m） | 坝顶宽（m） | 涵洞尺寸（m） | 最大流量（m3/s) | 干渠长（km） | 型式 | 堰顶高程（m） | 底净宽（m） |  |
| 合计2宗 |  | 15.4 | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8245 |
| 余家庄 | 永和 | 新塘镇 | 12.7 | 900 | 均质 土坝 | 36.3 | 15 | 330 | 6 |  | 4.1 | 5 |  | 33 | 30 | 7000 |
| 永和小计1宗 |  | 12.7 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 7000 |
| 万田 | 沙埔 | 新塘镇 | 2.7 | 330 | 土坝 | 19 | 13 | 230 | 4 | Φ0.8 | 3.1 | 2.5 | 开敞式 | 16.27 | 8 | 1245 |
| 沙埔小计1宗 |  | 2.7 | 330 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1245 |

表1-5                                小（2）型水库基本情况表

| 水库名称 | 镇别 | 管理单位 | 集雨面积（km2) | 总库容（万m3) | 设计洪水位（m) | 校核洪水位（m) | 正常畜水位（m) | 主坝最大坝高（m） | 输水最大流量（m3/s) | 溢洪道 | 灌溉面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堰顶高程（m） | 底净宽（m） |  |
| 全市合计22宗 |  | 18.32 | 602.74 |  |  |  |  |  |  |  | 17930 |
| 白鹤争吓 | 新塘 | 南安村 | 1 | 39.88 | 105.51 | 106.12 | 104 | 24 | 0.065 | 104 | 6 | 910 |
| 牧场坑 | 新塘 | 南安村 | 1 | 28 | 11.58 | 12.02 | 10 | 11 | 0.035 | 10 | 5.5 | 650 |
| 灿禾田 | 新塘 | 南安村 | 0.42 | 28 | 130.45 | 130.72 | 129.5 | 13 | 0.065 | 129.5 | 4 | 600 |
| 大岭山 | 新塘 | 南安村 | 0.22 | 12 |  |  |  | 8.89 | 0.035 | 25.9 | 2 |  |
| 青时冚 | 新塘 | 白水村 | 0.26 | 12.4 | 13.35 | 13.51 | 12.83 | 6.07 | 0.035 | 12.83 | 1.4 | 300 |
| 陈家林 | 新塘 | 新墩村 | 0.83 | 13.3 | 26.01 | 26.28 | 24.9 | 5.76 | 0.035 | 24.9 | 6.5 | 300 |
| 西坑冚 | 新塘 | 新墩村 | 0.2 | 11.84 | 12.56 | 12.67 | 12 | 4 | 0.035 | 12 | 2 | 300 |
| 白头岗 | 新塘 | 南安村 | 0.6 | 15 | 17 | 17.7 |  | 6.5 | 0.035 | 16.2 | 6 | 400 |
| 新塘小计8宗 |  | 5.33 | 178.92 |  |  |  |  |  |  |  | 3460 |
| 深坑 | 永和 | 岗丰村 | 0.27 | 19.4 | 42.7 |  |  | 11.1 | 0.061 | 42 | 4 | 300 |
| 山猪冚 | 永和 | 九如村 | 0.4 | 69 |  |  |  | 15 | 0.6 | 30 | 3 | 250 |
| 永和小计2宗 |  | 0.67 | 88.4 |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
| 大陂 | 仙村 | 西南村 | 1.5 | 48.5 | 13.5 | 13.98 | 12 | 6.5 |  | 12 | 3 | 1100 |
| 大岭窿 | 仙村 | 沙头村 | 0.8 | 10.3 | 14.99 | 15.29 | 14 | 7.3 | 0.28 | 14 | 4 | 250 |

续表1-5                            小（2）型水库基本情况表

| 水库名称 | 镇别 | 管理单位 | 集雨面积（km2) | 总库容（万m3) | 设计洪水位（m) | 校核洪水位（m) | 正常畜水位（m) | 主坝最大坝高（m） | 输水最大流量（m3/s) | 溢洪道 | 灌溉面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堰顶高程（m） | 底净宽（m） |  |
| 茅岗 | 仙村 | 基岗村 | 1.5 | 12 | 21 | 21.7 | 20 | 5.6 | 0.28 | 20 | 3 | 550 |
| 石迳窿 | 仙村 | 岳湖村 | 3.5 | 44 | 18.6 | 19.2 | 18 | 4.5 | 0.06 | 18 | 4 | 1050 |
| 仙村小计4宗 |  | 7.3 | 114.8 |  |  |  |  |  |  |  | 2950 |
| 崩坑水库 | 沙埔 | 塘边村 | 0.8 | 26 | 15.24 | 15.57 | 14 | 8 |  | 16 | 4 | 800 |
| 沙埔小计1宗 |  | 0.8 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 大山 | 宁西 | 华农大 | 1.53 | 68 |  |  | 166.6 | 12 | 29 | 6.1 | 33.1 | 1700 |
| 狗尾冚 | 宁西 | 部队 | 0.304 | 14.08 | 38.8 | 39.34 | 38 | 6.7 | 0.04 | 2 | 38.2 | 320 |
| 郭村 | 宁西 | 郭村村 | 0.83 | 25 | 16.79 | 17.06 | 15.6 | 6.6 | 0.02 | 4 | 15.6 | 6000 |
| 蕉冚 | 宁西 | 湖东村 | 0.136 | 10 | 15.62 | 15.95 | 14.7 | 7.2 | 0.02 | 2 | 14.7 | 250 |
| 坑底 | 宁西 | 路边村 | 0.13 | 16.04 | 23 | 23.2 | 22.8 | 8 | 0.08 | 2 | 22.8 | 400 |
| 沙贝冚 | 宁西 | 中元村 | 0.69 | 38 | 26.07 | 26.51 | 25 | 10.3 | 0.1 | 3 | 25 | 500 |
| 猪牯冚 | 宁西 | 湖中村 | 1.4 | 42 |  |  |  | 12 | 1 | 6 | 17.4 | 1000 |
| 宁西小计7宗 |  | 5.02 | 213.12 |  |  |  |  |  |  |  | 10170 |

表1-6                              山塘基本情况表

| 山塘名称 | 镇别 | 管理单位 | 集雨面积(km2) | 总库容（万m3) | 坝长（m） | 坝高（m） | 主干渠长（km） | 灌溉面积（亩） | 建成年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计33宗 |  | 6.17 | 105.85 |  |  |  | 2580 |  |  |
| 桔子冚 | 新塘 | 新墩村 | 0.12 | 4.25 | 100 | 3 |  |  |  |  |
| 古郎 | 新塘 | 南安村 | 0.15 | 5 | 65 | 5 |  |  |  |  |
| 新塘小计2宗 |  | 0.27 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |
| 坭坑 | 永和 | 九如村 | 0.3 | 3.5 | 35 | 6 |  | 70 |  |  |
| 岗龙 | 永和 | 翟洞村 | 0.15 | 1.8 | 50 | 5 |  | 50 |  |  |
| 赤竹坑 | 永和 | 岗丰村 | 0.15 | 1.3 | 50 | 5 |  | 40 |  |  |
| 牛栏窝 | 永和 | 岗丰村 | 0.1 | 1.1 | 50 | 5 |  | 30 |  |  |
| 永和小计4宗 |  | 0.7 | 7.7 |  |  |  | 190 |  |  |
| 张家窿 | 仙村 | 沙头村 | 0.3 | 4.6 | 49 | 5.5 | 1.5 | 130 | 1958 |  |
| 连环 | 仙村 | 基岗村 | 0.3 | 3 | 180 | 4 | 1.2 | 100 | 1957 |  |
| 拥井窿 | 仙村 | 基岗村 | 0.3 | 2.7 | 127 | 5 | 1.3 | 80 | 1957 |  |
| 马石窿 | 仙村 | 岳湖村 | 0.1 | 1.3 | 63 | 6 | 0.8 | 40 | 1967 |  |
| 仙村小计4宗 |  | 1 | 11.6 |  |  | 4.8 | 350 |  |  |
| 双冚 | 沙埔 | 官道村 | 0.1 | 1.9 | 52 | 3.5 |  | 50 |  | 填土 |
| 九头冚 | 沙埔 | 巷口村 | 0.4 | 7.2 | 120 | 6.7 |  | 190 |  | 填土 |
| 沙埔小计2宗 |  | 0.5 | 9.1 |  |  |  | 240 |  |  |
| 克窿 | 宁西 | 冯村村 | 0.25 | 2.7 | 120 | 6.5 | 0.15 | 70 |  |  |
| 办窿 | 宁西 | 冯村村 | 0.35 | 8 | 65 | 7 | 0.1 | 200 |  |  |
| 耕寮 | 宁西 | 冯村村 | 0.1 | 5.2 | 300 | 5.5 | 0.08 | 50 |  |  |
| 新围 | 宁西 | 路边村 | 0.1 | 2.5 | 140 | 3 | 0.16 | 70 |  |  |
| 森窿 | 宁西 | 中元村 | 0.2 | 1.5 | 50 | 5.5 | 0.09 | 40 |  |  |
| 猪乸窿 | 宁西 | 石迳村 | 0.15 | 2 | 70 | 3.5 | 0.1 | 60 |  |  |

续表1-6                                  山塘基本情况表

| 山塘名称 | 镇别 | 管理单位 | 集雨面积(km2) | 总库容（万m3) | 坝长（m） | 坝高（m） | 主干渠长（km） | 灌溉面积（亩） | 建成年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白公坳 | 宁西 | 石迳村 | 0.15 | 3.2 | 40 | 8 | 0.12 | 90 |  |  |
| 下穿井窿 | 宁西 | 石迳村 | 0.1 | 2 | 50 | 4 | 0.13 | 60 |  |  |
| 上穿井窿 | 宁西 | 石迳村 | 0.18 | 1.6 | 50 | 5 | 0.15 | 40 |  |  |
| 蛇尾窿 | 宁西 | 石迳村 | 0.16 | 1.5 | 40 | 4.5 | 0.15 | 40 |  |  |
| 龟岭窿 | 宁西 | 石迳村 | 0.15 | 1.6 | 60 | 5 | 0.13 | 40 |  |  |
| 松朗 | 宁西 | 下元村 | 0.3 | 3.3 | 70 | 7 | 0.13 | 90 |  |  |
| 西丫 | 宁西 | 下元村 | 0.2 | 6.7 | 70 | 8 | 0.11 | 200 |  |  |
| 大地窿 | 宁西 | 下元村 | 0.25 | 3 | 60 | 4 | 0.1 | 90 |  |  |
| 温屋 | 宁西 | 湖东村 | 0.1 | 1.2 | 40 | 3.5 | 0.08 | 30 |  |  |
| 马屋 | 宁西 | 湖东村 | 0.1 | 1.2 | 30 | 3.5 | 0.09 | 30 |  |  |
| 上牛角窿 | 宁西 | 湖东村 | 0.2 | 4.8 | 60 | 7 | 0.07 | 140 |  |  |
| 下牛角窿 | 宁西 | 湖东村 | 0.2 | 5.8 | 90 | 4.5 | 0.1 | 160 |  |  |
| 三八 | 宁西 | 百湖村 | 0.2 | 5.3 | 190 | 6.5 | 0.11 | 150 |  |  |
| 弯角 | 宁西 | 百湖村 | 0.16 | 3.5 | 50 | 7 | 0.1 | 100 |  |  |
| 南蛇窿 | 宁西 | 湖中村 | 0.1 | 1.6 | 60 | 7 | 0.09 | 50 |  |  |
| 宁西小计21宗 |  | 3.7 | 68.2 |  |  | 2.34 | 1800 |  |  |

## 1.6近几年工程设计、建设情况

近几年，新塘镇对主要河道及堤防进行了规划设计和整治，主要有“新塘大围加固达标工程项目建议书”、“仙村大围安全加固工程可行性研究报告”、“官湖河、雅瑶河干流防洪排涝工程”规划、“白石河干流整治工程”初步设计、“西洲温涌出口段整治工程”初步设计、“大陂河、东埔新河区域排水方案”的设计，以及“东埔新河整治工程（荔新公路～河口段）初步设计”等，见表1-8。

表1-8             近几年工程设计、建设情况统计表

| 序号 | 名称 | 堤段 | 标准(%) | 投资(万元) | 长度(km) | 设计阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新塘大围 | A段 | 2 | 19953.29 | 7.200 | 项目建议书 | 包括5闸 |
|  |  | B段 | 2 | 19780.24 | 9.220 | 项目建议书 | 包括12闸 |
| 2 | 仙村大围 |  | 2 | 18818.39 | 15.270 | 可研 | 包括8闸 |
| 3 | 官、雅整治 |  | 5 | 49430.17 | 39.940 | 规划 |  |
| 4 | 白石河 |  | 5 | 1224.21 | 2.700 | 初设 |  |
| 5 | 东埔新河 | A段 | 5 | 1794.13 | 1.270 | 初设 |  |
|  |  | B段 | 5 | 3178.14 | 2.254 |  |  |
| 6 | 温涌 | A段 | 5 | 1899.66 | 1.584 | 初设 | 整治完毕 |
|  |  | B段 | 5 | 1347.60 | 1.123 | 初设 |  |

### 1.6.1新塘大围

新塘大围，东起十字海水闸与仙村大围相连，西至黄埔南岗，现状干堤全长16.8km。新塘大围围内集雨面积265km2，围内有19条河流注入东江，河口建有18座水闸。

新塘大围保护区现有人口约20万人，其中常住户籍人口10.97万人，预计到2020年将达到30万人。

2006年6月广东省水利电力勘测设计研究院完成了“增城市新塘大围加固达标工程（十字海水闸～新塘水泥厂段）及（新塘水泥厂～南方制碱厂段）项目建议书”阶段的设计工作。

（1）十字海水闸～新塘水泥厂段

设计加固堤围长度7.20km，按50年一遇防洪（潮）标准设计，堤防等级为2级，相应穿堤水闸等主要建筑物级别为2级。沿堤水闸共有6座，2座中型（大墩水闸、久裕水闸），4座小型（田心水闸、长角水闸、中围水闸、翔涌水闸）。

本次设计，堤线基本沿着原堤线布置，部分堤线（2+300～5+700）适当修改。水闸除大墩水闸2006年按标准新建外，其余5座水闸均需全部拆除重建。

本次设计工程总投资19953.29万元。

（2）新塘水泥厂～南方制碱厂段

本次设计加固堤围长度9.22km，按50年一遇防洪（潮）标准设计，堤防等级为2级，相应穿堤水闸等主要建筑物级别为2级。沿堤水闸共有12座，3座中型（石沥口水闸、东洲水闸、白江水闸），9座小型（水南闸、山羌口闸、米场闸、龙船涌闸、西涌闸、篓箕涌闸、甘涌闸（大基闸）、六角闸、坭紫闸）。

本次设计，堤线基本沿着原堤线布置，部分堤线（7+200～9+800）适当修改。水闸均需全部拆除重建。本次设计工程总投资19780.24万元。

2007年12月东洲水闸、米场闸已重建完毕，评审价各为275.53万元、234.19万元。

### 1.6.2仙村大围

2004年12月惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司完成了“增城市仙村大围安全加固工程可行性研究报告”阶段的设计工作。

增城市仙村大围经过本次加固整治，堤线总长由16.80km缩短为15.27km。其中，西福河堤段长8.58km，仙村涌堤段长6.69km，也就是本次安全加固设计堤围长度。

防洪标准按50年一遇防洪（潮）标准设计，排涝标准按10年一遇24h暴雨所产生的径流1-3天排干。

堤防等级为2级，相应穿堤水闸等主要建筑物级别为3级。沿堤重建水闸共有8座，2座中型（仙村水闸、十字海水闸），6座小型（竹园水闸、巷头水闸、沙洛水闸、龙湖水闸、上基水闸、白花涌水闸）。其中，原9座水闸中，仙村水闸、仙吓水闸合二为一建仙村水闸，以及其他7座水闸均需按设计标准全部拆除重建。

该次设计工程总投资18818.39万元。

2007年5月广州市水利水电勘测设计研究院编制完成了“增城市西福河流域水系规划”报告，将仙村水闸、仙吓水闸单独拆除重建，即原9座水闸全部拆除重建。

本规划采用“增城市西福河流域水系规划”报告成果。

### 1.6.3官湖河、雅瑶河干流防洪排涝工程

2005年11月中山市水利水电工程勘测设计咨询有限公司完成了“增城市官湖河、雅瑶河干流防洪排涝工程”规划阶段的设计工作。

1）官湖河

官湖河流域位于增城市西南部，绝大部分在新塘镇境内，小部分在广州市萝岗区境内，流向自北向南，汇入东江河口以上集雨面积为67.28km2，主河道长度为21.9 km，河道平均坡降为2‰，官湖河在新塘镇经久裕水闸汇入东江。

本次规划确定防护区等级为4级，主要建筑物级别为4级，官湖河干流防洪标准为：20年一遇洪水标准。治涝设计标准按涝区十年一遇24h暴雨所产生的迳流量；城镇及菜地按一天排干设计；农田按三天排干设计。

在官湖河和雅瑶河下游建有新塘大围，东起十字海水闸与仙村大围相连，西至黄埔南岗，干堤全长16.8km。

本次规划官湖河干流段河长16.83km，干堤长约34km。在官湖河下游离河口2.45km处有久裕水闸，规划重建，新街涌出口处的新街闸站规划维持原状。

2）雅瑶河

雅瑶河流域位于增城市西南部新塘镇境内，流向自北向南，汇入东江河口以上集雨面积为113.20km2，主河道长度为21.62 km，河道平均坡降为1.60‰，雅瑶河在新塘经大墩水闸汇入东江。

本次规划确定防护区等级为4级，主要建筑物级别为4级，雅瑶河干流及其主要支流的防洪标准为：20年一遇洪水标准。治涝设计标准按涝区十年一遇24h暴雨所产生的迳流量；城镇及菜地按一天排干设计；农田按三天排干设计。

本次规划雅瑶河干流段河长9.40km，干堤长约20km，一支流段河长10.53km，二支流段河长1.26km，三支流段河长1.92km。雅瑶河汇入仙村涌口处有大墩水闸，雅瑶河二支流汇入仙村涌口处有田心水闸，雅瑶河三支流（雅瑶运河）汇入仙村涌口处有十字海闸站。

本次规划工程总投资49430.17万元

### 1.6.4白石河干流整治工程

2006年8月中山市水利水电工程勘测设计咨询有限公司完成了“广东省增城市新塘镇白石河干流整治工程”初步设计阶段的设计工作。

白石河位于增城市新塘镇南部，是新塘镇主要内河——雅瑶河的一级支流，流向自北向东南，沿线有德成河、沙埔河等支流汇入，白石河河口以上集雨面积8.29 km2，河长6.1km，区内地势北高南低，低丘、台地、平原分布明显，地面高程大多在1～2m之间。

白石河干流位于广州东部（增城）汽车产业基地南部，本次整治段起点为荔新公路，终点为雅瑶河，全长约2.7km。白石河上游已规划出61.9 km2的工业基地将为增城市的经济腾飞注入强劲的动力，目前，广州本田汽车制造基地等大型工矿企业已落户该区。

本次设计通过河道疏浚、拓宽，清除跨河阻水建筑物，使河道断面满足排除20年一遇24h暴雨的行洪要求，从而保证保护区不受洪涝灾害。工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，防洪标准为20年一遇。

本工程概算总投资1224.20万元。

### 1.6.5西洲温涌出口段整治工程

2003年9月惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司完成了“广东省增城市新塘镇西洲温涌出口段整治工程”初步设计阶段的设计工作。

温涌发源于长坑，为东江一级支流，流向自北向南，汇入东江河口（石沥口闸）以上集雨面积为37.0km2，主河道长度为15.94km。温涌从左汊干流出口石沥口闸至沙村附近的河道长度4.38km，坡度1/4200。其中，左汊干流整治前长度3.83km，经裁弯取直整治后缩短为2.38km，坡度增加为1/3500。其中，整治河段长度为1.584km，贯穿于整个环保工业园区。右汊水南支流整治前长度3.95km，经裁弯取直整治后缩短为3.76km，河段坡度为1/3550。

本次整治的任务，就是将温涌左汊干流1.584km的出口段，通过河道裁弯取直、两岸护岸、清淤疏浚等，使本段河涌防洪标准达到20年一遇，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级，整治段以上及温涌右汊水南支流防洪标准为10年一遇。

本工程概算总投资1899.66万元。

目前该工程1.584km的出口段已整治完毕。

### 1.6.6大陂河、东埔新河区域排水方案

2006年5月中山市水利水电工程勘测设计咨询有限公司完成了“新塘工业园（南部）大陂河、东埔新河区域排水方案”的设计工作。

本次主要是解决新塘民营工业园内的大陂河、东埔河的排水任务。规划将区域内原大陂河与东埔河合并为东埔新河，东埔新河按20年一遇24小时暴雨1天排干标准设计。规划在广惠高速路上大陂河3+525处建水闸，新开620m的3号排水沟将大陂河洪水引入东埔河，并扩宽东埔河。跨广惠高速路新开箱涵分流段213m（4号排水沟），并按标准规划东埔新河。

由于大陂河两岸地势低洼，随着民营工业园建设，周边地区的地块将填高，且荔新公路以南河段被填埋，只预留1.8m宽排水箱涵，造成排水无出路，极易产生内涝，因此在该地块开发之前，实施临时排水方案，其临时排水标准可适当降低至5年一遇左右。

广惠高速公路以上实施截流后，以下大陂河临时排水只考虑广惠高速公路～荔新公路之间的区域降雨，排涝压力大为减轻。

由于福耀玻璃厂区占用了原河涌，规划开挖2号临时排水沟，长度462m。1号临时排水沟是在原有排水沟的基础上扩挖而成，长度1220m。同时，为满足原东埔河穿越广惠高速公路箱涵设计排水流量的要求，在广惠高速公路北侧另开挖一条排水沟至新建的香山大道，然后沿香山大道西侧分流接入东埔新河。

东埔新河河口处20年一遇24小时暴雨1天排水设计流量为39m3/s。1号临时排水沟5年一遇24小时暴雨1天排干设计流量为5m3/s，2号临时排水沟5年一遇24小时暴雨1天排干设计流量为4m3/s。3号排水沟（2+969～3+525段）断面为：底宽3m，边坡1:1.75，纵坡1.5‰；4号排水沟断面为：矩形钢筋混凝土箱涵，宽3m，高3m，纵坡1.2‰。

2007年4月中山市水利水电工程勘测设计咨询有限公司完成了“增城市新塘镇东埔新河整治工程（荔新公路～河口段）初步设计”阶段的设计工作。

新塘民营制衣工业园为新塘工业园的一部分，位于新塘工业园南部。园区北界为荔新公路，南界为广园快速路，东接塘美村，西临官湖河（其上游段又称为永和河），规划用地范围约1km2。

新塘民营制衣工业园区内除官湖河外，还有大陂河和东埔河，两条南北向河道穿过民营制衣工业园区中心。根据《增城市新塘工业园南部控制性详细规划》和《新塘工业园（南部）排涝规划报告》中的河涌规划方案，将区内原大陂河和东埔河合并，在原东埔河东侧规划一条东埔新河，洪水从新规划的东埔新河排出。

本次主要对东埔新河下游段（荔新公路～东埔新河河口段）进行整治设计，主要任务是排除北部山洪及工业园内的雨水。

由于官湖河干流广惠高速公路～广园快速路段东岸“广州东部（增城）汽车产业基地”和“新塘民营制衣工业园”的相继建成，使得该地块内河涌排水体系发生了改变，为确保上述两个经济开发区的防洪安全，尽快对区内河涌进行整治。

本次东埔新河整治工程为荔新公路～河口（官湖河）之间河段，全长1270m，集水范围为：广惠高速公路上游、“广州市东部（增城）汽车产业基地”西南片及“新塘民营制衣工业园”区域。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》，本工程为Ⅳ等工程，主要建筑物级别为4级，设计洪水标准为20年一遇。

本工程河道及岸线按新塘民营制衣工业园总体规划划定的红线范围布置，其中，左岸以香山大道边线，右岸以新塘民营制衣工业园红线，堤距控制在20m范围。

根据总体布置，本工程由钢筋混凝土U型槽、明渠复式断面、钢筋混凝土箱涵和4座桥梁组成，总长度1270m。

本工程概算总投资1794.13万元。

## 1.7存在的主要问题

现有防洪排涝工程布置不合理，近年来随着城市的发展，虽有部分达标工程在建，但由于缺乏水利工程的总体规划的指导及资金的限制，工程建设缺乏系统性、协调性。

### 1.7.1防洪工程

（1）防洪标准低

规划区域内，新塘大围、仙村大围、西洲温涌出口整治段及官湖河上游部分河段，现状达标外，其余河段仅达到5～10年一遇，局部河段不足5年一遇，低洼农田的防洪标准更低。因此，虽然修建了一些水利工程，对防洪排涝起到了一定作用，但对洪水的防御能力只是局部、低标准的，不能满足规范规定的达10～20年一遇标准的要求。

（2）防洪设施不完善，未形成完整的封闭围堤

规划区内防洪设施不完善，防洪工程建设严重滞后，未形成完整的防洪体系。

例如，新塘大围、仙村大围修建于上世纪五、六十年代，堤坝加固达标工程设计虽已完成但未实施，堤防中间的水闸、泵站等水工建筑物，多未进行更新、改造及重建，造成堤防的防洪体系未闭合，高标准的堤防未起到真正的防洪作用。其他中小堤围情况更是不容乐观。

（3）河道淤积、过水断面减小给防洪带来很大影响

由于区内河涌多年未修，导致河道淤积，行洪断面减小。特别是工业园区的开发建设，填埋部分中小河涌，而整体规划设计又严重滞后，导致部分河流、河段排水不畅，从而造成水面壅高、洪水漫溢和对两岸的冲刷。

例如，西洲温涌出口段整治工程，只考虑环保工业园区域的防洪问题，而未考虑整个流域的防洪问题；大陂河、东埔新河区域排水方案，填埋了大陂河、东埔河部分河段，并对东埔河改线变成东埔新河，也缺乏对整个流域防洪问题的考虑。

（4）部分建筑建于堤防行洪道内，不利于工程管理

在很多房屋及建筑位于行洪区，不属于堤防保护范围，且房屋杂乱无章，并随时受到洪水威胁，为河道管理及堤防管理带来不便。例如，仙村大围十字海水闸附近，有若干水泥厂的厂房，对堤防的安全管理较为不利。

村涌左岸                         十字海水闸

细陂河                            温涌

### 1.7.2排涝工程

新塘镇现有防洪水闸71宗，排涝泵站28宗，以及一批排涝沟渠和截洪沟等，初步形成一定的排涝体系，对一般年份的除涝减灾，农业丰收和居民安全起到了一定的积极作用。

由于现有水利工程形成于不同的历史时期，尽管其间也有过一些规划，但不够系统和全面，加上历史条件和财力的限制，建设标准较低，施工质量难以保证，抗灾能力较差。同时由于近年城市发展对水利工程建设提出了新的要求，目前现有水利工程已不能适应这种新形势的发展，现有排涝工程主要存在以下问题：

（1）工程标准偏低，不能适应新塘镇发展的要求

本地区原以农业为主，排涝工程标准偏低，现状河涌的排涝标准一般只有5～10年一遇，有些地区排涝标准为1～2年一遇。

随着新塘镇经济的迅速发展，新的工厂、企业、房地产、“三高”农业等不断涌现，以及城镇化建设进程的不断加快，对区域排涝的要求也进一步提高，现有的排涝设施和排涝标准已不能适应区域发展的要求，排涝标准亟待提高。

（2）工程老化破损问题比较突出

现有工程设施，多数兴建于上世纪60～70年代，不同程度地存在设计标准低、材料品质低、施工质量差等问题。经过多年运行，部分水闸出现底板断裂，侧墙开裂，闸门关闭困难等现象，老化损坏严重。

上世纪90年代以来，虽然陆续改建了一些水闸、泵站，但缺乏统一规划，水闸、泵站普遍存在工程规模与排涝面积不配套等问题，加上设备老化、厂房及水工建筑物等残旧破损，带病运行，不能满足新塘镇发展的要求，亟待重新规划、设计、更新改造。

（3）规划不尽合理

现有排涝工程系统始建于上世纪50年代，限于当时的条件，排涝规划较为简单，有的未作全面规划，规划不尽合理，使得现有排涝工程系统效率不高，有的工程投资高，效率低，运行费用高。

新塘镇地形为沿江平原与山丘相结合的地带，堤围采用联围建闸方式，把外江高洪（潮）水位挡在闸外，也把山丘洪水和内涝渍水拦在闸内造内涝灾害，或建设大型泵站把平原涝水和内涝渍水统统排出外江，造成泵站规模大，抽水运行费高，排涝效率低。

显然，联围建闸抵御外江洪（潮）水位，高水、低水一起强排不是较好的办法。同时，排涝设施工程规划布局不甚合理，排涝系统无专用的调蓄湖面，造成效率低运行费用高。

（4）河涌淤积较严重，排涝能力降低

温涌、官湖河、雅瑶河等部分河涌两岸存在违章建筑及违章种植，各种垃圾直接排入河涌，侵占河涌现象普遍存在，河涌淤积、堵塞较为严重，导致河涌排涝过流能力降低，原有排涝能力不足的河涌更满足不了城市水利的要求。

（5）管理粗放

现有排涝工程设施管理粗放，一些水闸、泵站由村委会派一人管理，无专业人员，甚至无专人管理，造成设备被盗、被拆，排涝河涌、沟渠乱搭乱已建成为行洪、排涝的障碍。

（6）新塘地区内的一些河涌在整治过程中，断面过于狭窄，沿程的灌溉引水陂头过多，且多为固定陂，抬高了河涌河底，导致设计水面抬高，不利于沿程行洪和排涝。规划应考虑减少引水陂头，尽量将其改建为活动陂或橡胶坝，并应适当扩宽部分堤间距，降低部分河涌河底高程，以利于行洪和排涝。

东埔新河                               水南闸下

### 1.7.3水环境

（1）温涌、官湖河、雅瑶河等，经过城建区的河涌，受到城区工业及居民用水的污染，水环境较差，特别是温涌上游海伦堡花园附近的细陂河，河水黑臭，周边水环境及空气环境均受到很大的污染。

（2）近几年建设的河涌堤岸均为硬质化断面，例如，西洲温涌出口段整治工程，生态效果差。

（3）对河涌保护意识不强，向河涌超标排放污水、倾倒垃圾现象时有发生。

（4）农田区河涌未经整治的堤岸，部分生态效果较差。

（5）各条河涌与外江连接的部分水闸，年久失修，陈旧老化，建筑型式与城市景观不协调。

（6）河涌两岸被占用的现象时有发生，例如，填埋了大陂河、东埔河部分河段。

### 1.7.4水管理

（1）管理机构、职能、体制不尽完善，管理力量分散薄弱。

（2）无堤防、河涌的规划控制线，近河村镇有很多房屋、厂房建在堤防、河涌附近，且沿岸栽种果树、蔬菜等，给水行政主管部门在工程管理、审批等方面带来不便。

现有水利工程不能满足新塘镇社会经济的发展要求，现状农村水利建设标准亟待提高，工程管理模式有待改进，以适应现代化城市水利的要求。

## 1.8地质概况

### 1.8.1区域地质概况

（1）地形地貌

新塘镇位于东江下游地区，大部分为珠江三角洲淤积、冲积平原，零星分布有丘陵，低丘、台地、平原分布明显，呈丘陵、冲、淤积平原交错的地势状态。境区河流众多，漫滩、阶地发育。区域上为低山丘陵与冲洪积平原相间的地貌形态，地貌特征表现为丘陵、河流冲沟、河漫滩、岸坡等。

（2）地层岩性

新塘镇区域地层由人工填土层、第四系冲积层、第四系残积层、白垩系、加里东期花岗岩等组成。上部主要为填土、淤泥质粉质粘土、泥炭土、粘性土、粉细砂、中砂、粗砂、砾砂等；下部基岩主要为泥页岩、炭质泥岩、泥岩、粉砂质泥岩、粉砂质页岩和粉砂岩、砂岩、砂砾岩、砾岩等。

（3）地质构造

新塘镇在大地构造单元上划为华南准地台（一级单元）、湘桂赣粤褶皱带（二级单元）、粤中坳褶束（三级单元）的中部。本规划区在地质史上，曾经历过多次的构造运动。其中，燕山运动规模最大，活动性最强，而且对形成区域构造格局影响尤为深远。构造运动形成的大断裂，基本上控制了本地区大地构造格局，其中有些断裂至今仍有不同程度的活动，如罗浮山大断裂（新塘大断裂）：正断层。此外新生代以来本区的构造活动性，仍然呈现由北西向东南逐渐增强的趋势。

（4）水文地质

本地区所揭露地下水为潜水，主要埋藏于第四纪粉土、粘性土、砂、砂砾石层中，受大气降水及地表水补给，水位变化明显，受气候及季节变化的影响，丰水季节地下水位普遍上升，第四系各地层多处于饱和状态。地下水主要接受河水及堤内鱼塘水补给，雨季还接受大气降水补给。

地下水及河水水质对砼结构弱腐蚀性，对钢筋砼结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。大堤填筑土料和地基砂层渗透系数多为强透水，渗透系数多为10-1cm/s～10-3cm/s，局部为极强透水。

### 1.8.2天然建筑材料

工程所用天然建筑材料主要为粘性土料、混凝土骨料和石料。由于混凝土骨料和石料用量不大，建议从当地建材市场购买。郑田料场土料质量可以满足工程建设要求。土料场到工程区有公路连通，交通运输条件较好。

料场土料基本适宜用作堤防工程的填筑土料，但应对其不良特性采取必要措施，如含水率和土料中砂土及未完全风化的岩块含量的控制等。

### 1.8.3工程地质评价

新塘镇地质情况主要存在软土引起的沉降变形及抗滑稳定问题、抗冲刷稳定问题、砂土地震液化及软土震陷和渗透稳定问题。

（1）沉降变形及抗滑稳定问题

软土主要为淤泥类土，钻孔不同深度均有揭露，为第四系全新统海陆相交互相沉积（Qmc）及河流相新近沉积（Qal）。

（2）抗冲刷稳定问题

新塘镇现状未达标堤防填筑质量局部较差，河道大部分没有外滩或者为窄外滩，堤外坡直接临水，水下岸坡基本上由软土组成，粘聚力小，孔隙比大，抗冲刷流速小。洪水、潮水对岸坡冲刷、浪蚀，对抗滑稳定与安全极为不利，建议作好抗冲加固处理。

（3）地基土稳定性评价

新塘镇未发现有影响场地稳定性的不良地质及构造作用，场地是稳定的，但其上部分布的松软土层（淤泥和淤泥质土及砂土层）属于震陷敏感的软弱地层。地基土主要由淤泥类土及砂层组成，各层土的物理力学性质较差，易产生渗透破坏。

由于堤外水位一般较高，堤外地形复杂，且粘土来源较少，采用堤前粘土铺盖，通过延长渗径，达到渗透稳定的方法难以实施，建议采用垂直防渗墙的方法进行防渗处理。

## 1.9城市规划

规划总体目标：城镇规模化、设施现代化、村庄城镇化、城乡一体化，拥有以纺织服装生产加工为主体的轻工业、汽车摩托车及其配件业、商贸旅游服务业和“三高”特色农业协调发展的现代产业体系；成为广州东部新城区的重要组成部分；成为广州东部地区承接双向辐射的现代产业基地和农村城镇化水平高度发展地区；成为立足自身需求，兼顾广州主城与周边主要城镇的区域性物流枢纽；成为增城市“两城三中心”城市格局的经济中心；

城镇建设用地划分为八大片区：新塘片区（原新塘镇区）、城镇中心区、商务办公中心区、永和发展片区、仙村发展片区、宁西发展片区、中部工业加工片区、碧桂园凤凰城高尚居住片区等。

### 1.9.1用地规划

根据《增城市新塘镇总体规划》，“三区”地域控制体系中；不准建设区18275.50公顷，非农建设区8251.34公顷，控制发展区1521.16公顷。

土地利用规划

新塘镇面积约28048公顷，约420720.00亩。

耕地面积约8148.70公顷，约122230.50亩。

林地：面积约5876.30公顷，约88144.46亩。

园地：面积约1964.36公顷，约29465.40亩。

水域：2286.14公顷，约34292.05亩。

城镇发展备用地：1521.16公顷，约22871.40亩。

规划工业用地共1511.91公顷，比现状用地增加130.31公顷，占城镇建设用地的31.84%，人均工业用地面积指标为31.80m2/ 人。其中，新塘民营制衣工业基地，位于新塘片区塘美村，控制面积1300亩，功能为专业化制衣工业用地；新塘环保工业基地，位于新塘片区南埔，控制面积2300亩，功能为发展大气保护、水处理、噪声防护、固体废物处理、环保药剂、监测仪器等高技术含量的环保工艺和产品。制衣工业、洗漂工业用地等。

土地利用现状图                        土地利用规划图

### 1.9.2雨水规划

根据《增城市新塘镇总体规划》，雨水规划设计重现期采用2年。规划雨水管道以东江作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，采用重力流自排，由管道或渠箱收集后就近排入附近水体，规划中尽量利用现状及规划河涌，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。

在河涌多的地区，由于收纳水体多，管道收集的雨水面积小，可考虑敷设钢筋混凝土管道收集雨水就近排放。

新塘片区老城区内，大部门都是河涌少的地区，管道收集的雨水面积较大，需考虑敷设雨水箱涵收集雨水就近放入。

### 1.9.3污水规划

根据《增城市新塘镇总体规划》（2005－2020），新塘镇污水量预测按照供水量的80%进行计算，则2010年新塘镇的污水总量为25万m3/d，2020年将达50万m3/d。

排水体制的选择：老城区保留现状合流制管道，远期逐步改造为截流式合流制管道；新建区域均采用雨污分流制。

规划范围内划分为两个污水分区，共设2个污水处理厂。

规划永和污水处理厂，纳污范围32.38km2，预测污水量30.68万m3/d，总体规模30万m3/d，占地面积18公顷；建设新塘污水处理厂，纳污范围40.05km2，预测污水量37.95万m3/d，总体规模40万m3/d，占地面积20公顷。

### 1.9.4绿地系统规划

新塘镇绿地系统规划包括：公园绿地、生产防护绿地、道路绿地、居住区绿地、工厂及单位附属绿地、其他绿地。

城镇绿地空间系统规划结构为：以北部群山林地为绿色背景，以东江、永和河、仙村涌、西福河、宁西运河沿岸绿化带为绿廊，形成点（集中公园绿地）、线（带状绿地、道路绿化）、面（自然山体）、体（垂直绿化、屋顶花园）相结合的四维空间绿化组合。

“丰”字型结构绿色生态廊道：

横向“一”：广惠高速公路以北的绿色生态廊道；

横向“二”：广深高速铁路为主轴，两边各控制50米防护隔离绿带（以铁路外轨线计），形成一条穿越镇区中部的横向绿色生态廊道；

横向“三”：沿江大道与东江之间形成滨水绿色廊道。

纵向“1”：由北部全镇最高点南香山（433米），沿新沙公路至瑶田河，与南部东江河形成一条南北向城镇主要绿色生态廊道。

规划绿地面积为588.14公顷，占建城区比率12.39%。其中公共绿地为388.06公顷，占建城区比率8.17%。

新塘自然生态绿地系统包括镇域北部和西部的山丘林地，周边农田、鱼塘，以及东江、永和河、仙村涌、西福河、宁西运河沿岸绿地，和纳入建设区内的山体水体等。对于规划控制区内的自然生态绿地系统构成要素，应进行严格的控制，以确保新塘镇良好的生态环境。

规划重点是一江一带的建设，结合防洪堤坝建设，控制宽敞的滨水绿带，保护好河道内的生态湿地环境。

扩建现有新塘公园、滨江公园等6个公园，并在新城区和其它组团内部，均衡布置公园绿地。

滨江绿带：东江沿岸控制出30－50米的滨江绿带，作为城镇建设区与生态湿地的隔离带和水源涵养地。

有两处风景名胜区，一处是：南香山风景名胜区；另一处是：陈家林风景名胜区。

规划安排绿地面积179.75公顷，占城市建设用地的8.39％，其中公共绿地167.64公顷，主要分布在增江两岸、城市中心区、镇区出入口、居住区内部和老城区。防护绿地主要安排在过境道路两侧，高压走廊两侧，工业集聚点边缘以及变电站、污水处理厂周边等地。到2020年人均绿地面积不小于12m2/人。生产绿地总面积不低于建成区的8%，城市各项绿化工程所要求的苗木自给率达75％以上。

# 2水  文

## 2.1气象

新塘镇位于广州珠江三角洲地区，属亚热带气候，附近有增城气象站及金坑等雨量站，并有相应的雨量观测资料。

区域受东南亚季风影响很大，且处于低纬度地区，太阳辐射强，日照时数多，平均气温高，气候炎热多雨，夏季绵长。气候特点是全年气温较高，湿度大，夏季高温湿润，冬季不严寒，无霜期大于340天。

根据增城气象站气象观测资料统计，多年平均气温为21.6℃，月平均最高气温为28.5℃，月最低平均气温12.1℃，极端最高气温为38.2℃（1980年7月10日），极端最低气温为-1.9℃（1963年1月15日），夏季4～9月平均气温为27℃。

夏季多吹东南风和偏南风，冬季多吹北风和偏北风。多年平均风速为2.5m/s，最大实测最大风速为15m/s。

区域为广州市的暴雨区，由于地形多山，南部临近海洋，气流的抬升经常带来强度大、历时长的暴雨。

区域内以及附近地区实测年最大24小时雨量：金坑站386mm（85年7月2日），区域内洪水多发生在5、6月份，多由暴雨造成；7、8月份亦有少量台风雨。

区域内多年平均降水量为1700mm左右。

## 2.2水文

规划区域内没有实测的水位、流量资料，邻近有大盛潮位站，潮位资料统一用至2003年。大盛站各频率高潮（高高潮）水位统计成果见表2-1，大盛站设计年最高潮（水）位成果见表2-2。

表2-1      大盛站各频率高潮（高高潮）水位统计成果表          单位：m

| 均值 | Cv | Cs/Cv | 频率P（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 1.92 | 0.1 | 6 | 2.52 | 2.45 | 2.37 | 2.27 | 2.18 | 2.08 |

表2-2         大盛站设计年最高潮（水）位成果表              单位：m

| 均值 | Cv | Cs/Cv | 频率P（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3.33 | 5 | 10 |
| 1.89 | 0.1 | 6 | 2.48 | 2.41 | 2.34 | 2.26 | 2.23 | 2.14 |

## 2.3暴雨

### 2.3.1暴雨特性

新塘镇区域地形，由北向南依次为丘陵河谷平原、冲击平原。

本区暴雨有明显的前后汛期之分。每年4～6月的前汛期，主要是受西风带天气系统的影响，平均可发生10次暴雨过程，降雨是以锋面雨为主。虽然暴雨量级不大，但局地性较强，时程分配集中，年最大暴雨强度往往发生在该时期内。7～9月份的后汛期，主要受热带天气系统的影响，如热带气旋和强台风是该时期产生大暴雨的主要天气系统，降雨范围广，总量大，暴雨时程分配较为均匀，但短历时的暴雨强度不一定很高。

新塘镇地处低纬度亚热带季风气侯区，降雨量充沛，多年平均降雨量为1820mm，但年内分配不均。4～6月多季风雨，占全年降雨量的46.7%，7～9月多台风雨，占全年雨量的36.27%，其余10～3月降雨量只占全年的17.03%。

年内降雨分配相对比较集中，4～9月的降雨总量占全年降水总量的80％以上。

### 2.3.2 设计暴雨

新塘镇区域的暴雨主要受亚热带季风的影响，暴雨多发生在4～9月。由于暴雨中心在区域上游，加上流域河床陡峻，所以流域的山区洪水峰高量大，洪水暴涨易落。

由于排涝区内河涌没有实测水文资料，水文分析计算借用《广东省水文图集》有关图表资料进行，按《广东省暴雨径流查算图表》方法，查《广东省暴雨参数等值线图》（2003年），按流域中心点位置在《广东省暴雨参数等值线图》（2003年）上查读点雨量，流域内点雨量采用相同的参数，各频率的暴雨统计参数见表2-1。

表2-3 　　              新塘镇设计暴雨参数表

| 历时 （t） | 参 数 | 设计暴雨值 （mm） |
| --- | --- | --- |
|  | Ht | Cv | Cs/Cv | P=2% | P=5% | P=10% | P=20% |
| 1/6h | 22.5 | 0.36 | 3.5 | 44.0 | 38.0 | 33.3 | 27.0 |
| 1h | 61 | 0.44 | 3.5 | 134.8 | 113.5 | 96.7 | 78.7 |
| 6h | 100 | 0.55 | 3.5 | 259.0 | 210.0 | 172.0 | 134.0 |
| 24h | 135 | 0.55 | 3.5 | 349.7 | 283.5 | 232.2 | 180.9 |
| 72h | 184 | 0.53 | 3.5 | 463.7 | 377.2 | 312.2 | 245.6 |

## 2.4洪水

### 2.4.1洪水特性

西福河流域的洪水主要来自东江与区内洪水的遭遇，每年4～9月为暴雨洪水期。东江洪水一方面来自上游降雨，另一方面又受下游潮水顶托的影响。较大的洪水过程多呈双峰型或复峰型，洪水过程历时在15～30天左右，最长可达60多天。东江洪水峰高、量大、历时长、涨落较缓慢，对西福河的洪水也有一定的顶托作用。

温涌、官湖河、雅瑶河洪水主要由暴雨形成，即每年的4～9月为洪水期，其中4～6月为前汛期，洪水大都由南北冷暖气团交汇形成锋面雨而产生，7～9月为后汛期，洪水主要由台风带来狂风暴雨而产生。

洪水特点是流量年际变化大；洪水具有涨落较快、洪水过程历时短的特点，从发生暴雨到产生洪水的时间约在6～24小时，一场洪水的过程也多在1～2天。发洪时间多为5～10月，洪峰多在6～9月。

### 2.4.2设计洪水

设计洪水采用“多种方法、综合分析、合理取值”的原则，以《广东省暴雨径流查算图表》及《广东省水文图集》为基础，采用“广东省综合单位线法”和“推理公式法”、“广东省洪峰流量经验公式法”、“城市水文学法”等多种方法复核计算。对于设计洪水计算成果，在±20%幅度内调整参数，并经综合分析，合理取值。

1） 推理公式法

式中：

—设计洪峰流量（m2）；

—相应频率P的设计暴雨雨力；

相应频率P的暴雨递减指数；

—汇流历时（小时）；

F—集雨面积（km2）；

L — 河涌长（km）；

— 平均后损率(mm/h)；

m — 汇流参数；

J — 河涌比降。

汇流参数m，根据集水区域特征参数和河涌下垫面的情况，查《广东省暴雨径流查算图表》确定。

2）广东省洪峰流量计算经验公式法

依据有关规范及《广东省洪峰流量计算经验公式》，采用以下公式计算洪峰流量：

采用1977年省水利电力局刊出的“广东省洪峰流量经验公式法”计算。公式为：

Ｑp=ＣpＨ24pＦ0.84／θ0.15

Wτ=1000×hτ×F=3600×τ×Ｑp

τ=0.27(L/J)0.36

式中:

| Ｑp | —— | 某频率的洪峰流量(m3/s) |
| --- | --- | --- |
| Ｃp | —— | 随频率而异的系数 |
| Ｈ24p | —— | 24小时设计暴雨量(mm) |
| θ | —— | 汇流特征参数(θ=L/J1/3) |
| Ｆ | —— | 集水面积(km2) |
| Wt | —— | 某频率的洪水总量(104m3) |
| τ | —— | 汇流历时(小时) |
| L | —— | 控制断面河长（Km） |
| J | —— | 控制断面以上河道坡降（‰） |

该公式反映了流域的地理特征和暴雨特征,对于集水面积小于10 km2的河流使用效果较好。

3）城市水文学公式法

Qp＝0.278（Hτ/τ）F

τ＝（0.87L3/H）0.385

Hτ＝

式中：

τ为汇流历时（小时）；

Hτ为τ历时内面雨量（mm）；

n为τ历时相应的暴雨递减指数，采用广东省暴雨参数等值线图成果计算。

流域面积F和河长分别以km2和km计。

4） 广东省综合单位线法

通过对纳西瞬时单位线方法的深入研究分析，汲取国内外经验，结合广东省实际，提出的适合广东省特点的综合单位线方法。

本规划区位于《广东省暴雨径流查算图表》分区的Ⅶ珠江三角洲分区，Ⅶ2珠江三角洲亚区，采用以下参数：

珠江三角洲设计雨型；

暴雨低区的αt ～t ～F关系图；

①粤东沿海、珠江三角洲的产流参数；

②广东省综合单位线法滞时m1～θ关系图中的大陆低区线（B线）；

③采用广东省综合单位线Ⅲ号无因次单位线。

（1）温涌及支涌

温涌与水南支流分汊河口以上，设计洪水采用“推理公式法”计算，温涌与水南支流的区间小面积设计洪水，分别采用“广东省洪峰流量经验公式法”及“城市水文学公式法”计算，细牛汇合段、凤凰水及牛屎圳、细陂河设计洪水采用“推理公式法”计算。

计算结果见表2-4。

表2-4              温涌及支流设计洪水成果表

| 河流断面 | F | L | J | QP(m3/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km2) | (km) | (‰) | P=5% | P=10% |  |
| 细陂河 | 16.19 | 11.24 | 3.127 | 98.0 | 71.0 |  |
| 牛屎圳 | 10.24 |  |  | 78.0 | 56.0 |  |
| 细牛汇合口 | 26.43 | 11.24 | 3.127 | 139 | 100 |  |
| 凤凰水 | 10.35 |  |  | 78.3 | 56.8 |  |
| 温凤汇合口 | 37.27 | 12.25 | 2.64 | 192 | 138 |  |
| 水南闸 | 43.16 |  |  | 64.2 | 69.0 | 分流比0.32:0.68 |
| 石沥口闸 |  |  |  | 164 | 119 |  |

温涌支流区间集雨面积为3.12km2，面积较小，分别采用“广东省洪峰流量经验公式法”及“城市水文学公式法”。

温涌支流区间设计洪水“经验公式法”计算结果

P=5%，QP=33.9 m3/s；P=20%，QP=19.3 m3/s；

温涌支流区间设计洪水“城市水文学法”计算结果

P=5%，QP=56.7 m3/s；P=20%，QP=40.3 m3/s；

“城市水文学法”计算结果明显偏大，选用“经验公式法”计算结果。

水南支流区间集雨面积为3.00km2，同理采用“经验公式法”计算结果。

P=5%，QP=32.8 m3/s；P=20%，QP=18.7 m3/s。

温涌与水南支流分流比计算，采用水面线推求程序，采用温涌上游P=5%的设计洪水+外江P=20%的潮水位组合计算，推算至分流口温涌断面水位3.84m，水南支流断面水位3.88m，水位基本平衡。分流比温涌占68%，水南支流占32%。

温涌区间设计洪水、水南支流区间设计洪水， 分别与分流口汇入的设计洪水叠加，既是温涌与水南支流的河道设计洪水。

（2）官湖河、雅瑶河

应用广东省综合单位线方法及推理公式法（1988年修订）两种方法计算设计洪水，在对参数合理调整的前提下，使两种方法的设计洪峰流量相差不超过20%后，原则上应采用广东省综合单位线方法的设计洪水成果。

本规划采用广东省综合单位线方法的设计洪水计算成果。

官湖河、雅瑶河干流及主要支流设计洪水计算成果见表2-5及表2-6。

表2-5         官湖河、雅瑶河各河段设计洪水成果表       单位：m3/s

| 河流 | 断面 | 集水面积 | 干流河长 | 加权平均坡降 | 广东省综合单位线方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 | (km2) | (km) | j | 参数m1 | P=3% | P=5% | P=10% | P=20% | P=50% |
| 雅瑶河 | 一支流 | 雅瑶7-9# | 7 | 4.74 | 0.02 | 1.8445 | 122 | 111 | 93.7 | 75.7 | 55.2 |
|  |  | 雅瑶7-6# | 13.02 | 7.97 | 0.0081 | 2.921 | 138 | 126 | 106 | 85 | 65.4 |
|  |  | 雅瑶7-4# | 22.3 | 10.29 | 0.0056 | 3.4769 | 209 | 191 | 160 | 128 | 90.2 |
|  |  | 河口 | 53.13 | 15.27 | 0.0027 | 5.0805 | 280 | 255 | 212 | 182 | 161 |
|  | 干流 | 雅瑶10# | 19.52 | 7.89 | 0.0031 | 3.6036 | 170 | 155 | 130 | 104 | 57.9 |
|  |  | 雅瑶8# | 23.66 | 9.88 | 0.0023 | 4.3215 | 190 | 174 | 145 | 116 | 72.2 |
|  |  | 雅瑶7# | 77.52 | 15.27 | 0.0027 | 5.2759 | 505 | 459 | 383 | 305 | 232 |
|  |  | 雅瑶4# | 99.17 | 18.53 | 0.0022 | 6.0389 | 560 | 510 | 428 | 343 | 260 |
|  |  | 雅瑶1#(河口) | 113.2 | 21.62 | 0.0016 | 7.755 | 570 | 518 | 431 | 348 | 265 |
| 官湖河 | 干流 | 官湖21# | 11.6 | 5.16 | 0.0131 | 2.0158 | 163 | 149 | 125 | 101 | 62.5 |
|  |  | 官湖19# | 15.6 | 6.72 | 0.009 | 2.5068 | 172 | 157 | 132 | 106 | 71.6 |
|  |  | 官湖16# | 27.57 | 6.8 | 0.0059 | 3.0928 | 271 | 247 | 206 | 168 | 110 |
|  |  | 官湖13# | 32.37 | 12 | 0.0048 | 3.9 | 274 | 250 | 209 | 170 | 112 |
|  |  | 官湖10# | 41.01 | 14.95 | 0.0036 | 4.6544 | 291 | 265 | 221 | 176 | 114 |
|  |  | 官湖8# | 51.22 | 16.27 | 0.0033 | 5.0662 | 347 | 316 | 263 | 210 | 120 |
|  |  | 官湖6# | 60.18 | 17.94 | 0.0028 | 5.495 | 355 | 322 | 267 | 212 | 155 |
|  |  | 官湖1#（河口） | 67.28 | 21.9 | 0.002 | 7.6619 | 358 | 325 | 270 | 214 | 156 |

表2-6          官湖河、雅瑶河各河段设计洪水成果表       单位：m3/s

| 河流 | 断面 | 集水面积 | 干流河长 | 加权平均坡降 | 推理公式法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 | (km2) | (km) | j | 参数m1 | P=3% | P=5% | P=10% | P=20% | P=50% |
| 雅瑶河 | 一支流 | 雅瑶7-9# | 7 | 4.74 | 0.02 | 0.5394 | 107 | 95.5 | 77.1 | 62.5 | 48.2 |
|  |  | 雅瑶7-6# | 13.02 | 7.97 | 0.0081 | 0.6604 | 124 | 110 | 88.1 | 70.4 | 58.5 |
|  |  | 雅瑶7-4# | 22.3 | 10.29 | 0.0056 | 0.7372 | 181 | 161 | 130 | 108 | 78.3 |
|  |  | 河口 | 53.13 | 15.27 | 0.0027 | 0.8875 | 240 | 212 | 167 | 125 | 98.8 |
|  | 干流 | 雅瑶10# | 19.52 | 7.89 | 0.0031 | 0.696 | 157 | 140 | 111 | 91.5 | 48.8 |
|  |  | 雅瑶8# | 23.66 | 9.88 | 0.0023 | 0.8237 | 170 | 150 | 120 | 101 | 61.5 |
|  |  | 雅瑶7# | 77.52 | 15.27 | 0.0027 | 0.8546 | 498 | 442 | 350 | 278 | 206 |
|  |  | 雅瑶4# | 99.17 | 18.53 | 0.0022 | 0.9222 | 540 | 478 | 369 | 298 | 230 |
|  |  | 雅瑶1#(河口) | 113.2 | 21.62 | 0.0016 | 0.9948 | 545 | 481 | 376 | 301 | 235 |
| 官湖河 | 干流 | 官湖21# | 11.6 | 5.16 | 0.0131 | 0.535 | 156 | 140 | 112 | 90.5 | 51.8 |
|  |  | 官湖19# | 15.6 | 6.72 | 0.009 | 0.599 | 171 | 153 | 123 | 88.2 | 56.7 |
|  |  | 官湖16# | 27.57 | 6.8 | 0.0059 | 0.6964 | 240 | 212 | 168 | 125 | 90.7 |
|  |  | 官湖13# | 32.37 | 12 | 0.0048 | 0.7536 | 240 | 213 | 170 | 130 | 94.1 |
|  |  | 官湖10# | 41.01 | 14.95 | 0.0036 | 0.826 | 252 | 223 | 175 | 134 | 95.5 |
|  |  | 官湖8# | 51.22 | 16.27 | 0.0033 | 0.8537 | 303 | 268 | 211 | 168 | 105.6 |
|  |  | 官湖6# | 60.18 | 17.94 | 0.0028 | 0.9268 | 315 | 276 | 214 | 170 | 121 |
|  |  | 官湖1#（河口） | 67.28 | 21.9 | 0.002 | 1.0522 | 320 | 281 | 218 | 172 | 125 |

（3）白石河干流

本流域集雨面积小于10km2，其设计洪水采用前述“广东省洪峰流量经验公式”计算，经验系数见表2-7，计算成果见表2-8。

表2-7                    不同频率对应 Cp 关系表

| P（%） | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cp | 0.072 | 0.07 | 0.067 | 0.064 | 0.06 | 0.056 |

表2-8                  白石河设计洪水成果表

| 河名 | 断面 | 集水面积 | 干流河长 | 平均坡降 | Q2% | Q5% | Q20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置 | (km2) | (km) | J | （m3/s） | （m3/s） | （m3/s） |
| 白石河 | 荔新路交汇处 | 2.89 | 3.40 | 0.0025 | 36.2 | 28.3 | 16.2 |
|  | 德成河汇入口处 | 4.70 | 3.80 | 0.0022 | 53.4 | 41.6 | 23.9 |
|  | 沙埔河汇入口处 | 6.26 | 4.30 | 0.0021 | 66.6 | 52.0 | 29.9 |
|  | 雅瑶大道交汇处 | 7.26 | 4.90 | 0.002 | 73.8 | 57.6 | 33.1 |
|  | 白石河河口处 | 8.29 | 6.10 | 0.0019 | 79.5 | 62.0 | 35.6 |

（4）东埔新河

根据东埔新河参数，由于所在区域无实测洪水数据，故其设计洪水采用设计暴雨推求。

由于东埔新河集雨面积仅有11.7km2，而综合单位线法适用于计算较大流域洪水。因此，东埔新河设计洪水采用“推理公式法”计算，并用“广东省洪峰流量经验公式法”进行复核。

计算结果见表2-9及表2-10。

表2-9                 东埔新河设计洪水(推理公式法)成果表

| 河名 | 断面 | 集水面积 | 干流河长 | 平均坡降 | 汇流 | Q20% | Q10% | Q5% | Q3.33% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置 | (km2) | (km) | J | 参数 | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) |
| 东埔新河 | 广惠高速公路 | 6.77 | 2.83 | 0.0030 | 0.3932 | 30.0 | 42.8 | 63.4 | 72.5 |
|  | 荔新公路 | 10.7 | 4.90 | 0.0020 | 0.4864 | 35.6 | 52.2 | 79.4 | 91.0 |
|  | 河口 | 11.7 | 6.20 | 0.0018 | 0.4903 | 36.9 | 54.1 | 84.1 | 96.0 |

表2-10                东埔新河设计洪水(经验公式法)成果表

| 河名 | 断面 | 集水面积 | 干流河长 | 平均坡降 | 汇流 | Q20% | Q10% | Q5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置 | (km2) | (km) | J | 参数 | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) |
| 东埔新河 | 广惠高速公路 | 6.77 | 2.83 | 0.0030 | 0.3932 | 34.5 | 46.7 | 60.0 |
|  | 荔新公路 | 10.7 | 4.90 | 0.0020 | 0.4864 | 45.7 | 61.9 | 79.6 |
|  | 河口 | 11.7 | 6.20 | 0.0018 | 0.4903 | 47.3 | 64.1 | 82.4 |

（5）白江涌

白江涌同东埔新河一样，设计洪水采用“推理公式法”计算，并用“广东省洪峰流量经验公式法”进行复核。

计算结果见表2-11。

表2-11                  白江涌设计洪水成果表

| 河流断面 | F | L | J | P=2% | P=5% | P=10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白江涌闸 | 8.68 | 5.35 | 1.2 | 75.0 | 55.0 | 41.0 |

（6）水库、山塘坝址处设计洪水

采用推理公式法、综合单位线法及经验公式法计算水库、山塘坝址处设计洪水，计算成果见表2-12。

表2-12                水库、山塘坝址处设计洪水成果表

| 序号 | 水库名称 | 工程地点 | 集雨面积（km2) | 设计洪水Qp（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P=1% | P=2% | P=5% | P=10% | P=20% |
|  | 小(1)合计2宗 | 15.40 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余家庄 | 永和 | 12.70 | 320 | 276 | 218 | 175 | 132 |
| 2 | 万田 | 沙埔 | 2.70 | 85.7 | 74.1 | 58.6 | 47.1 | 35.4 |

续表2-12                水库、山塘坝址处设计洪水成果表

| 序号 | 水库名称 | 工程地点 | 集雨面积（km2) | 设计洪水Qp（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P=1% | P=2% | P=5% | P=10% | P=20% |
|  | 小(2)合计23宗 | 19.12 |  |  |  |  |  |
| 1 | 白鹤争吓 | 新塘 | 1.00 | 36.9 | 31.9 | 25.2 | 20.2 | 15.2 |
| 2 | 牧场坑 | 新塘 | 1.00 | 36.9 | 31.9 | 25.2 | 20.2 | 15.2 |
| 3 | 灿禾田 | 新塘 | 0.42 | 17.6 | 15.2 | 12.0 | 9.7 | 7.3 |
| 4 | 大岭山 | 新塘 | 0.22 | 10.2 | 8.8 | 6.9 | 5.6 | 4.2 |
| 5 | 青时冚 | 新塘 | 0.26 | 11.7 | 10.1 | 8.0 | 6.4 | 4.8 |
| 6 | 牛肉石 | 新塘 | 0.80 | 30.5 | 26.4 | 20.8 | 16.7 | 12.6 |
| 7 | 陈家林 | 新塘 | 0.83 | 31.5 | 27.2 | 21.5 | 17.3 | 13.0 |
| 8 | 西坑冚 | 新塘 | 0.20 | 9.38 | 8.11 | 6.41 | 5.15 | 3.87 |
| 9 | 白头岗 | 新塘 | 0.60 | 23.9 | 20.6 | 16.3 | 13.1 | 9.85 |
| 10 | 深坑 | 新塘(永和) | 0.27 | 12.1 | 10.5 | 8.27 | 6.65 | 5.00 |
| 11 | 山猪冚 | 新塘(永和) | 0.40 | 16.9 | 14.6 | 11.6 | 9.28 | 6.98 |
| 12 | 大陂 | 新塘(仙村) | 1.50 | 52.0 | 45.0 | 35.5 | 28.6 | 21.5 |
| 13 | 大岭窿 | 新塘(仙村) | 0.80 | 30.5 | 26.4 | 20.8 | 16.7 | 12.6 |
| 14 | 茅岗 | 新塘(仙村) | 1.50 | 52.0 | 45.0 | 35.5 | 28.6 | 21.5 |
| 15 | 石迳窿 | 新塘(仙村) | 3.50 | 107 | 92.4 | 73.0 | 58.7 | 44.1 |
| 16 | 崩坑水库 | 新塘(沙埔) | 0.80 | 30.5 | 26.4 | 20.8 | 16.7 | 12.6 |
| 17 | 大山 | 新塘(宁西) | 1.53 | 52.9 | 45.7 | 36.1 | 29.0 | 21.8 |
| 18 | 狗尾冚 | 新塘(宁西) | 0.30 | 13.4 | 11.6 | 9.1 | 7.4 | 5.5 |
| 19 | 郭村 | 新塘(宁西) | 0.83 | 31.5 | 27.2 | 21.5 | 17.3 | 13.0 |
| 20 | 蕉冚 | 新塘(宁西) | 0.14 | 6.76 | 5.85 | 4.62 | 3.71 | 2.79 |
| 21 | 坑底 | 新塘(宁西) | 0.13 | 6.51 | 5.63 | 4.44 | 3.57 | 2.68 |
| 22 | 沙贝冚 | 新塘(宁西) | 0.69 | 26.9 | 23.2 | 18.4 | 14.8 | 11.1 |
| 23 | 猪牯冚 | 新塘(宁西) | 1.40 | 49.1 | 42.4 | 33.5 | 26.9 | 20.2 |

续表2-12                水库、山塘坝址处设计洪水成果表

| 序号 | 水库名称 | 工程地点 | 集雨面积（km2) | 设计洪水Qp（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P=1% | P=2% | P=5% | P=10% | P=20% |
|  | 山塘合计33宗 | 6.17 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桔子冚 | 新塘 | 0.12 | 6.08 | 5.26 | 4.15 | 3.34 | 2.51 |
| 2 | 古郎 | 新塘 | 0.15 | 7.35 | 6.35 | 5.02 | 4.03 | 3.03 |
| 3 | 坭坑 | 新塘(永和) | 0.30 | 13.2 | 11.5 | 9.05 | 7.27 | 5.46 |
| 4 | 岗龙 | 新塘(永和) | 0.15 | 7.35 | 6.35 | 5.02 | 4.03 | 3.03 |
| 5 | 赤竹坑 | 新塘(永和) | 0.15 | 7.35 | 6.35 | 5.02 | 4.03 | 3.03 |
| 6 | 牛栏窝 | 新塘(永和) | 0.10 | 5.21 | 4.50 | 3.56 | 2.86 | 2.15 |
| 7 | 张家窿 | 新塘(仙村) | 0.30 | 13.2 | 11.5 | 9.05 | 7.27 | 5.46 |
| 8 | 连环 | 新塘(仙村) | 0.30 | 13.2 | 11.5 | 9.05 | 7.27 | 5.46 |
| 9 | 拥井窿 | 新塘(仙村) | 0.30 | 13.2 | 11.5 | 9.05 | 7.27 | 5.46 |
| 10 | 马石窿 | 新塘(仙村) | 0.10 | 5.21 | 4.50 | 3.56 | 2.86 | 2.15 |
| 11 | 双冚 | 新塘(沙埔) | 0.10 | 5.21 | 4.50 | 3.56 | 2.86 | 2.15 |
| 12 | 九头冚 | 新塘(沙埔) | 0.40 | 16.9 | 14.6 | 11.6 | 9.28 | 6.98 |
| 13 | 克窿 | 新塘(宁西) | 0.25 | 11.3 | 9.81 | 7.75 | 6.23 | 4.68 |
| 14 | 办窿 | 新塘(宁西) | 0.35 | 15.1 | 13.1 | 10.3 | 8.29 | 6.23 |
| 15 | 耕寮 | 新塘(宁西) | 0.10 | 5.21 | 4.50 | 3.56 | 2.86 | 2.15 |
| 16 | 新围 | 新塘(宁西) | 0.10 | 5.21 | 4.50 | 3.56 | 2.86 | 2.15 |
| 17 | 森窿 | 新塘(宁西) | 0.20 | 9.38 | 8.11 | 6.41 | 5.15 | 3.87 |
| 18 | 猪乸窿 | 新塘(宁西) | 0.15 | 7.35 | 6.35 | 5.02 | 4.03 | 3.03 |
| 19 | 白公坳 | 新塘(宁西) | 0.15 | 7.35 | 6.35 | 5.02 | 4.03 | 3.03 |
| 20 | 下穿井窿 | 新塘(宁西) | 0.10 | 5.21 | 4.50 | 3.56 | 2.86 | 2.15 |
| 21 | 上穿井窿 | 新塘(宁西) | 0.18 | 8.58 | 7.42 | 5.86 | 4.71 | 3.54 |
| 22 | 蛇尾窿 | 新塘(宁西) | 0.16 | 7.76 | 6.71 | 5.30 | 4.26 | 3.20 |
| 23 | 龟岭窿 | 新塘(宁西) | 0.15 | 7.35 | 6.35 | 5.02 | 4.03 | 3.03 |
| 24 | 松朗 | 新塘(宁西) | 0.30 | 13.2 | 11.5 | 9.05 | 7.27 | 5.46 |
| 25 | 西丫 | 新塘(宁西) | 0.20 | 9.38 | 8.11 | 6.41 | 5.15 | 3.87 |
| 26 | 大地窿 | 新塘(宁西) | 0.25 | 11.3 | 9.81 | 7.75 | 6.23 | 4.68 |
| 27 | 温屋 | 新塘(宁西) | 0.10 | 5.21 | 4.50 | 3.56 | 2.86 | 2.15 |
| 28 | 马屋 | 新塘(宁西) | 0.10 | 5.21 | 4.50 | 3.56 | 2.86 | 2.15 |
| 29 | 上牛角窿 | 新塘(宁西) | 0.20 | 9.38 | 8.11 | 6.41 | 5.15 | 3.87 |
| 30 | 下牛角窿 | 新塘(宁西) | 0.20 | 9.38 | 8.11 | 6.41 | 5.15 | 3.87 |
| 31 | 三八 | 新塘(宁西) | 0.20 | 9.38 | 8.11 | 6.41 | 5.15 | 3.87 |
| 32 | 弯角 | 新塘(宁西) | 0.16 | 7.76 | 6.71 | 5.30 | 4.26 | 3.20 |
| 33 | 南蛇窿 | 新塘(宁西) | 0.10 | 5.21 | 4.50 | 3.56 | 2.86 | 2.15 |

## 2.5潮汐特征

新塘镇地处东江北干流，靠近石龙、大盛潮位站，潮汐属不规则半日潮，即在一个太阴日里，出现两次高潮两次低潮，日潮不等现象显著。由于受径流影响，年最高潮位多出现在汛期，而年最低潮位则出现于枯水期。

潮位过程线的形状表现为涨潮历时短，落潮历时长，呈不对称正弦曲线。而且落潮历时是汛期长于枯水期，涨潮历时则相反。

大盛站各频率高潮（高高潮）水位统计成果见表2-13。

石龙（二）、大盛站潮位特征值表2-14。

表2-13       大盛站各频率高潮（高高潮）水位统计成果见表         单位：m

| 均值 | Cv | Cs/Cv | 频率P（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 1.92 | 0.1 | 6 | 2.52 | 2.45 | 2.37 | 2.27 | 2.18 | 2.08 |

表2-14          石龙（二）、大盛站潮位特征值表                  单位：m

| 潮位 | 特征值 | 大盛 | 石龙（二） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高高潮位 | 均值 | 1.92 | 3.91 |
|  | max | 2.39 | 6.57 |
|  | min | 1.58 | 1.82 |
| 低低潮位 | 均值 | -1.66 | -0.21 |
|  | max | -1.39 | 0.53 |
|  | min | -2.27 | -0.91 |
| 平均高潮位 | 均值 | 0.74 | 1.04 |
|  | max | 0.85 | 1.47 |
|  | min | 0.60 | 0.71 |
| 平均低潮位 | 均值 | -0.84 | 0.47 |
|  | max | -0.71 | 1.22 |
|  | min | -1.02 | -0.29 |
| 涨潮最大潮差 | 均值 | 2.52 | 1.29 |
|  | max | 3.34 | 2.10 |
|  | min | 2.21 | 0.75 |
| 涨潮平均潮差 | 均值 | 1.58 | 0.55 |
|  | max | 1.65 | 1.15 |
|  | min | 1.50 | 0.19 |
| 落潮最大潮差 | 均值 | 2.90 | 1.31 |
|  | max | 3.20 | 2.14 |
|  | min | 2.74 | 0.77 |
| 落潮平均潮差 | 均值 | 1.59 | 0.56 |
|  | max | 1.65 | 1.15 |
|  | min | 1.50 | 0.20 |

# 3 规划原则和主要任务

## 3.1规划原则

注重水系本身的自然特征，综合协调水系的多种功能，结合新塘镇总体规划，体现对人居环境的全面关怀，关注河流对城市可持续发展的积极作用。

1）以人为本，人水和谐；

2）水生态环境建设与经济社会发展同步；

3）全面规划，综合治理，近远期结合；

4）遵循科学性、超前性和可操作性；

5）工程措施与非工程措施相结合；

6）合理利用水资源，改善水环境。

## 3.2规划水平年

现状水平年2004年

近期水平年2010年

远期水平年2020年

## 3.3规划目标

1）建设适当标准的防洪工程，适应现代化城市水利要求；

2）提高城市水面率，由现状的7.70%提高到8.70%；

3）确保河涌生态环境需水量，改善城区河涌水环境；

4）保护生态，保护和恢复生物多样性，建设自然生态城市河流。

## 3.4规划依据和基本资料

（1）相关规划

1）《增城市新塘镇总体规划(2004年～2020年)》；

2）《广州市水资源综合规划》（2006年）；

3）《广东省增城市江河流域综合规划报告书(1997年～2020年)》（增城市水利局，2001年）。

（2）主要法律、法规

1）《中华人民共和国水法》；

2）《中华人民共和国防洪法》；

3）《中华人民共和国水污染防治法》；

4）《中华人民共和国水土保持法》；

5）《中华人民共和国水土保持法实施条例》；

6）《中华人民共和国河道管理条例》；

7）《广东省河道管理条例》；

8）《广东省河道堤防管理条例》；

9）《广东省水利工程管理条例》；

10）《城市蓝线管理条例》。

（3）主要标准、规范

1）《江河流域规划编制规范》（SL 201—97）；

2）《防洪标准》（GB50201—94）；

3）《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)

4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252—2000）；

5）《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

6）《水利工程水利计算规范》（SL104—95）；

7）《堤防工程设计规范》（GB50286－98）；

8）《堤防工程管理设计规范》（SL171—96）；

9）《水库工程管理设计规范》（SL106—96）；

10）《蓄滞洪区建筑工程技术规范》（GB50181－93）；

11）《城市防洪工程设计规范》（CJJ50—92）；

12）《江河流域规划环境影响评价规范》（SL45－92）；

13）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204—98）；

14）《水利建设项目经济评价规范》（SL72—94）；

15）《水闸设计规范》（SL104-95）。

（4）基本资料

1）《广东省暴雨径流查算图表使用手册》（广东省水文总站，1991年）；

2）《东江干流及三角洲河段设计洪潮水面线计算报告(复审稿)》（广东省水利水电科学研究院，2004年）；

3）《广东省增城市西福河水面线计算报告》（广东珠荣工程设计有限公司，2006年6月）

4）规划范围内1/5万、1/1万地形图及部分1/2000地形图。

5）《增城年鉴2004、2005》。

（5）参考资料

1）《增城市新塘大围加固达标工程（十字海水闸～新塘水泥厂段）及（新塘水泥厂～南方制碱厂段）项目建议书》；

2）《增城市仙村大围安全加固工程可行性研究报告》；

3）《增城市官湖河、雅瑶河干流防洪排涝工程规划》；

4）《广东省增城市新塘镇白石河干流整治工程初步设计》；

5）《广东省增城市新塘镇西洲温涌出口段整治工程初步设计》；

6）《新塘工业园（南部）大陂河、东埔新河区域排水方案》。

## 3.5规划的主要任务

1）根据社会经济及现状的调查结果，分析规划范围内存在的主要问题；

2）进行防洪工程规划，提出东江北干流、西福河、温涌、官湖河、雅瑶河、东埔新河、白石河等堤防的防洪标准、对堤线进行规划；复核现有水库、山塘等蓄水工程防洪标准等情况，提出达标加固等措施。

3）进行排涝工程规划，提出排涝标准、排涝工程布置及主要排涝工程的规模；

4）分析城建区河涌水环境现状及其影响因素，依据城市建设要求、社会经济发展及河涌的自然特性，对规划河涌按功能进行分类，并确定具体河涌的规划水质目标；并提出可行的水利规划方案；

5）划定河涌控制线，满足河涌综合功能；

6）进行水管理规划；

7）提出总投资以及分期实施意见。

# 4 防洪规划

## 4.1防洪体系

新塘镇地处东江北干流、西福河的下游，属珠江三角洲冲积平原及部分丘陵区，地势较低，历史上洪灾频繁发生，防洪压力严峻。

东江北干流、西福河流域防洪遵循“以泄为主、堤库结合、泄蓄兼施”的防洪方针，采用库堤结合的防洪工程体系。

新塘镇防洪体系由水库、堤围和水闸等组成，东江北干流上游有3座大型水库、西福河流域上游有3座中型水库拦蓄洪水，同时建设区域堤防、水闸等防洪工程。

### 4.1.1水库

新塘镇现有小(1)型水库2座，小(2)型水库22座，山塘33座，蓄水工程拦截总的集雨面积为39.89km2，总库容为1938.59万m3。

区域内水库由于规模较小，没有防洪效益，只能依靠区域外的大、中型水库拦蓄洪水。

### 4.1.2堤围

上世纪50年代以来，开始了联围筑闸、整理堤系和培修加固工程，有效抵御了历史上洪水灾害的侵袭。目前已基本形成堤防工程体系，主要包括新塘大围、仙村大围、西福河堤防等，成为区域的主要防洪措施。

近年对部分堤围进行了加固建设，部分已经达到50年一遇的标准，未加固的堤围现状防洪能力为5年～20年一遇，堤防多为土堤，堤顶高程普遍偏低，堤顶窄，堤身单薄，防洪能力较低。

## 4.2防洪标准

根据要求，捍卫万亩以上农田的堤围按50年一遇设计，捍卫0.1万亩至1万亩的堤围按20年一遇设计，捍卫0.1万亩以下的堤围按10年一遇设计。

主要防洪工程标准、级别见表4-1。

表4-1                   主要防洪工程规模统计表

| 序号 | 名称 | 堤段 | 标准(%) | 工程等级 | 主要建筑物级别 | 主要建筑物级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新塘大围 | A段 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | B段 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 仙村大围 |  | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 西福河堤防 |  | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 官、雅整治 |  | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 白石河 |  | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 温涌 | A段 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|  |  | B段 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 白江涌 |  | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 8 | 东埔新河 | A段 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|  |  | B段 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 9 | 鹅桂洲、大有、大洲堤围 |  | 5 | 4 | 4 | 5 |

（1）新塘大围

新塘大围：保护对象主要为新塘镇城区，分布着较重要的工业区，保护人口多于20万人。

2005年3月，广东省城乡规划设计研究院，完成了“增城市新塘镇总体规划”。根据“总规”，新塘镇将扩大，预测2010年仅镇区总人口就将达到24万人，新塘东江堤围防洪标准采用50年一遇。

2006年6月，广东省水利电力勘测设计研究院，完成了“增城市新塘大围加固达标工程项目建议书”阶段的设计工作，其防洪标准采用50年一遇。

因此，本次规划将新塘大围堤防防洪标准仍采用50年一遇，工程等级为2级，主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级。

（2）仙村大围

仙村大围：保护人口约6.3万人，保护耕地面积2.96万亩。

根据“增城市新塘镇总体规划”，新塘镇将扩大，仙村片已划入其发展范围，区域经济发展迅速，新塘东江堤围防洪标准采用50年一遇。

2004年12月，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司，完成了“增城市仙村大围安全加固工程可行性研究报告”阶段的设计工作，其防洪标准采用50年一遇。

因此，本次规划将仙村大围堤防防洪标准仍采用50年一遇，工程等级为3级，主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。

（3）西福河堤防

西福河右岸堤防，保护人口及耕地远少于20万人口和30万亩耕地。

根据国家和省有关规范、标准，采用20年一遇防洪标准，堤防上的涵、闸、泵站等建筑物按20年一遇洪水标准设计，包括石路围、三合围、斯庄围及新建堤防。堤防等级为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

（4）官湖河、雅瑶河堤防

保护人口约16.81万人，保护耕地面积4.49万亩。

根据“增城市新塘镇总体规划”，内河堤围防洪标准采用20年一遇。

2005年11月，中山市水利水电工程勘测设计咨询有限公司，完成了“增城市官湖河、雅瑶河干流防洪排涝工程”规划阶段的设计工作。官湖河、雅瑶河干流及其主要支流堤防，其防洪标准采用20年一遇。

因此，本次规划将官湖河、雅瑶河堤防防洪标准仍采用20年一遇，工程等级为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

（5）白石河堤防

保护范围为广州东部（增城）汽车产业基地，包括广州本田汽车制造基地等大型工矿企业，位置重要。

根据“增城市新塘镇总体规划”，内河堤围防洪标准采用20年一遇。

2006年8月中山市水利水电工程勘测设计咨询有限公司完成了“广东省增城市新塘镇白石河干流整治工程”初步设计阶段的设计工作，其防洪标准采用20年一遇。

因此，整治段河涌防洪标准仍采用20年一遇，工程等级为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

（6）温涌及支流堤防

保护范围为新塘镇环保工业园等重要的工业园区，位置重要。

根据“增城市新塘镇总体规划”，内河堤围防洪标准采用20年一遇。

2003年9月，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司，完成了“广东省增城市新塘镇西洲温涌出口段整治工程”初步设计阶段的设计工作，其防洪标准采用20年一遇。

因此，整治段河涌防洪标准仍采用20年一遇，工程等级为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级，整治段以上及水南支流防洪标准为10年一遇。

（7）白江涌堤防

保护新塘口岸、群星印染厂、江城污水处理站、摩托车有限公司、旧物交易市场，以及白江沙村等企事业单位及村镇居民区。

根据“增城市新塘镇总体规划”，内河堤围防洪标准采用20年一遇。

整治段河涌防洪标准采用20年一遇，工程等级为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

（8）东埔新河堤防

保护范围为新塘镇民营工业园等重要的工业园区，位置重要。

根据“增城市新塘镇总体规划”，内河堤围防洪标准采用20年一遇。

2006年5月，中山市水利水电工程勘测设计咨询有限公司，完成了“新塘工业园（南部）大陂河、东埔新河区域排水方案”的设计工作，其防洪标准采用20年一遇。

因此，整治段河涌防洪标准仍采用20年一遇，工程等级为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

（9）鹅桂洲、大有、大洲堤围

保护范围为鹅桂洲、大有、大洲等沙洲岛居民，有一定数量的人口和耕地，是新塘镇工农业的重要基地之一。

根据“增城市江河流域综合规划报告书”及“增城市新塘镇总体规划”等，堤围及堤围上的闸、泵等建筑物，按20年一遇洪水标准设计。堤防等级为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

## 4.3堤线规划

本次规划堤防178.347km，其中堤防整治141.708km，河道整治含堤防36.639km。堤防整治主要指：新塘大围、仙村大围、西福河堤防、官湖河干堤、雅瑶河干、支堤、鹅桂洲、大有、大洲堤围等。河道整治主要对温涌、水南支涌、水南新河、汇合段、牛屎圳、细陂河、凤凰水、白江涌、东埔新河及白石河等进行疏挖、扩宽等综合整治，包括堤岸整治。

堤线规划长度见表4-2。

表4-2                              新塘镇规划堤防长度统计表

| 堤防名称 | 规划长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 现状 左岸 | 现状 右岸 | 规划 左岸 | 规划 右岸 | 新建 | 改线新建 | 加高培厚 | 山丘 | 无堤 |  |
| 温涌堤 | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 | 5500 |  |  |  |  | 河道整治 |
| 水南支涌堤 | 2100 | 2000 | 2100 | 2000 | 4100 |  |  |  |  |  |
| 水南新河堤 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |  |  |  |  |  |
| 汇合段堤 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 牛屎圳堤 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 细陂河堤 | 1350 | 1600 | 1350 | 1600 | 2950 |  |  |  |  |  |
| 凤凰水堤 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 白江涌堤 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 5200 |  |  |  |  |  |
| 东埔新河堤 | 3525 | 3544 | 3525 | 3544 | 7069 |  |  |  |  |  |
| 白石涌堤 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 5400 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 18285 | 18354 | 18285 | 18354 | 36639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 官湖河堤 | 10760 | 10800 | 10760 | 10800 |  |  | 21560 |  |  | 堤防整治 |
| 雅瑶河干堤 | 11900 | 11700 | 11900 | 11700 |  |  | 23600 |  |  |  |
| 雅瑶一支堤 | 10750 | 10760 | 10750 | 10760 |  |  | 21510 |  |  |  |
| 雅瑶二支堤 | --- | --- | 2050 | 1900 |  |  | 3950 |  |  |  |
| 雅瑶三支堤 | --- | --- | 1200 | 1200 |  |  | 2400 |  |  |  |
| 雅瑶侧堤（田） | --- | --- | 1850 | 1800 |  |  | 3650 |  |  |  |
| 雅瑶侧堤（莲） | --- | --- | 450 | 450 |  |  | 900 |  |  |  |
| 新塘大围 | --- | 16730 | --- | 16420 |  | 6000 | 10420 |  |  |  |
| 仙村大围（仙） | --- | 7800 | --- | 7800 |  | 2084 | 5716 |  |  |  |
| 仙村大围（西） | --- | 9016 | --- | 8580 | 160 | 1106 | 7314 |  |  |  |
| 西福河堤防 |  | 8104 |  | 8298 |  | 483 | 6283 | 614 | 918 |  |
| 大有围 | 5500 | --- | 5370 | --- |  | 2900 | 2470 |  |  |  |
| 大洲岛 | 2070 | --- | 2070 | --- |  |  | 2070 |  |  |  |
| 鹅桂洲岛 | 15600 | --- | 15600 | --- |  |  | 15600 |  |  |  |
| 合计 | 74865 | 93264 | 80285 | 98062 | 160 | 12573 | 164082 | 614 | 918 |  |

（1）新塘大围

新塘大围加固堤围长度16.42km，按50年一遇防洪（潮）标准设计，堤防等级为2级，相应穿堤水闸等主要建筑物级别为2级。

十字海水闸～新塘水泥厂段（0+000～7+200）及新塘水泥厂～南方制碱厂段（7+200～16+417.5），大部分堤线基本沿着原堤线布置，部分堤线按照不同的地质条件、用地情况及结合原堤的结构型式进行修改。

大墩水闸～久裕水闸段（2+300～5+700）改线，沿江边建新堤，将大墩村6000多户居民及部分企业厂房纳入堤防保护范围。

新塘水泥厂～航海学校段（7+200～7+900）改线，沿新塘水泥厂、新图纺织印染厂后侧土路布置。

航海学校～篓箕水闸段（7+900～9+800）退线，采用新甘湾堤路工程批准堤线。

（2）仙村大围

仙村大围堤防等级为3级，经过本次加固整治，规划堤线总长为16.380km。其中，西福河堤段长8.580km，东江仙村涌堤段长7.800km，也就是本次安全加固设计堤围长度。

西福河堤段(0+000～8+858)，大部分规划沿用原堤布线，局部进行修改。

8+858以上堤段为西福河堤防段。

西福河竹园木棉头段（1+767～2+294），原有一河湾地，规划对该弯曲地进行平顺处理。西福河竹园上段（2+172～2+525），原堤线参差不齐，规划堤线平顺衔接，新布堤线160m，利用原堤193m。三丫口上段（3+319～3+898），规划将堤线向内调整，采用平顺处理方案，堤线长度由1015.45m减至579m，可缩短436.45m。

东江仙村涌堤段(0+000～6+693)，大部分规划亦沿用原堤布线，局部进行修改。

迎流顶冲改堤段，下基水厂（0+479.2～0+699.2）、下基棺材潭（1+712.0～2+012.0）、下境沙洛（3+994.2～4+144.2）三段，堤顶中心线向河外移5m。

龙湖改堤段（2+429.0～3+843.0），原堤线离主河道较远，又不能保护龙湖村。规划堤线沿仙村涌岸边布置，从龙湖村前穿过。改堤线后长度为1414m，较原堤线缩短482m。

（3）西福河堤防

沙滘围（桩号8+580～9+389）段穿越西福河大桥长约28m，上段利用天然山丘作为屏障，长约106m。本次规划堤线长675m，按旧堤线进行布置，但堤顶高程不足，需加固达标。

石路围（桩号9+389～11+318）：本段堤防规划上采用现有堤防，上段利用天然屏障的山丘的脊作为堤线。

无堤段（桩号11+318～12+429）：本段现状无堤，沿岸多为鱼塘及沙场，保护范围较少，如新建堤防将大量占地，因此为使尽可能减少堤防占地，避免征地，本段规划无堤。

三合围段（桩号12+429～15+443）：此段堤线多为利用原有堤线和天然山丘，利用山丘段长315m，规划堤线长2.699km。

斯庄围段（桩号15+443～16+878）：在桩号16+161～16+644段原有堤线较弯曲，且局部河道缩窄较严重，比上下游河宽约缩窄80m，因此本次规划将此段堤线向河外偏移，最大偏移处约80m，并将堤线进行平顺处理，将原堤线由583m减至483m，可缩短约100m。其余堤段基本利用原有堤线，对原有堤防进行加固改造，规划堤线长约902m。

（4）官湖河、雅瑶河提防

1）官湖河

本次规划确定防护区等级为4级，规划设计堤线基本上沿原堤线走，需要拓宽的河段堤线，视地形条件和两岸建筑物情况具体对待，以河道转弯半径较大、少拆迁房屋、少占用农田为原则。

本次规划官湖河干流段河长16.83km，干堤长33.66km。

2）雅瑶河

本次规划确定防护区等级为4级， 规划设计堤线基本上沿原堤线走，需要拓宽的河段堤线，视地形条件和两岸建筑物情况具体对待，以河道转弯半径较大、少拆迁房屋、少占用农田为原则。

本次规划雅瑶河干流段河长9.40km，干堤长18.80km；一支流段河长10.53km，一支流堤防21.06km；二支流段河长1.26km，二支流堤防2.52km；三支流段河长1.92km，三支流堤防3.84km。

（5）白石河干流整治工程

白石河整治工程（荔新公路～河口段）全长约2.7km，整治后河道轴线基本维持河道现状不变。

桩号0+000～1+388段，原河堤堤距窄，河道过水断面不够，需要拓宽、疏深河道，经方案比较推荐采用浆砌块石护岸复式断面。两岸护岸浆砌块石挡墙墙面间距离13m，挡墙高度1.50～2.00m，墙后设1～2m宽的亲水平台，平台后设斜坡，边坡1：2，坡顶设浆砌块石防浪墙。河底高程-0.17～-0.87m，防浪墙顶高程高于设计洪水位1.00m，土堤顶高程高于设计洪水位0.50m，土堤顶宽度3.00m，土堤内坡坡度1：1.5，堤顶铺设15cm厚石粉路面，内外堤坡铺设草皮护坡。

桩号1+388～1+404段为雅瑶大道公路闸桥，将该闸桥胸墙及上部结构拆除，同时对闸桥底进行清淤疏浚，以保证过水断面。

桩号1+404～1+618段河道两岸均采用了砌石护岸，本次设计对原河道断面不作扩宽处理，仅对河底淤泥进行疏浚处理，疏浚后河底高程为-0.87～-0.97m。

桩号1+618～2+669段进行疏浚处理，并将河滩的垃圾清除，同时将在河滩围成的鱼塘退塘还河，疏浚后河底高程为-0.97～-1.50m。

桩号0+150、0+344、0+660、1+053处共4座跨河桥阻水，必须拆除，桩号0+808处左岸跨堤交通桥必须拆除重建。另外桩号0+140左岸、0+340左岸、0+420右岸各有一支流汇入白石河，原来堤顶交通被支流河涌隔断，本次设计在以上位置各新建一座交通桥以利堤顶交通和运行管理。同时，对跨河交通桥选址适当位置重建，本次设计拆除重建和新建的交通桥共7座。

（6）西洲温涌及支流整治工程

西洲温涌出口段整治工程，沿河边筑新堤1.584km，起止桩号0+103.0～1+687.02段，从南至北横贯环保工业园区。堤防适应河流走向，堤线平顺，与上下游平缓相连，不存在折线或急弯段，且占地较少，与环保工业园区发展规划相协调。该段已整治完毕。

规划对西洲温涌剩余河段进行整治，整治长度1122.98m（1+687.02～2+810）。

规划对水南支涌进行整治，梯形断面，设计底宽13.0m，边坡1:2.5，比降1/3550，

规划整治长度2.056km，堤防平均加高0.70m左右。

规划对分流口以上支流进行整治：汇合段设计底宽为25.0m，整治长度0.910km，堤防平均加高1.20m左右；凤凰水设计底宽为10.0m，整治长度0.734km，堤防平均加高0.70m左右；细陂涌设计底宽为13.0m，整治长度1.669km，堤防平均加高1.35m左右；牛屎圳设计底宽为12.0m，整治长度1.269km，堤防平均加高1.40m左右。

上述水南片河涌在新塘镇境内，人口密集，现状河岸高程较低，河宽较窄。规划扩宽河道，两岸筑堤达标。

（7）白江涌堤防

现状从白江涌河口到白江沙村杨梅岭附近，有部分堤防，防洪标准5～10年。

规划整治河道长度2600.0m，将现状堤防加高培厚，达到20年防洪标准。杨梅岭以上河段地势较高，保护范围有限，规划维持现状。

（8）大陂河、东埔新河区域排水方案

新塘民营工业园内的大陂河、东埔河的排水任务，规划将区域内原大陂河与东埔河合并为东埔新河，按20年一遇24小时暴雨1天排干标准设计。

明渠复式断面，总长1000.6m，共四段，分别为桩号0+000（河口）～0+120.814，长度120.8m；桩号0+328.219～1+176.839，长度848.6m；桩号1+238.212～1+270，长度31.2m；桩号1+270～2+692，长度1422m。

广园快速公路桥下，桩号0+120.814～0+158.028，长度37.2m。

钢筋混凝土暗涵段，桩号0+158.028～0+328.219，长度170.2m。

荔新公路南桥～北桥之间（1+176.839～1+238.212）段，长度61.4m（含两座桥台），钢筋混凝土U型槽。

东埔新河～荔新公路北桥（1+238.212～1+270）衔接段，维持现状。1+270处现状河底高程为4.0m，1+238.212处设计河底高程为0.865m，该段河底暂按1:10纵坡进行衔接。由于衔接段纵坡很大，采用浆砌块石护坡及护底，并在其下游设置临时消力坎，避免洪水对下游河道产生冲刷。

规划在广惠高速路上大陂河3+525处新建东埔水闸，新开620m的3号排水沟明渠（3+007～3+525）及（2+692～2+794），将大陂河洪水引入东埔河，并扩宽东埔河，（2+794～3+007）为广惠高速路桥下。跨广惠高速路新开箱涵分流段213m（4号排水沟），并按标准规划东埔新河。3+525以上保持原样。

东埔新河河口处20年一遇24小时暴雨1天排水设计流量为39m3/s。3号排水沟（2+969～3+525段）断面为：底宽3m，边坡1:1.75，纵坡1.5‰。4号排水沟断面为：矩形钢筋混凝土箱涵，宽3m，高3m，纵坡1.2‰。

（9）鹅桂洲、大有、大洲堤围

鹅桂洲堤围及上海堤围，全长15.60km，原堤线基本顺直，考虑到原堤线走向基本合理，且堤基经过多年沉降，变形基本稳定，为减少土方填筑工程量，节约投资，规划维持现有堤线不变，仅在堤线不够平顺和拐弯半径较小处将堤线适当平顺处理，加大拐弯半径。

大有堤围，原堤线总长5.50km，保护范围有限，未能将沙角村、下基村大部分居民区纳入堤围保护范围。规划2900m（桩号1+900～4+800）改线，将未纳入保护范围的居民区纳入保护范围。新堤线总长5.37km，比原堤线缩短130m。

大洲堤围，全长2.070km，原堤线基本合理，规划维持现状。

## 4.4堤顶高程

堤顶高程按设计洪（潮）水位加堤顶超高确定。而堤顶超高由波浪爬高、风壅水面高度及安全加高来确定。

### 4.4.1设计洪潮水位

各堤段设计洪潮水位，根据防洪标准采用相应的设计洪潮水面线。

新塘大围、仙村大围及鹅桂洲、大有、大洲堤围设计洪潮水位，采用《东江干流及三角洲河段设计洪潮水面线计算成果》（广东省水电科学研究院，1989），见表4-3。

仙村大围西福河段及西福河堤防设计洪潮水位，采用 “广东省增城市西福河水面线计算成果”（广东珠荣工程设计有限公司，2006.6），见表4-4。

官湖河、雅瑶河干流设计洪潮水位，采用“增城市官湖河、雅瑶河干流防洪、排涝工程”规划阶段的设计洪（潮）水位，见表4-5及表4-6。

白石河干流设计洪水位，采用“增城市新塘镇白石河干流整治工程”初步设计报告阶段的设计洪水位，见表4-6。

西洲温涌及水南支流、牛细汇合段、凤凰水、牛屎圳、细陂河设计洪（潮）水位，采用规划计算成果，见表4-8～表4-13。

白江涌设计洪（潮）水位，采用规划计算成果，见表4-14。

新塘工业园（南部）的大陂河、东埔河已改道东埔新河，其设计水位，采用“新塘工业园（南部）大陂河、东埔新河区域排水方案”的设计水位，见表4-15。

表4-3               新塘大围、仙村大围设计洪潮水位表

| 序号 | 位置 | 2%水位(m) | 5%水位(m) | 10%水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙村涌截面 | 4.61 | 4.21 | 3.92 |
| 2 | 十字海 | 3.80 | 3.43 | 3.16 |
| 3 | 田心水闸 | 3.72 | 3.37 | 3.12 |
| 4 | 大墩水闸 | 3.56 | 3.25 | 3.07 |
| 5 | 大墩截面 | 3.55 | 3.24 | 3.05 |
| 6 | 长角水闸 | 3.50 | 2.98 | 2.84 |
| 7 | 中围水闸 | 3.47 | 2.91 | 2.77 |
| 8 | 翔涌水闸 | 3.35 | 2.88 | 2.74 |
| 9 | 久裕水闸 | 3.30 | 2.79 | 2.68 |
| 10 | 新塘水泥厂 | 3.20 | 2.73 | 2.65 |
| 11 | 坭紫水闸 | 3.17 | 2.70 | 2.63 |
| 12 | 斗朗截面 | 3.15 | 2.63 | 2.55 |
| 13 | 六角水闸 | 3.09 | 2.61 | 2.53 |
| 14 | 大基水闸 | 3.03 | 2.58 | 2.51 |
| 15 | 篓箕水闸 | 3.01 | 2.56 | 2.51 |
| 16 | 西涌水闸 | 2.97 | 2.54 | 2.50 |
| 17 | 龙船涌水闸 | 2.92 | 2.53 | 2.49 |
| 18 | 白江水闸 | 2.85 | 2.52 | 2.47 |
| 19 | 东洲水闸 | 2.77 | 2.44 | 2.35 |
| 20 | 米场水闸 | 2.73 | 2.42 | 2.33 |
| 21 | 山羌口水闸 | 2.70 | 2.39 | 2.31 |
| 22 | 石沥口水闸 | 2.64 | 2.33 | 2.15 |
| 23 | 南方制碱厂 | 2.57 |  |  |
| 24 | 狮子洋截面 | 2.09 |  |  |

表4-4               西福河干流设计洪潮水位表

| 序号 | 位置 | 2%水位(m) | 5%水位(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+000 | 5.23 |  |
| 2 | 0+331 | 5.23 |  |
| 3 | 1+022 | 5.23 |  |
| 4 | 1+769 | 5.23 |  |
| 5 | 2+117 | 5.23 |  |
| 6 | 2+230 | 5.24 |  |
| 7 | 2+230 | 5.25 |  |
| 8 | 2+615 | 5.26 |  |
| 9 | 3+317 | 5.27 |  |
| 10 | 3+915 | 5.28 |  |
| 11 | 4+641 | 5.29 |  |
| 12 | 4+728 | 5.29 |  |
| 13 | 4+728 | 5.31 |  |
| 14 | 4+812 | 5.35 |  |
| 15 | 4+812 | 5.36 |  |
| 16 | 4+833 | 5.37 |  |
| 17 | 4+833 | 5.41 |  |
| 18 | 4+861 | 5.43 |  |
| 19 | 4+861 | 5.45 |  |
| 20 | 5+439 | 5.69 |  |
| 21 | 6+242 | 6.10 |  |
| 22 | 7+436 | 6.55 |  |
| 23 | 8+220 | 6.89 |  |
| 24 | 8+581 |  | 6.50 |
| 25 | 9+291 |  | 6.78 |
| 26 | 9+405 |  | 6.87 |
| 27 | 9+405 |  | 6.88 |
| 28 | 9+924 |  | 7.05 |
| 29 | 10+033 |  | 7.13 |
| 30 | 10+033 |  | 7.15 |
| 31 | 10+443 |  | 7.21 |
| 32 | 11+201 |  | 7.31 |
| 33 | 12+182 |  | 7.60 |
| 34 | 13+097 |  | 7.74 |
| 35 | 13+845 |  | 7.85 |
| 36 | 15+024 |  | 8.10 |
| 37 | 15+708 |  | 8.29 |
| 38 | 15+853 |  | 8.34 |
| 39 | 15+853 |  | 8.55 |
| 40 | 16+116 |  | 8.60 |
| 41 | 16+856 |  | 8.73 |

表4-5                官湖河规划水面线成果表(P=5%)

| 断 面 | 桩 号 | 间距 (m) | 规划河床高程(m) | 规划河床纵坡 (‰) | 规划河床底宽 (m) | 内洪5％ 遇外江多年最高 水位均值 | 内洪50％ 遇外江5％高潮 水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 流量(m3/s) | 水位 (m) | 流量(m3/s) | 水位(m) |
| 1# | 0+000 | 0 | -2.00 | 0.50 | 40 |  |  | 156 | 2.58 |
| 2# | 0+750 | 750 | -1.63 |  | 40 |  |  | 156 | 2.63 |
| 3# | 1+310 | 560 | -1.35 |  | 40 | 324 | 2.73 |  |  |
| 4# | 2+450 | 1140 | -0.78 |  | 40 | 323 | 3.21 |  |  |
| 5# | 3+270 | 820 | -0.37 |  | 40 | 323 | 3.57 |  |  |
| 6# | 4+050 | 780 | 0.03 |  | 40 | 322 | 3.93 |  |  |
| 7# | 5+200 | 1150 | 0.60 |  | 40 | 318 | 4.46 |  |  |
| 8# | 5+720 | 520 | 1.12 | 1.00 | 35 | 316 | 4.74 |  |  |
| 9# | 6+320 | 600 | 1.72 |  | 35 | 293 | 5.18 |  |  |
| 10# | 7+040 | 720 | 2.44 |  | 35 | 265 | 5.71 |  |  |
| 11# | 7+940 | 900 | 3.34 |  | 35 | 260 | 6.43 |  |  |
| 12# | 8+900 | 960 | 5.07 | 1.80 | 30 | 254 | 7.70 |  |  |
| 13# | 10+000 | 1100 | 7.05 |  | 30 | 247 | 9.73 |  |  |
| 14# | 10+730 | 730 | 8.95 | 2.60 | 20 | 245 | 11.88 |  |  |
| 15# | 11+690 | 960 | 11.44 |  | 15 | 242 | 14.78 |  |  |
| 16# | 12+190 | 500 | 12.74 |  | 15 | 240 | 16.07 |  |  |
| 17# | 13+270 | 1080 | 15.55 |  | 15 | 211 | 18.65 |  |  |
| 18# | 14+400 | 1130 | 18.94 | 3.00 | 10 | 180 | 22.19 |  |  |
| 19# | 15+270 | 870 | 21.55 |  | 6 | 157 | 25.15 |  |  |
| 20# | 16+000 | 730 | 23.81 | 3.10 | 6 | 153 | 27.33 |  |  |
| 21# | 16+830 | 830 | 26.72 | 3.51 | 6 | 149 | 30.10 |  |  |

表4-6              雅瑶河规划水面线成果表(P=5%)

| 断 面 | 桩 号 | 间距 (m) | 规划河床高程(m) | 规划河床纵坡 (‰) | 规划河床底宽 (m) | 组合1：内洪5％ 遇外江多年最高水位均值 | 组合2：内洪50％遇外江5％高潮 水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 流量(m3/s) | 水位 (m) | 流量(m3/s) | 水位(m) |
| 1# | 0+000 | 0 | -3.50 | 0.40 | 90 |  |  | 265 | 2.92 |
| 2# | 1+000 | 1000 | -3.10 |  | 90 |  |  | 263 | 2.93 |
| 3# | 2+040 | 1040 | -2.68 |  | 85 |  |  | 262 | 2.95 |
| 4# | 3+090 | 1050 | -2.26 |  | 75 |  |  | 260 | 2.98 |
| 5# | 4+120 | 1030 | -1.44 | 0.80 | 60 |  |  | 251 | 3.03 |
| 6# | 5+340 | 1220 | -0.46 |  | 50 | 475 | 3.49 |  |  |
| 7# | 6+350 | 1010 | 0.35 |  | 40 | 459 | 4.34 |  |  |
| 8# | 7+410 | 1060 | 1.20 |  | 30 | 174 | 5.07 |  |  |
| 9# | 8+530 | 1120 | 2.09 |  | 25 | 163 | 5.44 |  |  |
| 10# | 9+400 | 870 | 2.79 |  | 15 | 155 | 6.05 |  |  |
| 7# | 0+000 | 0 | 0.35 |  | 40 | 255 | 4.34 |  |  |
| 7-1# | 1+250 | 1250 | 1.23 | 0.70 | 30 | 239 | 4.82 |  |  |
| 7-2# | 2+250 | 1000 | 3.23 | 2.00 | 30 | 226 | 5.82 |  |  |
| 7-3# | 3+800 | 1550 | 4.32 | 0.70 | 30 | 206 | 7.63 |  |  |
| 7-4# | 4+980 | 1180 | 5.50 | 1.00 | 30 | 191 | 8.42 |  |  |
| 7-5# | 6+300 | 1320 | 6.82 |  | 15 | 154 | 9.89 |  |  |
| 7-6# | 7+300 | 1000 | 10.42 | 3.60 | 13 | 126 | 12.64 |  |  |
| 7-7# | 8+660 | 1360 | 13.04 | 1.93 | 13 | 120 | 16.24 |  |  |
| 7-8# | 9+520 | 860 | 15.32 | 2.65 | 9 | 116 | 17.89 |  |  |
| 7-9# | 10+530 | 1010 | 17.89 | 2.54 | 9 | 111 | 20.84 |  |  |

表4-7                  白石河河道断面和水面线表

| 桩号 | 河底高程（m） | 过水断面面积 （m2） | P=5% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q（m3/s） | 水位（m） |
| 0+000 | -0.17 | 53 | 28.3 | 3.22 |
| 0+350 | -0.34 | 56 | 41.6 | 3.17 |
| 0+800 | -0.57 | 59 | 52.0 | 3.08 |
| 1+404 | -0.87 | 48 | 57.6 | 2.80 |
| 2+669 | -1.50 | 373 | 62.0 | 2.72 |

表4-8                    温涌河道断面和水面线表

| 桩号 | 水深（m） | 河底高程（m） | P=5% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q（m3/s） | 水位（m） |
| 0+000 | 4.33 | -2.00 | 131 | 2.33 |
| 0+377 | 4.35 | -1.89 |  | 2.46 |
| 1+021 | 4.37 | -1.71 |  | 2.66 |
| 1+433 | 4.38 | -1.59 |  | 2.79 |
| 1+687 | 4.39 | -1.52 |  | 2.87 |
| 1+920 | 4.39 | -1.45 |  | 2.94 |
| 2+382 | 4.39 | -1.32 |  | 3.08 |
| 2+582 | 4.36 | -1.26 |  | 3.12 |
| 2+810 | 4.31 | -1.20 | 164 | 3.14 |

表4-9                    水南支流河道断面和水面线表

| 桩号 | 水深（m） | 河底高程（m） | P=10% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q（m3/s） | 水位（m） |
| 0+000.0 | 4.38 | -1.80 | 31.0 | 2.58 |
| 0+019.2 | 4.38 | -1.79 |  | 2.59 |
| 0+137.6 | 4.37 | -1.76 |  | 2.61 |
| 0+333.9 | 4.34 | -1.70 |  | 2.64 |
| 0+353.0 | 4.34 | -1.70 |  | 2.64 |
| 0+456.8 | 4.32 | -1.67 |  | 2.65 |
| 0+742.4 | 4.28 | -1.59 |  | 2.69 |
| 0+753.8 | 4.27 | -1.58 |  | 2.69 |
| 0+805.6 | 4.27 | -1.57 |  | 2.70 |
| 0+864.8 | 4.26 | -1.55 |  | 2.71 |
| 1+037.0 | 4.25 | -1.52 |  | 2.73 |
| 1+320.5 | 4.20 | -1.43 |  | 2.77 |
| 1+336.2 | 4.21 | -1.43 |  | 2.78 |
| 1+728.8 | 4.15 | -1.31 |  | 2.84 |
| 1+792.2 | 4.15 | -1.30 |  | 2.85 |
| 1+931.1 | 4.13 | -1.26 |  | 2.87 |
| 2+056.0 | 4.11 | -1.22 | 69.0 | 2.89 |

表4-10                     汇合段河道断面和水面线表

| 桩号 | 水深（m） | 河底高程（m） | P=10% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q（m3/s） | 水位（m） |
| 0+000.0 | 4.11 | -1.22 |  | 2.89 |
| 0+260.3 | 3.87 | -0.96 |  | 2.91 |
| 0+382.2 | 3.76 | -0.84 |  | 2.92 |
| 0+573.4 | 3.58 | -0.65 |  | 2.93 |
| 0+719.5 | 3.45 | -0.50 |  | 2.95 |
| 0+812.5 | 3.37 | -0.41 |  | 2.96 |
| 0+910.0 | 3.28 | -0.31 | 100 | 2.97 |

表4-11                     凤凰水道断面和水面线表

| 桩号 | 水深（m） | 河底高程（m） | P=10% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q（m3/s） | 水位（m） |
| 0+000.0 | 4.11 | -1.22 |  | 2.89 |
| 0+171.1 | 3.96 | -1.05 |  | 2.91 |
| 0+297.1 | 3.85 | -0.92 |  | 2.93 |
| 0+476.2 | 3.70 | -0.74 |  | 2.96 |
| 0+627.1 | 3.56 | -0.59 |  | 2.97 |
| 0+733.7 | 3.49 | -0.49 | 56.8 | 3.00 |

表4-12                   细陂河河道断面和水面线表

| 桩号 | 水深（m） | 河底高程（m） | P=10% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q（m3/s） | 水位（m） |
| 0+000.0 | 3.28 | -0.31 |  | 2.97 |
| 0+111.2 | 3.18 | -0.17 |  | 3.01 |
| 0+301.8 | 3.04 | 0.02 |  | 3.06 |
| 0+401.0 | 2.97 | 0.12 |  | 3.09 |
| 0+509.5 | 2.90 | 0.23 |  | 3.13 |
| 0+638.3 | 2.81 | 0.36 |  | 3.17 |
| 0+768.6 | 2.74 | 0.49 |  | 3.23 |
| 1+025.2 | 2.60 | 0.75 |  | 3.35 |
| 1+128.8 | 2.56 | 0.85 |  | 3.41 |
| 1+317.7 | 2.48 | 1.04 |  | 3.52 |
| 1+511.7 | 2.43 | 1.23 |  | 3.66 |
| 1+669.2 | 2.38 | 1.39 | 71.0 | 3.77 |

表4-13                 牛屎圳河道断面和水面线表

| 桩号 | 水深（m） | 河底高程（m） | P=10% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q（m3/s） | 水位（m） |
| 0+000.0 | 3.28 | -0.31 |  | 2.97 |
| 0+097.3 | 3.20 | -0.21 |  | 2.99 |
| 0+160.2 | 3.15 | -0.15 |  | 3.00 |
| 0+385.9 | 2.97 | 0.08 |  | 3.05 |
| 0+500.9 | 2.89 | 0.19 |  | 3.08 |
| 0+543.1 | 2.86 | 0.23 |  | 3.09 |
| 0+713.5 | 2.74 | 0.40 |  | 3.14 |
| 0+952.7 | 2.58 | 0.64 |  | 3.22 |
| 1+024.2 | 2.53 | 0.71 |  | 3.24 |
| 1+083.9 | 2.50 | 0.77 |  | 3.27 |
| 1+269.0 | 2.39 | 0.96 | 56.0 | 3.35 |

表4-14                  白江涌河道断面和水面线表

| 桩号 | 水深（m） | 河底高程（m） | P=5% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q（m3/s） | 水位（m） |
| 0+000.0 | 2.97 | -0.50 | 55.0 | 2.47 |
| 0+322.1 | 2.78 | -0.18 |  | 2.60 |
| 0+470.8 | 2.68 | -0.03 |  | 2.65 |
| 0+859.9 | 2.44 | 0.36 |  | 2.80 |
| 1+097.3 | 2.31 | 0.60 |  | 2.91 |
| 1+294.7 | 2.22 | 0.79 |  | 3.01 |
| 1+472.3 | 2.15 | 0.97 |  | 3.12 |
| 1+631.2 | 2.10 | 1.13 |  | 3.23 |
| 1+783.9 | 2.06 | 1.28 |  | 3.34 |
| 1+919.8 | 2.01 | 1.42 |  | 3.43 |
| 2+097.9 | 1.99 | 1.60 |  | 3.59 |
| 2+299.1 | 1.97 | 1.80 |  | 3.77 |
| 2+432.0 | 1.95 | 1.93 |  | 3.88 |
| 2+593.0 | 1.94 | 2.09 |  | 4.03 |

表4-15                    东埔新河规划成果表

| 断面 | 桩号 | 规划河底高程(m) | 规划河底纵坡(‰) | 规划河底宽度(m) | 规划水位 (m) | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+000 | 0.50 | 0.50 | 6 | 4.76 | 东埔新河河口 |
| 2 | 0+055 | 0.53 |  | 6 | 4.77 | 桥下游 |
| 3 | 0+062 | 0.53 |  | 6 | 4.80 | 桥上游 |
| 4 | 0+110 | 0.56 |  | 20 | 4.82 | 箱涵下游 |
| 5 | 0+147 | 0.57 |  | 5 | 4.87 | 箱涵上游 |
| 6 | 0+211 | 0.61 |  | 5 | 4.90 |  |
| 7 | 0+341 | 0.67 |  | 5 | 4.96 |  |
| 8 | 0+674 | 0.84 |  | 5 | 4.99 | 桥下游 |
| 9 | 0+704 | 0.85 |  | 5 | 5.02 | 桥上游 |
| 10 | 1+159 | 1.08 |  | 5 | 5.07 | 荔新公路涵下 |
| 11 | 1+277 | 1.14 |  | 10 | 5.12 | 荔新公路涵下 |
|  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 12 | 1+518 | 1.50 |  | 4 | 5.15 |  |
| 13 | 1+713 | 1.79 |  | 4 | 5.18 |  |
| 14 | 1+848 | 2.00 |  | 4 | 5.21 |  |
| 15 | 1+881 | 2.05 |  | 4 | 5.22 | 桥下游 |
| 16 | 1+960 | 2.16 |  | 4 | 5.25 | 桥上游 |
| 17 | 2+180 | 2.49 |  | 4 | 5.31 |  |
| 18 | 2+376 | 2.79 |  | 4 | 5.38 | 桥下游 |
| 19 | 2+420 | 2.85 |  | 4 | 5.41 | 桥上游 |
| 20 | 2+590 | 3.11 |  | 4 | 5.48 |  |
| 21 | 2+692 | 3.26 |  | 3 | 5.53 |  |
| 22 | 2+784 | 3.40 |  | 3 | 5.58 |  |
| 23 | 2+905 | 3.58 |  | 7.7 | 5.66 | 广惠高速涵下 |
| 24 | 2+969 | 3.68 |  | 3 | 5.71 | 广惠高速涵上 |
| 25 | 3+007 | 3.73 |  | 3 | 5.74 | 桥下游 |
| 26 | 3+058 | 3.81 |  | 3 | 5.77 | 桥上游 |
| 27 | 3+287 | 4.15 |  | 3 | 6.06 |  |
| 28 | 3+525 | 4.51 |  | 3 | 6.38 | 东埔新河截流起点 |

### 4.4.2堤顶超高

堤顶超高由由波浪爬高、风壅水面高度及安全加高来组成。

Y＝R＋e＋A

式中：Y---------堤顶超高（m）；

R---------设计波浪爬高（m）；

e----------设计风壅增水高度（m）；

A---------安全加高（m）。

1）波浪爬高

波浪爬高主要由风速、风向、风区长度、堤前水深及堤防前坡型式等确定。

2）风壅水面高度

风壅水面高度e按现有公式计算，数值较小；本规划忽略不计。

3）安全加高

堤防的安全加高值，本规划按不允许越浪，按规范1级堤防采用1.0m，2级堤防采用0.8m，4级堤防采用0.6m 。

①新塘大围，十字海水闸～久裕水闸段（0+000～5+735），堤顶超高按2.00m确定，久裕水闸～新塘水泥厂段（5+735～7+200）及新塘水泥厂～南方制碱厂段（7+200～16+417.5），堤顶超高按1.30m确定。

②仙村大围，东江仙村涌堤段堤顶超高按1.15m确定，西福河堤段堤顶超高按1.15m～1.10m确定。

③西福河堤段堤顶超高按0.86m～0.91m确定。

④官湖河、雅瑶河堤段堤顶超高按0.60m确定。

⑤白石河干流堤顶超高按0.98m～1.30m确定。

⑥西洲温涌整治河道堤顶超高按0.60m确定，水南支涌、凤凰水、牛细汇合段、牛屎圳、细陂河整治河道堤顶超高按0.30m确定。

⑦白江涌堤防堤顶超高按0.60m确定。

⑧东埔新河堤防堤顶超高按0.60m确定。

⑨鹅桂洲、大有、大洲堤围堤顶超高按0.90m确定。

### 4.4.3堤顶高程

根据以上计算各堤段堤顶高程，采用值见表4-16～表4-31。

表4-16           新塘大围设计堤顶高程成果表(P=2%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 波浪爬高 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | R（m） | （m） | (m) |
| 1 | 仙村涌截面 | 4.61 | 1.20 | 0.80 | 6.61 |
| 2 | 十字海 | 3.80 | 1.20 | 0.80 | 5.80 |
| 3 | 田心水闸 | 3.72 | 1.20 | 0.80 | 5.72 |
| 4 | 大墩水闸 | 3.56 | 1.20 | 0.80 | 5.56 |
| 5 | 大墩截面 | 3.55 | 1.20 | 0.80 | 5.55 |
| 6 | 长角水闸 | 3.50 | 1.20 | 0.80 | 5.50 |
| 7 | 中围水闸 | 3.47 | 1.20 | 0.80 | 5.47 |
| 8 | 翔涌水闸 | 3.35 | 1.20 | 0.80 | 5.35 |
| 9 | 久裕水闸 | 3.30 | 1.20 | 0.80 | 5.30 |
| 10 | 新塘水泥厂 | 3.20 | 0.50 | 0.80 | 4.50 |
| 11 | 坭紫水闸 | 3.17 | 0.50 | 0.80 | 4.47 |
| 12 | 斗朗截面 | 3.15 | 0.50 | 0.80 | 4.45 |
| 13 | 六角水闸 | 3.09 | 0.50 | 0.80 | 4.39 |
| 14 | 大基水闸 | 3.03 | 0.50 | 0.80 | 4.33 |
| 15 | 篓箕水闸 | 3.01 | 0.50 | 0.80 | 4.31 |
| 16 | 西涌水闸 | 2.97 | 0.50 | 0.80 | 4.27 |
| 17 | 龙船涌水闸 | 2.92 | 0.50 | 0.80 | 4.22 |
| 18 | 白江水闸 | 2.85 | 0.50 | 0.80 | 4.15 |
| 19 | 东洲水闸 | 2.77 | 0.50 | 0.80 | 4.07 |
| 20 | 米场水闸 | 2.73 | 0.50 | 0.80 | 4.03 |
| 21 | 山羌口水闸 | 2.70 | 0.50 | 0.80 | 4.00 |
| 22 | 石沥口水闸 | 2.64 | 0.50 | 0.80 | 3.94 |
| 23 | 南方制碱厂 | 2.57 | 0.50 | 0.80 | 3.87 |
| 24 | 狮子洋截面 | 2.09 | 0.50 | 0.80 | 3.39 |

表4-17          仙村大围(东江段)设计堤顶高程成果表(P=2%)

| 断面 | 桩号 | 设计水位 | 波浪爬高 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | R（m） | （m） | (m) |
| 1# | 0+000 | 3.80 | 0.35 | 0.80 | 4.95 |
| 2# | 3+532 | 4.31 | 0.35 | 0.80 | 5.46 |
| 3# | 5+932 | 4.73 | 0.35 | 0.80 | 5.88 |
| 4# | 6+690 | 5.23 | 0.35 | 0.80 | 6.38 |

表4-18        仙村大围(西福河段)设计堤顶高程成果表(P=2%)

| 断面 | 桩号 | 设计水位 | 波浪爬高 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | R（m） | （m） | (m) |
| 5# | 0+000 | 5.23 | 0.35 | 0.80 | 6.38 |
| 6# | 2+172 | 5.24 | 0.35 | 0.80 | 6.39 |
| 7# | 4+631 | 5.35 | 0.35 | 0.80 | 6.50 |
| 8# | 7+821 | 6.64 | 0.30 | 0.80 | 7.74 |
| 9# | 8+580 | 7.14 | 0.30 | 0.80 | 8.24 |

表4-19                西福河干流设计堤顶高程成果表

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 设计水位 | 波浪爬高 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2%(m) | 5%（m） | (m) | (m) | (m) |
| 1 | 0+000 | 5.23 |  | 0.26 | 0.60 | 6.09 |
| 2 | 0+331 | 5.23 |  | 0.26 | 0.60 | 6.09 |
| 3 | 1+022 | 5.23 |  | 0.26 | 0.60 | 6.09 |
| 4 | 1+769 | 5.23 |  | 0.26 | 0.60 | 6.09 |
| 5 | 2+117 | 5.23 |  | 0.26 | 0.60 | 6.09 |
| 6 | 2+230 | 5.24 |  | 0.26 | 0.60 | 6.10 |
| 7 | 2+230 | 5.25 |  | 0.26 | 0.60 | 6.11 |
| 8 | 2+615 | 5.26 |  | 0.26 | 0.60 | 6.12 |
| 9 | 3+317 | 5.27 |  | 0.26 | 0.60 | 6.13 |
| 10 | 3+915 | 5.28 |  | 0.26 | 0.60 | 6.14 |
| 11 | 4+641 | 5.29 |  | 0.26 | 0.60 | 6.15 |
| 12 | 4+728 | 5.29 |  | 0.26 | 0.60 | 6.15 |
| 13 | 4+728 | 5.31 |  | 0.26 | 0.60 | 6.17 |
| 14 | 4+812 | 5.35 |  | 0.26 | 0.60 | 6.21 |
| 15 | 4+812 | 5.36 |  | 0.26 | 0.60 | 6.22 |
| 16 | 4+833 | 5.37 |  | 0.26 | 0.60 | 6.23 |
| 17 | 4+833 | 5.41 |  | 0.26 | 0.60 | 6.27 |
| 18 | 4+861 | 5.43 |  | 0.26 | 0.60 | 6.29 |
| 19 | 4+861 | 5.45 |  | 0.26 | 0.60 | 6.31 |
| 20 | 5+439 | 5.69 |  | 0.26 | 0.60 | 6.55 |
| 21 | 6+242 | 6.10 |  | 0.26 | 0.60 | 6.96 |
| 22 | 7+436 | 6.55 |  | 0.26 | 0.60 | 7.41 |
| 23 | 8+220 | 6.89 |  | 0.26 | 0.60 | 7.75 |
| 24 | 8+581 |  | 6.50 | 0.26 | 0.60 | 7.36 |
| 25 | 9+291 |  | 6.78 | 0.26 | 0.60 | 7.64 |
| 26 | 9+405 |  | 6.87 | 0.26 | 0.60 | 7.73 |
| 27 | 9+405 |  | 6.88 | 0.26 | 0.60 | 7.74 |
| 28 | 9+924 |  | 7.05 | 0.26 | 0.60 | 7.91 |
| 29 | 10+033 |  | 7.13 | 0.26 | 0.60 | 7.99 |
| 30 | 10+033 |  | 7.15 | 0.26 | 0.60 | 8.01 |
| 31 | 10+443 |  | 7.21 | 0.26 | 0.60 | 8.07 |
| 32 | 11+201 |  | 7.31 | 0.26 | 0.60 | 8.17 |
| 33 | 12+182 |  | 7.60 | 0.26 | 0.60 | 8.46 |
| 34 | 13+097 |  | 7.74 | 0.26 | 0.60 | 8.60 |
| 35 | 13+845 |  | 7.85 | 0.26 | 0.60 | 8.71 |
| 36 | 15+024 |  | 8.10 | 0.31 | 0.60 | 9.01 |
| 37 | 15+708 |  | 8.29 | 0.31 | 0.60 | 9.20 |
| 38 | 15+853 |  | 8.34 | 0.31 | 0.60 | 9.25 |
| 39 | 15+853 |  | 8.55 | 0.31 | 0.60 | 9.46 |
| 40 | 16+116 |  | 8.60 | 0.31 | 0.60 | 9.51 |
| 41 | 16+856 |  | 8.73 | 0.31 | 0.60 | 9.64 |

表4-20                官湖河堤防设计堤顶高程成果表(P=5%)

| 断面 | 桩号 | 位置 | 规划 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水位(m) | (m) | (m) |
| 1# | 0+000 | 水泥厂 | 2.58 | 0.6 | 3.18 |
| 2# | 0+750 |  | 2.63 | 0.6 | 3.23 |
| 3# | 1+310 | G107桥 | 2.73 | 0.6 | 3.33 |
| 4# | 2+450 | 久裕水闸 | 3.21 | 0.6 | 3.81 |
| 5# | 3+270 | 新街桥 | 3.57 | 0.6 | 4.17 |
| 6# | 4+050 | 石吓桥 | 3.93 | 0.6 | 4.53 |
| 7# | 5+200 | 官湖桥 | 4.46 | 0.6 | 5.06 |
| 8# | 5+720 | 铁路桥 | 4.74 | 0.6 | 5.34 |
| 9# | 6+320 | 大陂 | 5.18 | 0.6 | 5.78 |
| 10# | 7+040 | 碣坝（桥） | 5.71 | 0.6 | 6.31 |
| 11# | 7+940 | 新围桥 | 6.43 | 0.6 | 7.03 |
| 12# | 8+900 | 梅花地 | 7.76 | 0.6 | 8.36 |
| 13# | 10+000 | 牛眠地 | 9.73 | 0.6 | 10.33 |
| 14# | 10+730 | 道齐岭桥 | 11.88 | 0.6 | 12.48 |
| 15# | 11+690 | 永和1桥 | 14.78 | 0.6 | 15.38 |
| 16# | 12+190 | 永和3桥 | 16.07 | 0.6 | 16.77 |
| 17# | 13+270 | 上角排 | 18.65 | 0.6 | 19.25 |
| 18# | 14+400 | 田心 | 22.19 | 0.6 | 22.79 |
| 19# | 15+270 | 柯元桥 | 25.15 | 0.6 | 25.75 |
| 20# | 16+000 | 新安桥 | 27.33 | 0.6 | 27.93 |
| 21# | 16+830 | 下由桥 | 30.1 | 0.6 | 30.7 |

表4-21               雅瑶河堤设计堤顶高程成果表(P=5%)

| 断面 | 桩号 | 位置 | 规划 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水位(m) | (m) | (m) |
| 1# | 0+000 | 大墩水闸 | 2.92 | 0.6 | 3.52 |
| 2# | 1+000 | 岗背 | 2.93 | 0.6 | 3.53 |
| 3# | 2+040 | 乌石砖厂 | 2.95 | 0.6 | 3.55 |
| 4# | 3+090 | 埔元塘 | 2.98 | 0.6 | 3.58 |
| 5# | 4+120 | 沙埔 | 3.03 | 0.6 | 3.63 |
| 6# | 5+340 | 雅瑶 | 3.49 | 0.6 | 4.09 |
| 7# | 6+350 | 雅瑶砖厂 | 4.34 | 0.6 | 4.94 |
| 8# | 7+410 | 耕寮 | 5.07 | 0.6 | 5.67 |
| 9# | 8+530 | 河背 | 5.44 | 0.6 | 6.04 |
| 10# | 9+400 | 涂屋 | 6.05 | 0.6 | 6.65 |
| 7# | 0+000 | 支流河口 | 4.34 | 0.6 | 4.94 |
| 7-1# | 1+250 | 巷口砖厂 | 4.82 | 0.6 | 5.42 |
| 7-2# | 2+250 | 龙井 | 5.82 | 0.6 | 6.42 |
| 7-3# | 3+800 | 九如 | 7.63 | 0.6 | 8.23 |
| 7-4# | 4+980 | 廖屋 | 8.42 | 0.6 | 9.02 |
| 7-5# | 6+300 | 荔枝铺 | 9.89 | 0.6 | 10.49 |
| 7-6# | 7+300 | 老屋 | 12.64 | 0.6 | 13.24 |
| 7-7# | 8+660 | 塔岗 | 16.24 | 0.6 | 16.84 |
| 7-8# | 9+520 | 上邹 | 17.89 | 0.6 | 18.49 |
| 7-9# | 10+530 | 乌榄园 | 20.84 | 0.6 | 21.44 |

表4-22              白石河干流设计堤顶高程成果表(P=5%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 波浪爬高 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | R（m） | （m） | (m) |
| 1 | 0+000 | 3.22 | 0.38 | 0.60 | 4.20 |
| 2 | 0+350 | 3.17 | 0.42 | 0.60 | 4.19 |
| 3 | 0+800 | 3.08 | 0.47 | 0.60 | 4.15 |
| 4 | 1+404 | 2.80 | 0.59 | 0.60 | 3.99 |
| 5 | 2+669 | 2.72 | 0.65 | 0.60 | 3.97 |

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | （m） | (m) |
| 1 | 0+000 | 2.326 | 0.60 | 2.926 |
| 2 | 0+377 | 2.456 | 0.60 | 3.056 |
| 3 | 1+021 | 2.656 | 0.60 | 3.256 |
| 4 | 1+433 | 2.786 | 0.60 | 3.386 |
| 5 | 1+687 | 2.866 | 0.60 | 3.466 |
| 6 | 1+920 | 2.936 | 0.60 | 3.536 |
| 7 | 2+382 | 3.076 | 0.60 | 3.676 |
| 8 | 2+582 | 3.116 | 0.60 | 3.716 |
| 9 | 2+810 | 3.136 | 0.60 | 3.736 |

表4-23               温涌干流设计堤顶高程成果表(P=5%)

表4-24           水南支流设计堤顶高程成果表(P=10%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | （m） | (m) |
| 1 | 0+000.0 | 2.576 | 0.30 | 2.876 |
| 2 | 0+019.2 | 2.586 | 0.30 | 2.886 |
| 3 | 0+137.6 | 2.606 | 0.30 | 2.906 |
| 4 | 0+333.9 | 2.636 | 0.30 | 2.936 |
| 5 | 0+353.0 | 2.636 | 0.30 | 2.936 |
| 6 | 0+456.8 | 2.646 | 0.30 | 2.946 |
| 7 | 0+742.4 | 2.686 | 0.30 | 2.986 |
| 8 | 0+753.8 | 2.686 | 0.30 | 2.986 |
| 9 | 0+805.6 | 2.696 | 0.30 | 2.996 |
| 10 | 0+864.8 | 2.706 | 0.30 | 3.006 |
| 11 | 1+037.0 | 2.726 | 0.30 | 3.026 |
| 12 | 1+320.5 | 2.766 | 0.30 | 3.066 |
| 13 | 1+336.2 | 2.776 | 0.30 | 3.076 |
| 14 | 1+728.8 | 2.836 | 0.30 | 3.136 |
| 15 | 1+792.2 | 2.846 | 0.30 | 3.146 |
| 16 | 1+931.1 | 2.866 | 0.30 | 3.166 |
| 17 | 2+056.0 | 2.886 | 0.30 | 3.186 |

表4-25                汇合段设计堤顶高程成果表(P=10%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | （m） | (m) |
| 1 | 0+000.0 | 2.886 | 0.30 | 3.186 |
| 2 | 0+260.3 | 2.906 | 0.30 | 3.206 |
| 3 | 0+382.2 | 2.916 | 0.30 | 3.216 |
| 4 | 0+573.4 | 2.926 | 0.30 | 3.226 |
| 5 | 0+719.5 | 2.946 | 0.30 | 3.246 |
| 6 | 0+812.5 | 2.956 | 0.30 | 3.256 |
| 7 | 0+910.0 | 2.966 | 0.30 | 3.266 |

表4-26                凤凰水设计堤顶高程成果表(P=10%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | （m） | (m) |
| 1 | 0+000.0 | 2.886 | 0.30 | 3.186 |
| 2 | 0+171.1 | 2.906 | 0.30 | 3.206 |
| 3 | 0+297.1 | 2.926 | 0.30 | 3.226 |
| 4 | 0+476.2 | 2.956 | 0.30 | 3.256 |
| 5 | 0+627.1 | 2.966 | 0.30 | 3.266 |
| 6 | 0+733.7 | 2.996 | 0.30 | 3.296 |

表4-27                细陂河设计堤顶高程成果表(P=10%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | （m） | (m) |
| 1 | 0+000.0 | 2.966 | 0.30 | 3.266 |
| 2 | 0+111.2 | 3.006 | 0.30 | 3.306 |
| 3 | 0+301.8 | 3.056 | 0.30 | 3.356 |
| 4 | 0+401.0 | 3.086 | 0.30 | 3.386 |
| 5 | 0+509.5 | 3.126 | 0.30 | 3.426 |
| 6 | 0+638.3 | 3.166 | 0.30 | 3.466 |
| 7 | 0+768.6 | 3.226 | 0.30 | 3.526 |
| 8 | 1+025.2 | 3.346 | 0.30 | 3.646 |
| 9 | 1+128.8 | 3.406 | 0.30 | 3.706 |
| 10 | 1+317.7 | 3.516 | 0.30 | 3.816 |
| 11 | 1+511.7 | 3.656 | 0.30 | 3.956 |
| 12 | 1+669.2 | 3.766 | 0.30 | 4.066 |

表4-28             牛屎圳设计堤顶高程成果表(P=10%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | （m） | (m) |
| 1 | 0+000.0 | 2.966 | 0.30 | 3.266 |
| 2 | 0+097.3 | 2.986 | 0.30 | 3.286 |
| 3 | 0+160.2 | 2.996 | 0.30 | 3.296 |
| 4 | 0+385.9 | 3.046 | 0.30 | 3.346 |
| 5 | 0+500.9 | 3.076 | 0.30 | 3.376 |
| 6 | 0+543.1 | 3.086 | 0.30 | 3.386 |
| 7 | 0+713.5 | 3.136 | 0.30 | 3.436 |
| 8 | 0+952.7 | 3.216 | 0.30 | 3.516 |
| 9 | 1+024.2 | 3.236 | 0.30 | 3.536 |
| 10 | 1+083.9 | 3.266 | 0.30 | 3.566 |
| 11 | 1+269.0 | 3.346 | 0.30 | 3.646 |

表4-29            白江涌干流设计堤顶高程成果表(P=5%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | （m） | (m) |
| 1 | 0+000.0 | 2.47 | 0.60 | 3.07 |
| 2 | 0+322.1 | 2.60 | 0.60 | 3.20 |
| 3 | 0+470.8 | 2.65 | 0.60 | 3.25 |
| 4 | 0+859.9 | 2.80 | 0.60 | 3.40 |
| 5 | 1+097.3 | 2.91 | 0.60 | 3.51 |
| 6 | 1+294.7 | 3.01 | 0.60 | 3.61 |
| 7 | 1+472.3 | 3.12 | 0.60 | 3.72 |
| 8 | 1+631.2 | 3.23 | 0.60 | 3.83 |
| 9 | 1+783.9 | 3.34 | 0.60 | 3.94 |
| 10 | 1+919.8 | 3.43 | 0.60 | 4.03 |
| 11 | 2+097.9 | 3.59 | 0.60 | 4.19 |
| 12 | 2+299.1 | 3.77 | 0.60 | 4.37 |
| 13 | 2+432.0 | 3.88 | 0.60 | 4.48 |
| 14 | 2+593.0 | 4.03 | 0.60 | 4.63 |

表4-30               东埔新河设计堤顶高程成果表(P=5%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | （m） | (m) |
| 1 | 0+000 | 4.76 | 0.60 | 5.36 |
| 2 | 0+055 | 4.77 | 0.60 | 5.37 |
| 3 | 0+062 | 4.8 | 0.60 | 5.40 |
| 4 | 0+110 | 4.82 | 0.60 | 5.42 |
| 5 | 0+147 | 4.87 | 0.60 | 5.47 |
| 6 | 0+211 | 4.9 | 0.60 | 5.50 |
| 7 | 0+341 | 4.96 | 0.60 | 5.56 |
| 8 | 0+674 | 4.99 | 0.60 | 5.59 |
| 9 | 0+704 | 5.02 | 0.60 | 5.62 |
| 10 | 1+159 | 5.07 | 0.60 | 5.67 |
| 11 | 1+277 | 5.12 | 0.60 | 5.72 |
| 12 | 1+518 | 5.15 | 0.60 | 5.75 |
| 13 | 1+713 | 5.18 | 0.60 | 5.78 |
| 14 | 1+848 | 5.21 | 0.60 | 5.81 |
| 15 | 1+881 | 5.22 | 0.60 | 5.82 |
| 16 | 1+960 | 5.25 | 0.60 | 5.85 |
| 17 | 2+180 | 5.31 | 0.60 | 5.91 |
| 18 | 2+376 | 5.38 | 0.60 | 5.98 |
| 19 | 2+420 | 5.41 | 0.60 | 6.01 |
| 20 | 2+590 | 5.48 | 0.60 | 6.08 |
| 21 | 2+692 | 5.53 | 0.60 | 6.13 |
| 22 | 2+784 | 5.58 | 0.60 | 6.18 |
| 23 | 2+905 | 5.66 | 0.60 | 6.26 |
| 24 | 2+969 | 5.71 | 0.60 | 6.31 |
| 25 | 3+007 | 5.74 | 0.60 | 6.34 |
| 26 | 3+058 | 5.77 | 0.60 | 6.37 |
| 27 | 3+287 | 6.06 | 0.60 | 6.66 |
| 28 | 3+525 | 6.38 | 0.60 | 6.98 |

表4-31       鹅桂洲、大有、大洲堤围设计堤顶高程成果表(P=5%)

| 序号 | 位置 | 设计水位 | 波浪爬高 | 安全加高 | 规划堤顶高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5%（m） | (m) | (m) | (m) |
| 1 | 仙村涌截面 | 4.21 | 0.30 | 0.60 | 5.11 |
| 2 | 十字海 | 3.43 | 0.30 | 0.60 | 4.33 |
| 3 | 田心水闸 | 3.37 | 0.30 | 0.60 | 4.27 |
| 4 | 大墩水闸 | 3.25 | 0.30 | 0.60 | 4.15 |
| 5 | 大墩截面 | 3.24 | 0.30 | 0.60 | 4.14 |

## 4.5堤防断面选择

### 4.5.1断面设计要点

1）堤型选择因地制宜，且尽量与周围环境相协调，现有堤防加固达标有条件的采用生态断面，做到人与自然的和谐统一。

2）在满足抗滑稳定和渗透稳定安全的前提下，尽可能选取经济型断面，减少征地拆迁费用。

3）堤型设计要充分考虑筑堤材料，尽可能就地、就近取材，以节省投资、拆迁费用。

4）使用新材料、新技术。

5）设计充分兼顾施工简便可行。

6）保证汛期交通运输畅通及遇超标准洪水时能满足抢险度汛要求。

### 4.5.2堤型断面比较

新塘镇段沿岸大部分有旧堤，堤线布置一般沿旧堤走，局部进行了调整，故堤身断面设计一般是对旧堤的加高培厚。

通过对各堤段的初步调查，立足于各堤段的特点、堤基条件等情况初步考虑以下三种堤型：

（1）粘性土均质堤

堤身用粘性土回填，结构简单，施工便利，有利于新老土层间的结合。对堤线附近粘土或粉质粘土充足的堤段，当堤高不超过3m时，建议采用该堤型。

（2）混合土质堤

采用少量粘性土或复合土工膜作防渗体，以透水性较大的土石料作为堤支承体。若原筑堤粘性土料短缺，且堤防加高高度大，所需粘性土料方量大，则选择混合堤型。根据防渗体材料等型式的不同，又分为粘性土斜墙堤、复合土工膜斜墙堤、土工膜心墙堤三种。

1）粘性土斜墙混合堤：迎水侧采用粘性土斜墙，顶宽1.5m（可满足施工机械的要求），粘土斜墙自上而下逐渐加厚，斜墙底宽约2～4m；底部伸入堤基至少1m，堤背填筑花岗岩风化土。斜墙防渗体施工程序简单，速度快。

2） 复合土工膜防渗堤：迎水侧以两布一膜型复合土工膜斜墙防渗，土工膜在堤顶与防浪墙相连接，下端埋入沟槽内，形成防渗整体。复合土工膜上可直接铺混凝土板、植草砖或护土砖护坡，采用该堤型，对堤体施工无干扰，铺设简便，施工速度快。

3）复合土工膜垂直防渗堤：用复合土工膜作心墙防渗体，并结合透水堤基，开槽做垂直防渗，采用该堤型适应地基不均匀沉降的能力强，防渗效果好，但其施工与支承体有干扰，工期相对较长。

### 4.5.3各堤段堤型断面的确定

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-98）规定，2级堤防堤顶宽度不宜小于6m，3级及以下堤防堤顶宽度不宜小于3m。

（1）新塘大围

新塘大围为2级堤防，路堤体结合的型式，考虑防汛交通需要，故堤顶宽度采用7m。原堤型主要为均质土堤，规划结合原堤型，不同堤段采用相应堤型。

0+000～2+250段，仍采用1：3路堤体结合的均质土堤型式。

2+250～2+900段及3+500～5+100段，在桨砌石旧堤基础上构筑1：3新堤，堤线适当后退。

2+900～3+500段，在整修部分桨砌石旧堤基础上构筑钢筋混凝土L型挡墙新堤。

5+100～5+700段，仍采用1：3均质土堤。

5+700～7+200段，采用直立式钢筋混凝土挡墙新堤。

7+200～7+900段为改道段，一侧采用企业厂房侧直立式钢筋混凝土挡墙，另一侧采用1：3均质土堤。

7+900～9+800段为退建段，部分堤高降低，其余仍采用1：3均质土堤。

9+800～10+800段为城区段，沿堤建筑物密集，采用直立式钢筋混凝土挡墙新堤。

10+800～16+417.5段为工业区段，沿堤有大量工厂、企业码头，多采用重力式混凝土沉箱或桩基结构，部分为桨砌石挡墙。

（2）仙村大围

仙村大围为2级堤防，考虑其东江北干流有多处码头，往来车辆较多，宜采用路堤体结合的型式。故堤顶宽度采用8m，仙村大围西福河段采用6m。

原堤型大多为均质土堤，规划仍采用均质土堤，堤坡采用1：2.5，草皮护坡。部分堤段人口居住密集，采用钢筋混凝土悬臂式挡墙结构，沿河边布置，墙后填土至堤顶8m宽度。仙村水闸上游约116m堤段，就是这种结构。部分堤段受洪水迎流顶冲影响严重，采取模袋混凝土进行护岸、护脚处理。

（3）西福河提防

沙滘围、石路围、三合围段、斯庄围等一般旧堤，局部堤身单薄，需对旧堤加高培厚，选用均质粘土堤。

石路围、三合围部分堤段利用天然屏障的山丘作为堤线，需开通防汛通路。

对于调整堤线的斯庄围部分堤段，采用粘土斜墙混合堤，个别地段采用均质粘性土堤。

（4）官湖河、雅瑶河堤防

官湖河、雅瑶河堤防为4级堤防，考虑到防汛要求和发展空间，堤顶宽度采用6m。

堤防型式除雅瑶河干流桩号3+640～5+600（长度1.96km）河段，由于村庄较密集，尽量减少两岸房屋拆迁而采用矩形断面外，其余河段均采用梯形断面。矩形断面两岸采用浆砌块石挡土墙型式，临水侧坡比取1:0.2，背水侧坡比按1:2考虑；梯形断面内外坡比均按1:2考虑。临水侧（堤内坡）常水位以下采用干砌块石护坡，常水位以上采用草皮护坡；堤外坡采用草皮护坡。

（5）白石河堤防

白石河是雅瑶河的支流，堤防为4级堤防，堤顶宽度采用3.50m。白石河桩号0+000～1+388段原河堤堤距窄，河道过水断面不够，需要拓宽、疏深河道，采用浆砌块石护岸复式断面。桩号1+404～1+618段河道两岸均采用了砌石护岸，对河底淤泥进行疏浚处理。桩号1+618～2+669段进行疏浚处理，并将河滩的垃圾清除，同时将在河滩围成的鱼塘退塘还河。

（6）温涌及支流堤防

温涌及支流堤防为4级及以下堤防，堤顶宽度采用4.00m。堤防型式，由于村庄较密集，尽量减少两岸房屋拆迁而采用矩形断面。采用浆砌石挡墙为基础、加筋土墙为防洪堤防型式。

（7）白江涌堤防

白江涌堤防为4级堤防，堤顶宽度采用4.00m。堤防型式，由于村庄较密集，尽量减少两岸房屋拆迁而采用矩形断面。采用浆砌石挡墙为基础、加筋土墙为防洪堤防型式。

（8）东埔新河堤防

东埔新河堤防为4级堤防，堤顶宽度采用3.00m。堤防型式，采用梯形断面、矩形断面路堤体结合的型式，以及部分穿路箱涵型式。

（9）鹅桂洲、大有、大洲堤围

三堤围为4级堤防，堤顶宽度采用4.00m。堤防型式，采用梯形断面。内边颇1：2，外边颇1：2.5。

## 4.6防洪非工程措施

### 4.6.1 加强领导，落实以行政首长负责制为核心的各种责任制

行政首长负责制，分级管理责任制，分部门责任制，技术人员责任制和岗位责任制及防洪工程安全责任书制度是广东省、广州市防灾减灾行之有效的重要制度。

为保障新塘镇防洪（潮）安全，不仅要继续贯彻以上制度，而且还要建立健全各项监督机制。

### 4.6.2 依法开展防洪、潮管理

非工程措施是防灾减灾的重要手段之一，包括防洪、潮管理、洪水预警预报系统、防洪保险等手段。

（1）水域的管理

规划实施后，应按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《广东省河道管理条理》依法严格管理水域，维持现状河道的行洪断面，任何开发、建设行为都必须控制在河道行洪控制线内，坚决制止侵占河道、乱垦、乱建现象，保障河道有足够的行洪能力。

（2） 洪（潮）水风险地区的陆域管理

对于洪（潮）水风险较大的陆域，应主动调控土地利用方式，降低洪（潮）水风险。鹅桂洲、沙角洲现状以农业为主，由于属于江中的洲岛，可以采用较低的防洪（潮）标准，修建较低的堤防。

（3）水利工程管理

依法对防洪（潮）工程进行管理，加大运行、维修的投入，保障工程能按设计标准正常运行。

### 4.6.3 洪水预警预报系统

在水利信息管理系统（包括信息采集、传送、处理、数据库等）和大中型水闸、泵站的自动控制系统基础上，根据洪、潮水文特性，建立洪水、潮水演进模型，根据接收上游洪水信息、下游潮水信息和降雨信息进行处理，预测外江和内河涌水位变化。

通过预警预报系统，可以产生汛情分析、洪水预报和洪灾预测成果，供相关决策部门使用，同时为新塘镇防汛现场指挥、召开电话会议、图文传真、发布洪水警报、抢险救灾等提供通信服务。

### 4.6.4 强化防洪（潮）抢险的准备工作

洪、潮水灾害的发生具有一定的突发性，只有准备工作细致，才能把灾害的损失减小到最低程度。因此，应建立健全的组织机构，制定洪水调度运用计划和超标准洪（潮）水应急措施，准备充足的防汛抢险器材及物资，安排好抗洪抢险队伍，制定遇特大洪（潮）水的群众撤退计划及路线选择预案，建设临时避险和防水措施等。

### 4.6.5 加强洪患意识的宣传

加强洪患意识的宣传，提高全民的防灾减灾意识水平，掌握基本的逃生技能。同时，让全社会认识到防洪减灾不是某个部门、机构的事，而是全社会的共同职责，需要各部门、各地方服从大局、同心同德，争取抗洪胜利。

## 4.7 超标准洪（潮）水防御对策

新塘镇堤防的规划防洪标准为50或20年一遇，规划防洪标准较现状高，堤防加高、加固后，洪（潮）水风险有所降低。

### 4.7.1 超标准洪、潮灾害损失

（1）决堤情况下

新塘镇大部分为珠江三角洲淤积、冲积平原，零星分布有丘陵，低丘、台地、平原分布明显，地势呈北高南低，南面地面高程大多在1.2m～4.0m之间，北面为丘陵区。根据新塘镇总体规划的土地利用规划成果，新塘镇未来开发的重点区为现状镇中心附近，开发建设后，地面高程局部填高，地面高程在5.0m～8.0m之间，虽然城建标高部分低于50年一遇的洪水位，但堤防的北面有高地，可以提供天然的避灾场所，人员伤亡的机会也比较小，有一定程度的经济损失。

（2）未决堤情况

堤防设计有安全加高，配合一定的抢险措施，一般可以抗御比设计标准略高的洪水。

当发生超标准洪水时，如果未发生决堤等险情，从历史经验看，除有水利工程破坏带来直接经济损失以外，还有一些间接损失，如防汛抢险投入的人力、物资或企业停工损失等。

### 4.7.2 超标准洪（潮）水防御对策

（1）对策

1）实施行政首长负责制，明确防汛指挥机构和执行命令机构的职能、权利和义务

2）做好汛前准备工作和洪水、台风来临之前的准备工作

汛前进行工程安全检查，清理河障，台风暴潮来临之前加强预警预报，降低内河涌水位，还应做好人员培训，公共信息发布，定期演习，通信设备安装，人员撤离，重要物资转移，交通工具、抽水和其他排水设备准备等其他工作。

3）做好充分的应急计划

超标准在洪（潮）水来临时所必须采取的措施，包括限制交通、宣布紧急状态、人员、物资撤离，工程安全监测等，以及灾后重建、恢复生产计划。

4）加强洪（潮）水情预警预报及时掌握水情变化，为决策机关下达人员、物资撤离提供决策参考及必要的时间。

（2）建议

1）填高新塘镇低洼地带重要工业区及密集居住区的地面高程

建议市政建设将低洼地带重要工业区及密集居住区城建标高提高到50年一遇水位的高程，在堤防决口时，可以减少围内淹没深度，减小人员伤亡和灾害损失。

2）在市政建设，尽量要求建筑设计时考虑首层架空方案

首层架空可以保持良好的通风效果，提高环境质量，当发生洪、潮灾害堤防决口时，人员和财产均在高处，遭受损失的机会较小。

3）制定洪水风险图，及时掌握可能淹没的范围，集中有限资源及时撤离高风险地区人员、物资。

4）控制仓库一楼的仓储物资种类，减轻洪、潮灾害损失。

5）调整农业种植结构

根据新塘镇三高农业规划，调整种植结构，种植耐淹农作物。

# 5 排涝规划

## 5.1治涝标准

根据《广东省防洪（潮）标准和治涝标准（试行）》（广东省水利厅以粤水电总字（1995）4号文颁布）的规定：治涝设计标准按涝区10年一遇24小时暴雨所产生的径流量；城镇及菜地按一天排干设计；农田按三天排干设计；对情况特殊的治涝对象，其治涝标准经上级主管部门批准，可以适当提高。

根据《关于广州市防洪（潮）规划的批复》（广东省人民政府粤府函（1998）51号文）第五条关于治涝规划（一）的批复：同意城区和白云区建制镇的治涝设计标准20年一遇24小时暴雨不成灾。老城区受客观条件限制，近期为10年一遇，远期再逐步提高设计标准。农作物区为10年一遇24小时暴雨一日排至农作物耐淹水深；不耐淹作物适当提高标准。

鉴于新塘镇现已成为增城市的重要工业基地及被划入广州都市圈，已建成60 km2的工业园，形成了家电、制衣、汽车、摩托车、建材、药品、食用油等10大专业市场，是增城市“南部带动”战略，也是广州市“东拓”或东部板块经济发展战略的重点卫星镇。一些国际大企业也看好新塘镇，如本田汽车城就落户这里。

因此，根据新塘镇总体规划，参照上述标准及批文，针对不同用地性质及所处地理位置采用不同的排涝标准。在新塘治涝标准中，大部分工业较集中的区域采用“20年一遇24小时暴雨所产生的迳流量按一天排干（不成灾）设计”，包括水南片、米场片、新甘围片、大墩片、大陂片、沙埔片、官湖片及十字海片。其余采用“十年一遇24小时暴雨所产生的迳流量按一天排干（不成灾）设计”。

## 5.2治涝原则

排涝原则：分片排涝，自排为主，抽排为辅；以泄为主，蓄泄结合；分层排水，高水高排，闸、泵、湖(调蓄)、渠联合运行，统一调度。

## 5.3排涝分区

根据对现有排涝工程分析，其排涝体系基本合理。本次规划基本维持现状，局部进行调整，并在1：2000DEM高程数据模型上进行复核。规划共分16片排涝分区，总的排涝面积64.061km2。

1）水南片

本片水系较为复杂，沙村、水南村之间有细陂涌、牛屎圳汇入，沙村东有凤凰水汇入。细陂涌、牛屎圳汇合口以上集水面积分别为10.24 km2和10.35km2，凤凰水汇合口以上集水面积16.19 km2，排涝面积3.04km2。

在凤凰水汇入主流后即分两支汇入东江北干流。其中，温涌河长2.81km，一期工程实施1.584km，堤型为矩形断面。整治河段上游（2+382～2+810）428m河道规划为梯形断面，底宽25m，边坡1:2.5。其余河段（0+103～2+382）2279m规划为梯形断面，底宽25m。河段设计比降1/3500，河口建有石沥口水闸，设计排水流量132m3/s。水南支涌长3.95km，流经增城新塘夏埔村和广州黄埔金紫村，并在南岗河口处汇入东江北干流，在黄埔区和新塘镇交界处新塘侧建有水南水闸，设计排水流量32m3/s，距水南涌分流口2.056km。

2）米场片

米场片东起白江涌、西至细陂涌东支（汊）－温涌，南抵东江干流，北至白江村北分水线，排涝面积7.20km2。

本片内建有山姜闸、圳口闸、米场闸、上洲闸、下洲闸、东洲闸共6座水闸，分界河上另建有石沥口闸和白江闸，片内未建泵站。

3）新甘围片

新甘围片东起官湖河出口段，西至白江涌出口段，南抵东江北干流，北至分水岭。

本片排涝面积6.69km2，为新塘镇西部老城区。片内现已建有龙船涌闸、西涌闸、篓箕闸、甘涌闸（大基闸）、六角闸、新甘围闸、泥紫闸共7座水闸。片内未建泵站。

4）大墩片

大墩片东起雅瑶河出口段，西至官湖河出口段，南抵东江北干流，北至分水岭，排涝面积8.57km2。

本片内现建有石吓闸（站）、新街闸（站）、翔涌闸、大墩中围闸（站）、大墩长角闸、前海闸、乌石闸（站）、瓜岭泵站、沙头东闸（站）、沙头西闸（站）等水闸、泵站，7座泵站装机10台/542kW，排涝设计流量8.40m3/s，治涝面积0.51万亩。

另外，本片与临片分界河涌建有大墩水闸（雅瑶河），久裕水闸（官湖河）。

5）沙埔片

沙埔片东至雅瑶河，西至白石河，北至雅瑶河支流九如涌，南抵白石河、雅瑶河交汇处，排涝面积4.93 km2。

片内现有上邵闸、白石北闸（站），白石路边闸（站），沙埔一级闸（站），3座泵站装机3台190kW，设计排涝量2.80m3/s，受益面积0.26万亩。

6）大陂片

大陂片，包括新塘民营工业园、沙村、水南村、海伦堡等，规划已将原大陂河与东埔河合并为东埔新河，区域排涝按20年一遇24小时暴雨1天排干标准设计。其中，东埔新河桩号0+000（河口）～1+270段，已完成了初步设计；1+270～3+525段，已完成了方案论证。

7）官湖片

本片东面和北面临官胡河，西面和南面至分水岭，上田村北山边有一截洪沟（灌溉渠），排涝面积2.50km2。

片内现状建有官湖闸（站），泵站装机2台125kW，设计流量2.0m3/s，受益面积0.14万亩。

8）鹅桂洲

本片是东江北干流中的一个江心岛，面积7.95km2。其堤围以内面积5.37km2，包括原仙村镇所属的鹅桂洲和原新塘镇所属的上海围在内。

岛内现建有九亩闸、苏冲闸、新洲闸（站）、深涌北闸（站）、深涌南闸、大板涌闸、孖水门闸、鹅桂新闸（站）、沙角新闸、西基闸、东基闸、马角闸共12座水闸、3座泵站。另建有上海泵站，刘屋洲泵站共5座泵站，总装机6台505kW，设计流量7.20m3/s，受益面积0.59万亩。

9）大洲片

大洲也是东江北干流中一个江心小岛，面积0.29km2，大洲岛内现状已建大洲闸，未建泵站。

10）大有围片

沙角洲，是东江北干流中的一个江心小岛，面积1.41km2。岛内已建有小型电排站1座，挡水闸3座，大有水闸和泵站、下基水闸、沙角水闸。

11）十字海片

本片东起仙村河，西至雅瑶河（白石涌）出口段，南至东江北干流的仙村涌，北至分水岭，集水面积13.24km2。

本片分为上、下两片，上片面积2.71 km2，下片10.53km2。分界线为铁路以北和公路以南，自崩坑水起向西的截洪沟，截洪沟以北为上片，以南为下片。

本片现建有莲塘闸、坪地闸（站）、下坊闸、湾头闸（站）、田心闸（站）、上汪闸、十字海闸（站）、上基闸、白花涌闸（站）、龙湖闸、沙洛闸（站）、下境交通闸（1、2）等。交界处还有仙村水闸和泵站。现有7座，共12台1072kW，设计流量13.07 m3/s，受益面积1.25万亩。

12）仙吓片

属仙村大围，东临西福河，南临东江北干流支汊～仙村涌，西临仙村河与仙村（镇）隔涌相望，北和西北临仙村河，集水面积3.84km2。

区内已建有水闸2座，闸站1座。其中巷头水闸、竹元闸站排入西福河，另建有仙吓闸站，排入仙村河（仙村闸下）出仙村涌(东江北干支汊)。排区内排涝沟渠纵横，分别连通西福河、仙村河。

本排涝片地势低平，除巷头等有部分高地外，大部分地势低凹，也极易受洪潮影响。排涝区内涝水调蓄主要依靠河道沟渠和少量水塘。

13）潮山片

本片属仙村大围，东、北、东南临西福河、南临仙村河，西至蓝山水。

蓝山水为仙村河的一条支涌，可拦截蓝山村西面高地和北部高地涝水直接排入仙村河，本片集水面积3.04km2，已建有潮汕行人闸和蓝山泵站。

14）三合围片

本片位于西福河右岸，东及东北临西福河，其他各方为分水岭。围内总集水面积15.58km2，其中平原区集水面积2.25km2。现已建有自石迳冚水库（招步山塘），坝下沿山边至三合围下游出围堤的灌溉渠，此渠也具有拦截围内丘陵高地洪水直接排入西福河的功能。

水库坝下和灌溉渠以下平地面积2.25km2，建有三合围闸、上水门闸、岳湖排涝泵站和排涝沟渠系统。

15）石路围片

石路围片位于西福河右岸，分上、下碧潭两围，北面均临西福河，东、西、南三面均为分水岭。

围内集水面积2.156km2，分成上、下两个独立小围，上围面积0.923km2，下围面积1.233km2。本片上、下碧潭两围现状均未建水闸和泵站。

16）斯庄片

本片已建有水闸2座，斯庄上、下闸。

本片位于西福河右岸，东临西福河，其他各方为分水岭。围内集水面积3.97km2，围内现已建有沿山边走向的灌溉引水渠和斯庄上闸，引水渠同时具有拦截大部分山丘地洪水作用，可以直排至西福河，余下的平地和部分山丘面积1.43km2涝水可通过平原低渠排出斯庄下闸入西福河。围内目前无电排站。

## 5.4承泄区及水面线分析

规划排涝标准为20年一遇各排涝片，其设计流量对外江10年一遇水位；规划排涝标准为10年一遇各排涝片，其设计流量对外江5年一遇水位。

东江北干流、西福河、温涌、官湖河、雅瑶河等是本涝区主要排水承泄区，承泄区水位见表5-1。

表5-1                     承泄区水位表

| 序号 | 名 称 | 所属排涝片 | 所属堤围 | 设计流量（m3/s） | 河口水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | p=5% | p=10% | p=20% |
| 1 | 温涌 | 水南片（5%） | 温涌堤 | 164 | 2.33 | 2.15 |  |
| 2 | 水南支涌 |  | 水南涌堤 | 69 | 2.7 | 2.58 |  |
| 3 | 凤凰水 |  | 水南涌堤 | 56.8 | 3.11 | 2.89 |  |
| 4 | 汇合段 |  | 水南涌堤 | 100 | 3.11 | 2.89 |  |
| 5 | 牛屎圳 |  | 水南涌堤 | 56 | 3.25 | 2.97 |  |
| 6 | 细陂河 |  | 水南涌堤 | 71 | 3.25 | 2.97 |  |
| 7 | 沙村支流 |  | 水南涌堤 | 10 | 3.15 | 2.91 |  |
| 8 | 水南连接渠 |  | 水南涌堤 | 11 | 3.15 | 2.91 |  |
| 9 | 水南新河 |  | 水南涌堤 | 21 | 2.89 | 2.7 |  |
| 10 | 西连接沟 | 大墩片（5%） | 新塘大围 | 11 | 2.91 | 2.77 | 2.69 |
| 11 | 东连接沟 |  | 新塘大围 | 11 | 2.91 | 2.77 | 2.69 |
| 12 | 翔涌 |  | 新塘大围 | 59.7 | 2.88 | 2.74 | 2.66 |
| 13 | 大墩中围涌 |  | 新塘大围 | 52 | 2.91 | 2.77 | 2.69 |
| 14 | 大墩长角涌 |  | 新塘大围 | 45 | 2.98 | 2.84 | 2.76 |
| 15 | 沙头东涌 |  | 白石涌 | 25 | 3.1 |  |  |
| 16 | 沙头西涌 |  | 白石涌 | 40 | 3.01 |  |  |
| 17 | 白江涌 | 米场片（5%） | 新塘大围 | 55 | 2.52 | 2.47 | 2.38 |
| 18 | 山羌涌 |  | 新塘大围 | 64.4 | 2.39 | 2.31 | 2.27 |
| 19 | 米场涌 |  | 新塘大围 | 80 | 2.42 | 2.33 | 2.24 |
| 20 | 罗口涌 |  | 白江涌 | 15 | 2.54 | 2.49 | 2.4 |
| 21 | 南顺涌 |  | 白江涌 | 11 | 2.55 | 2.5 | 2.42 |
| 22 | 东洲涌 |  | 新塘大围 | 175 | 2.45 | 2.36 | 2.27 |
| 23 | 南蛇湾连接涌 |  | 西洲涌 | 5 | 2.4 |  |  |
| 24 | 圳坦涌 |  | 西洲涌 | 10 | 2.63 | 2.34 |  |
| 25 | 米场连接涌 |  | 东平河 | 5 | 2.4 |  |  |
| 26 | 上洲涌 |  | 东平河 | 15 | 2.63 | 2.34 |  |
| 27 | 龙船涌 | 新甘围片（5%） | 新塘大围 | 39 | 2.53 | 2.49 | 2.4 |
| 28 | 西涌 |  | 新塘大围 | 35 | 2.54 | 2.5 | 2.42 |
| 29 | 篓箕涌 |  | 新塘大围 | 29 | 2.56 | 2.51 | 2.42 |
| 30 | 甘涌 |  | 新塘大围 | 77 | 2.58 | 2.51 | 2.44 |
| 31 | 六角涌 |  | 新塘大围 | 24 | 2.61 | 2.53 | 2.45 |
| 32 | 新甘围涌 |  | 新塘大围 | 18 | 2.63 | 2.55 | 2.47 |
| 33 | 坭紫涌 |  | 新塘大围 | 48 | 2.7 | 2.63 | 2.55 |
| 34 | 坭紫东涌 |  | 新塘大围 | 20 | 2.73 | 2.66 | 2.57 |
| 35 | 龙塘连接渠 | 官湖片（5%） | 官湖河堤 | 10 | 3.18 |  |  |
| 36 | 官湖涌 |  | 官湖河堤 | 21 | 3.08 |  |  |
| 37 | 上绍涌 | 沙埔片（5%） | 白石涌堤 | 15 | 2.7 |  |  |
| 38 | 白石北涌 |  | 白石涌堤 | 18 | 2.76 |  |  |
| 39 | 沙埔尾涌 |  | 白石涌堤 | 12 | 3.1 |  |  |
| 40 | 白石路边涌 |  | 白石涌堤 | 25 | 2.8 |  |  |
| 41 | 沙埔涌 |  | 白石涌堤 | 13 | 3.08 |  |  |
| 42 | 大陂涌 | 大陂片（5%） | 官湖河堤 | 5 | 5.71 |  |  |
| 43 | 东埔河 |  | 东埔河堤 | 19 |  | 4.76 |  |
| 44 | 北部截洪沟 | 十字海片（5%） | 雅瑶河堤 | 30 | 3.17 |  |  |
| 45 | 坪地连接沟 |  | 雅瑶河堤 | 5 | 2.95 |  |  |
| 46 | 坪地涌 |  | 雅瑶河堤 | 20 | 3.15 |  |  |
| 47 | 湾头涌 |  | 雅瑶河堤 | 18 | 2.93 |  |  |
| 48 | 仙村运河 |  | 仙村大围 | 95 | 4.53 | 4.15 | 4.05 |
| 49 | 白花涌 |  | 仙村大围 | 58 | 3.5 | 3.23 | 3.1 |
| 50 | 龙湖涌 |  | 仙村大围 | 16 | 3.57 | 3.29 | 3.16 |
| 51 | 沙洛涌 |  | 仙村大围 | 12 | 3.71 | 3.47 | 3.41 |
| 52 | 上基涌 |  | 仙村大围 | 10 | 3.32 | 3.07 | 2.99 |
| 53 | 田心南涌 |  | 仙村大围 | 12 | 3.16 | 2.98 | 2.91 |
| 54 | 龙湖西涌 |  | 仙村大围 | 25 | 3.54 | 3.26 | 3.12 |
| 55 | 九亩涌 | 鹅桂洲片（10%） | 鹅桂洲大围 | 9 | 3.12 | 2.99 | 2.88 |
| 56 | 苏冲涌 |  | 鹅桂洲大围 | 9 | 3.23 | 3.05 | 2.97 |
| 57 | 新洲涌 |  | 鹅桂洲大围 | 9 | 3.01 | 2.87 | 2.79 |
| 58 | 深涌南涌 |  | 鹅桂洲大围 | 41 | 4.01 | 3.7 | 3.59 |
| 59 | 大板涌 |  | 鹅桂洲大围 | 22 | 4.27 | 3.92 | 3.8 |
| 60 | 孖水门涌 |  | 鹅桂洲大围 | 18 | 4.34 | 3.97 | 3.84 |
| 61 | 鹅桂洲新涌 |  | 鹅桂洲大围 | 9 | 4.13 | 3.79 | 3.68 |
| 62 | 马角涌 |  | 鹅桂洲大围 | 9 | 4.22 | 3.88 | 3.75 |
| 63 | 东基涌 |  | 鹅桂洲大围 | 45 | 4.42 | 4.14 | 4.04 |
| 64 | 沙角新涌 |  | 鹅桂洲大围 | 43 | 3.58 | 3.41 | 3.35 |
| 65 | 大有围涌 | 大有围片（10%） | 大有围 | 45 | 3.34 | 3.14 | 3.06 |
| 66 | 大洲涌 | 大洲片（10%） | 大洲岛 | 3 | 3.98 | 3.68 | 3.58 |
| 67 | 巷头水 | 仙吓片（10%） | 仙村大围 | 10 | 4.64 | 4.24 | 4.14 |
| 68 | 竹园水 |  | 仙村大围 | 12 | 4.65 | 4.24 | 4.14 |
| 69 | 仙吓涌 |  | 仙村大围 | 22 | 4.44 | 4.07 | 3.97 |
| 70 | 仙村河 |  | 仙村大围 | 150 | 4.43 | 4.06 | 3.96 |
| 71 | 蓝田涌 |  | 仙村大围 | 10 | 4.53 | 4.15 | 4.05 |
| 72 | 福船涌 |  | 仙村大围 | 10 | 4.56 | 4.18 | 4.07 |
| 73 | 蓝山涌 | 潮山片（10%） | 仙村大围 | 25 | 4.82 | 4.54 | 4.28 |
| 74 | 上水门涌 | 三合围片（10%） | 仙村大围 | 20 | 8.09 | 7.45 | 6.84 |
| 75 | 上碧潭涌 | 石路围片（10%） | 西福河 | 5 | 7.39 | 6.84 | 6.23 |
| 76 | 下碧潭涌 |  | 西福河 | 8 | 7.45 | 6.9 | 6.3 |
| 77 | 斯庄上涌 | 斯庄片（10%） | 西福河 | 28 | 8.79 | 8.13 | 7.44 |
| 78 | 斯庄下涌 |  | 西福河 | 18 | 8.77 | 8.16 | 7.5 |

## 5.5排涝工程布局

1）水南片

根据“新塘镇总体规划”，在西洲村与南埔村之间，温涌出口段两岸将集中建设一个占地2100亩规模的环保工业园，位置重要。

本次规划，对水南支涌及温涌和水南支流分流口以上的汇合段、细陂涌、牛屎圳、凤凰水等防洪排涝问题进行了分析计算，按规划的梯形断面疏挖、扩宽河道，两岸按标准筑堤达标。同时，解决温涌改道整治后，部分规划区域排水不畅、内涝等问题。

①规划对水南支涌进行综合整治。

②规划对分流口以上支流汇合段、凤凰水、细陂涌、牛屎圳进行综合整治。

③规划在南安村临近牛屎圳处，利用现有水塘新建南安人工调蓄湖0.09km2，对该片内涝洪水进行调蓄，并新建南安控制闸入牛屎圳。

④规划在水南村、夏埔村北部，临近汇合段处，利用现有水塘新建水南人工调蓄湖0.11km2，利用旧河道与水南支涌沟通，并新建水南控制2闸及水南泵站。水南泵站装机230kW，设计排涝流量5.3m3/s，扬程3.0m。临近汇合段处新建水南控制1闸入调蓄湖。

⑤规划在牛屎圳沙村支流入口处新建沙村控制闸，在沙村东南沙村支流新建夏埔北倒虹吸管，管长80m，将该片内涝洪水导入水南人工调蓄湖，并建183m连接渠。

⑥水南闸的规划建设在新塘大围加固达标工程中统一考虑。

本片控制运用方式为：

当东江北干流洪（潮）水位较高又遭遇内涝，则关闭沙村闸、水南1闸、水南2闸，启动水南泵站抽排内涝渍水。

当东江北干流低洪潮水位时，则可开启所有水闸，实现自流排涝。

现有的石沥口水闸和水南水闸，在排山洪和内涝时均需开启。

2）米场片

规划在温涌左岸圳坦旧河道挖引水渠0.27km，引水入西洲涌补充环境用水，并新建圳坦控制水闸。在白江河右岸支流汇合口上，新建南顺控制水闸和罗口控制水闸。

由于白江闸建于1964年，存在建设标准低、结构漏水、闸门破旧、强度不够、基础下沉等不同程度的质量隐患，规划拆除重建。圳口闸、上洲闸、下洲闸为内河涌水闸，规划保留。石沥口闸、山姜闸建于1992年，两闸的规划建设在新塘大围加固达标工程中统一考虑。米场闸、东洲闸建于2007年10月，保留。

在米场闸旁，新建米场泵站。在东平河两侧，分别开南蛇湾连接涌390m和米场连接涌178m，分别连接西洲和东洲的排涝河涌。另在黎屋洲建调蓄区0.18km2，以备内涝时调蓄。

本片控制运用方式为：

当东江北干流洪（潮）水位较高又遭遇内涝，则关闭圳坦闸、南顺闸、罗口闸。此时，温涌、白江河上游高水直接入东江北干流。同时，关闭山姜闸、米场闸、东洲闸，启动米场泵站抽排内涝渍水。

当东江北干流低洪潮水位时，则可开启所有水闸，实现自流排涝。现有的石沥口水闸和白江水闸，在排山洪和内涝时均需开启。

3）新甘围片

规划在甘涌闸旁建甘涌泵站，在官湖河与新甘围的支涌汇合口处，新建坭紫东闸及重建坭紫闸予以控制。

由于龙船涌闸、西涌闸、篓箕闸、甘涌闸（大基闸）、六角闸、新甘围闸均建于六十年代，普遍存在建设标准低、结构漏水、闸门破旧、强度不够、基础下沉等不同程度的质量隐患，规划全部拆除重建。

本片控制运用方式为：

当东江北干流为高洪潮水位又遭遇内涝时，关闭所有水闸，启动甘涌泵站，抽排内涝渍水；当东江北干流洪潮水位较低时，开启所有水闸，实现内涝渍水自排。

4）大墩片

规划新建大墩中围泵站，使之成为本片主要泵站。由大墩中围泵站排涝渠，向西开西连接渠至官湖河故道。自石吓村向东开东连接渠，经乌石村、南经岗背，在前海村西北与大墩中围泵站排涝渠连结。

在官湖河久裕闸东面低凹处建一调蓄区0.13km2，在岗背村北侧建调蓄区0.10km2，以备排涝时调蓄。

由于翔涌闸、大墩中围闸（站）、大墩长角闸及久裕闸均建于六十年代，普遍存在建设标准低、结构漏水、闸门破旧、强度不够、基础下沉等不同程度的质量隐患，规划全部拆除重建。

本片前海闸、新街闸（站）、乌石闸（站）及石吓闸（站）可逐步淘汰，以新建的大墩长角泵站为主，重建黄沙东、西两闸（站）及瓜岭泵站。

本片控制运用方式为：当东江北干流遇高洪（潮）水位时，围内又遇内涝，此时关闭本片内沿东江北干流的水闸和沿雅瑶河、官湖河水闸，开启大墩长角泵站和黄沙东泵站、黄沙西泵站及瓜岭泵站，向东江北干流和雅瑶河抽排内涝渍水；当东江北干流（潮）水位较低时，开启所有水闸自排内涝渍水。

5）沙埔片

规划在白石路边（站）北向西开排水渠，至沙埔尾入白石河，汇入处建沙埔尾闸（站）；在沙埔尾的低凹处建调蓄区0.18km2。

规划重建上邵闸、白石北闸、白石路边闸，拆除白石北泵站、白石路边泵站，重建沙埔一级闸（站）。

本片的控制运用为；当白石河洪（潮）水位较高，同时遭遇内涝时，可先关闭所有白石河上的水闸，启动沙埔尾泵站和沙埔一级泵站，抽排内涝渍水；在白石河洪潮水位较低时，开启所有的水闸，自排片内涝水。

6）大陂片

由于大陂河两岸地势低洼，随着民营工业园建设，周边地区的地块将填高，且荔新公路以南河段被填埋，只预留1.8m宽排水箱涵，造成排水无出路，极易产生内涝。因此，在该地块开发之前，实施临时排水方案，其临时排水标准可适当降低至5年一遇左右。

规划在该地块开发时，按雨污分流铺设地下排水管网，拆除临时排水设施，按市政排水2年一遇标准设计，使该地块在开发前后，排涝标准适当提高，不产生内涝问题。

广惠高速公路以上实施截流后，以下大陂河临时排水只考虑广惠高速公路～荔新公路之间的区域降雨，排涝压力大为减轻。

由于福耀玻璃厂区占用了原河涌，规划开挖2号临时排水沟，长度462m。1号临时排水沟是在原有排水沟的基础上扩挖而成，长度1220m。同时，为满足原东埔河穿越广惠高速公路箱涵设计排水流量的要求，在广惠高速公路北侧另开挖一条排水沟至新建的香山大道，然后沿香山大道西侧分流接入东埔新河。

1号临时排水沟5年一遇24小时暴雨1天排干设计流量为5m3/s，2号临时排水沟5年一遇24小时暴雨1天排干设计流量为4m3/s。

规划在大陂河起点处（3+525），将原水陂改建为东埔水闸，将大陂河洪水导入东埔新河。在1号临时排水沟入官湖河河口处，规划新建大陂控制闸，以防洪水倒灌进入大陂片区域。

规划在章陂村东南、茘新公路北800m左右、大陂河右岸建大陂调蓄区0.12km2，起内涝调蓄作用。

本片的控制运用为；广惠高速公路以上洪水通过东埔新河排入官湖河，大陂片区间涝水通过大陂调蓄区及1、2号临时排水沟排入官湖河。

7）官湖片

在本片的南部，从上田村向东沿山坡，已建有具备拦截山洪功能的灌溉渠。规划改造、疏浚、整修该渠，并自上田村向东北，开连接沟与龙塘村前排涝沟相接，连接沟长430m，使之成为本片截洪沟。这样，包括龙塘村以上高水和上田村以南山水均可通过此渠截流自排出官湖河。同时，更新扩建官湖闸站，在下坊围低凹处建调蓄区0.15km2，以备调蓄。

本片控制运用；为当官湖河洪（潮）水位较高不能自排时，官湖闸关闭并启动泵站抽排，在官湖河水位较低时，则可开闸自排。

8）鹅桂洲

鹅桂洲目前已建水闸12宗，泵站5宗，均破损严重。

规划重建12宗水闸，重建鹅桂洲新泵站、深涌北泵站和更新扩建上海泵站，逐步淘汰新洲泵站和刘屋洲泵站，并用连接渠与上海泵站相连。在十字滘村北建调蓄区0.20 km2，以备调蓄。

控制运用方式；当东江北干流高洪（潮）水位时，水闸关闭，启动泵站抽排，低洪（潮）水位则开闸自排。

9）大有围片

规划重建大有围水闸、泵站，原下基水闸、沙角水闸拆除移址重建。

控制运用方式：当东江北干流高洪（潮）水位，关闸开机抽排，反之，开闸自排。

10）大洲片

规划重建大洲闸，新建泵站，控制运用方式同大有围片。

11）十字海片

规划新建运河东闸、坪地北闸、田心南闸及龙湖西闸，重建莲塘闸、坪地闸、下坊闸、湾头闸、田心闸、上汪闸、十字海闸、上基闸、白花涌闸、龙湖闸、沙洛闸、下境交通闸（1、2）及仙村闸，重建白花涌泵站、湾头泵站，更新扩建十字海泵站，逐步淘汰坪地泵站、沙洛泵站、田心泵站。

建仙村运河跨大岭涌（仙村车站以北河涌）倒虹吸管，建仙村运河跨大坝涌及茅岗涌的倒虹吸管，使大坝涌及以东的大坝涌、茅岗涌、大岭涌三条沟山水直排入东江北干流，并建龙湖西闸。

在沙（埔）仙（村）公路与铁路之间开北部截洪沟，自崩坑沟起向西至雅瑶田心村，并转向西南入雅瑶河东支截洪沟，长2.20 km。这样可截流本片北部2.71 km2的山丘水拦截入雅瑶河。

雅瑶河西支有一条通向南部的灌溉渠，渠首建田心南分水闸；在刘安村的西边建调蓄区0.27 km2，更新扩建十字海泵站，建仙村运河渠首控制闸—运河东闸。

通过北部截洪沟，拦截北部山丘洪水直接入雅瑶河；建仙村运河二座倒虹吸管，分别跨大坝涌、茅岗水和大岭水涌，使三条涌山水直接入东江北干流。

本片排涝控制运用方式为：当东江北干流洪潮水位较高时，沿东江北干流的水闸及雅瑶河东侧水闸全部关闭，启动十字泵站、白花涌泵站、湾头泵站抽排；当东江北干流洪潮水位较低时，开启本片所有水闸自排。

12）仙吓片

①仙村闸以上仙村河左岸堤围按20年一遇加固达标，未筑堤部分筑堤至三丫口，仙村闸以下的仙村涌（东江北干流支汊）和西福河堤按仙村大围标准加固达标，使本片形成独立的排涝区。

②本片三座主要排涝闸仙吓闸、巷头闸、竹园闸工程规模已满足10年一遇标准（P=10%、QP=27m3/s），但工程老化，拟重建，仍按原规模重建。

③仙吓泵站是本片主要排涝泵站，现状规模为2台共150kW，设计排涝流量2.53m3/s，尚达不到P=10%排涝标准（QP=5.3 m3/s），拟对泵站进行扩建重建，新建装机252kW，设计排涝流量6.0 m3/s。

④新建蓝田闸和福船闸，工程规模均为1×3.0×3.0，设计流量10m3/s；

13）潮山片

①自三丫口起沿仙村河右岸向西筑堤至铁路；

②在本片主排涝渠汇入仙村河处建蓝山闸2×4.0×4.0，设计流量25m3/s；

③在三丫口新建三丫口泵站，装机规模为190kW，设计排涝流量4.5m3/s；

④重建蓝山泵站，规模仍按原规模1台55kW，设计流量0.6 m3/s；

⑤重建潮山人行闸规模仍按原规模1×2.5×3，设计流量5m3/s。

14）三合围片

本片内现有引水灌溉渠，自上游石遥冚水库（招步山塘）至三合围水闸出西福河，可将本片水库以上及南部山丘区洪水直接拦截出西福河，本片山丘面积较大，达13.33km2，占全片面积15.58km2的85.56%，山洪较大，P＝10%时QP＝115m3/s，而三合水闸现状为1×3.5×3.0m，设计排洪流量24m3/s，远小于10年一遇标准洪峰流量。此闸已不能适应防洪要求，故拟拆除，对排洪渠（引水灌溉渠）应疏浚并加高加固排洪渠堤，以保证西福河洪水不影响三合围的安全。石遥冚水库及引水灌溉渠以下，平原区面积2.25km2，现建有上水门闸，现状为1×2.81×2.85m，设计排洪流量18m3/s，拟规划重建1×3.5×3.0m，设计流量20m3/s；本片已建的岳湖泵站，现状为1台110kW，设计排涝流量1.3m3/s，拟规划重建规模为150kW，设计排涝流量3.5m3/s。

15）石路围片

石路围分上、下碧潭两围，两围引水灌溉渠已具有截洪功能可以拦截丘陵高地洪水，直接排至西福河，故可不建水闸。两围低片为小块平原，上碧潭平原面积0.29km2，拟规划新建水闸1×2.5×2.8，设计排水流量5m3/s。下碧潭平原面积0.568km2，拟规划新建水闸1×3.0×3.0，设计流量8m3/s。

上、下碧潭平原现状未建泵站，拟规划各新建一泵站；上碧潭泵站新建规模为1台42kW，设计排涝流量0.7m3/s。下碧潭泵站新建规模为1台50kW，设计排涝流量1.0m3/s。

16）斯庄片

重建扩建斯庄上闸，水闸现状为1×1.9×2.7m，设计排水流量11.0m3/s，重建扩建后2×3.5×3.0m，设计流量28.0m3/s；重建扩建斯庄下闸，现状水闸为1×2×1.6m，重建后为1×3.5×3.0m，设计排涝流量18.0m3/s；本片现未建排涝泵站，规划新建泵站，泵站规模为113kW，设计排涝流量2.7m3/s。

## 5.6排水涵闸工程规模确定

新塘镇各排涝片面积较小，可调蓄水量很小。但由于受潮水影响，为了充分利用落潮时间抢排，因此本阶段排水涵闸规模按无调蓄情况下P=10%、5%的洪峰流量确定。

规划水闸89座。其中，拆除5座，新建19座，已建1座，重建56座，暂时保留8座。详见表5-2。

表5-2                    新塘镇各排涝片水闸规模

| 序号 | 片名 | 集水面积(km2) | 水闸名称 | 规划 | 设计流量p=5%(m3/s) | 水闸评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q(m3/s) | 孔×宽×高 |  |  |
| 1 | 水南片 | 3.04 | 水南闸 | 38 | 2×6×4 | 21 | 保留 |
|  |  |  | 南安闸 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
|  |  |  | 水南闸1 |  | 1×3.5×3 |  | 新建 |
|  |  |  | 水南闸2 |  | 1×3.5×3 |  | 新建 |
| 2 | 米场片 | 7.2 | 石沥口闸 | 157 | 3×6×4.8 | 64 | 保留 |
|  |  |  | 山羌闸 | 64.4 | 2×6×4.2 |  | 保留 |
|  |  |  | 圳口闸 |  | 1×3.5×3.5 |  | 保留 |
|  |  |  | 米场闸 | 80.0 | 2×4×6 |  | 保留 |
|  |  |  | 上洲闸 |  | 1×3×3 |  | 保留 |
|  |  |  | 下洲闸 |  | 1×3×3 |  | 保留 |
|  |  |  | 东洲闸 | 175 | 3×4.2×6 |  | 保留 |
|  |  |  | 白江涌闸 | 160 | 3×6×4.2 |  | 重建 |
|  |  |  | 圳坦闸 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
|  |  |  | 南顺闸 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
|  |  |  | 罗口闸 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
| 3 | 新甘围片 | 6.69 | 龙船涌闸 | 39.0 | 1×6×4 | 83 | 重建 |
|  |  |  | 西涌闸 | 35.0 | 1×6×4 |  | 重建 |
|  |  |  | 篓箕闸 | 29.0 | 1×6×4 |  | 重建 |
|  |  |  | 甘涌闸(大基闸) | 77.0 | 2×6×4 |  | 重建 |
|  |  |  | 六角闸 | 24.0 | 1×6×4 |  | 重建 |
|  |  |  | 新甘围闸 |  | 1×4×4 |  | 重建 |
|  |  |  | 坭紫闸 | 48.0 | 1×6×3.6 |  | 重建 |
|  |  |  | 坭紫东闸 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
| 4 | 大墩 | 8.57 | 新街闸站 |  | 1×3×3 | 50 | 拆除 |
|  |  |  | 久裕闸 | 485 | 6×6×4.5 |  | 重建 |
|  |  |  | 翔涌闸 | 59.7 | 1×6×4 |  | 重建 |

续表5-2                 新塘镇各排涝片水闸规模

| 序号 | 片名 | 集水面积(km2) | 水闸名称 | 规划 | 设计流量p=5-10%(m3/s) | 水闸评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q(m3/s) | 孔×宽×高 |  |  |
| 4 | 大墩片 | 8.57 | 大墩中围闸 | 52.0 | 1×6×3.6 | 50 | 重建 |
|  |  |  | 大墩长角闸 | 45.0 | 1×6×3.6 |  | 重建 |
|  |  |  | 前海闸 |  | 1×3×3 |  | 拆除 |
|  |  |  | 乌石闸站 |  | 1×3×3 |  | 拆除 |
|  |  |  | 石吓闸站 |  | 1×3×3 |  | 拆除 |
|  |  |  | 沙头东闸站 |  | 1×3×3 |  | 重建 |
|  |  |  | 沙头西闸站 |  | 1×5×3 |  | 重建 |
|  |  |  | 大墩闸 | 683 | 1×5.5×6.2+11×3.2×4.2 |  | 已建 |
| 7 | 官湖片 | 2.5 | 官湖闸 | 21 | 1×3×3 | 21 | 重建 |
| 5 | 沙埔片 | 4.93 | 上邵闸 |  | 1×3×3 | 49 | 重建 |
|  |  |  | 白石北闸 |  | 1×3×3 |  | 重建闸拆泵 |
|  |  |  | 沙埔尾闸站 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
|  |  |  | 白石路边闸 |  | 1×3×3 |  | 重建闸拆泵 |
|  |  |  | 沙埔一级闸站 |  | 1×3×3 |  | 重建 |
| 11 | 十字海片 | 10.53 | 莲塘闸 |  | 1×3×3 | 74 | 重建 |
|  |  |  | 坪地闸站 |  | 1×3×3 |  | 重建 |
|  |  |  | 下坊闸 |  | 1×3×3 |  | 重建 |
|  |  |  | 湾头闸站 |  | 1×3×3 |  | 重建 |
|  |  |  | 田心闸站 | 75 | 1×5.5×6.5 |  | 重建 |
|  |  |  | 上汪闸 |  | 1×3×3 |  | 重建 |
|  |  |  | 十字海闸站 | 95 | 5×3.6×4 |  | 重建 |
|  |  |  | 白花涌闸站 | 58 | 1×3×3.7 |  | 重建 |
|  |  |  | 龙湖闸 | 16 | 1×4×4.5 |  | 重建 |
|  |  |  | 沙洛闸站 | 12 | 1×3.5×3.5 |  | 重建 |
|  |  |  | 下境交通闸（1） | 10 | 1×3×3 |  | 重建 |
|  |  |  | 下境交通闸（2） |  | 1×3×3 |  | 重建 |
|  |  |  | 仙村闸 | 150 | 4×2.5×3+1×4×4.8 |  | 重建 |
|  |  |  | 上基闸 | 10 | 1×2.2×2.4 |  | 重建 |
|  |  |  | 田心南闸 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
|  |  |  | 龙湖西闸 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
|  |  |  | 坪地北闸 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
|  |  |  | 运河东闸 |  | 1×3×3 |  | 新建 |
| 8 | 鹅桂洲片 | 5.37 | 九亩闸 | 9 | 1×4×5 | 22 | 重建 |
|  |  |  | 苏冲闸 | 9 | 1×4×5 |  | 重建 |
|  |  |  | 新洲闸站 | 9 | 1×4×5 |  | 重建 |

续表5-2                 新塘镇各排涝片水闸规模

| 序号 | 片名 | 集水面积(km2) | 水闸名称 | 规划 | 设计流量p=5-10%(m3/s) | 水闸评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q(m3/s) | 孔×宽×高 |  |  |
| 8 | 鹅桂洲片 | 5.37 | 深涌北闸站 | 54 | 1×4.15×4.45 | 22 | 重建 |
|  |  |  | 深涌南闸 | 41 | 1×3.7×4 |  | 重建 |
|  |  |  | 大板涌闸 | 22 | 1×2.74×3.25 |  | 重建 |
|  |  |  | 孖水门闸 | 18 | 1×2.85×2.87 |  | 重建 |
|  |  |  | 鹅桂洲新闸(站) | 9 | 1×4×3 |  | 重建 |
|  |  |  | 马角闸 | 9 | 1×2.81×2.85 |  | 重建 |
|  |  |  | 西基闸 | 25 | 1×3.13×3.3 |  | 重建 |
|  |  |  | 东基闸 | 45 | 1×3.98×4.1 |  | 重建 |
|  |  |  | 沙角新闸 | 43 | 1×3.9×4 |  | 重建 |
| 6 | 大陂片 | 1.95 | 大陂闸 | 5 | 1×3×3 |  | 新建 |
|  |  |  | 东埔闸 | 19 | 1×4.0×4.0 | 19 | 新建 |
| 9 | 大有围片 | 1.4 | 大有闸 | 45 | 1×5.0×4.0 | 14 | 重建 |
|  |  |  | 下基闸 |  | 1×4×4.3 | 12.4 | 移位重建 |
|  |  |  | 沙角闸 |  | 1×3×3.7 | 6.9 | 移位重建 |
| 10 | 大洲片 | 0.29 | 大洲闸 | 3 | 1×4×3 | 3 | 重建 |
| 12 | 仙吓片(右) | 3.837 | 巷头水闸 | 10 | 1×3.5×3.7 | 27 | 重建 |
|  |  |  | 竹园水闸 | 12 | 1×3.8×3.7 |  | 重建 |
|  |  |  | 仙吓闸 | 22 | 1×7×4.4 |  | 重建 |
|  |  |  | 蓝田闸 | 10 | 1×3×3.0 |  | 新建 |
|  |  |  | 福船闸 | 10 | 1×3×3.0 |  | 新建 |
| 13 | 潮山片(右) | 3.037 | 潮山人行闸 | 5 | 1×2.5×3 | 27 | 重建 |
|  |  |  | 蓝山闸 | 25 | 2×4×4 |  | 新建 |
| 14 | 三合围(右) | 13.333 | 三合围闸 | 24 | 1×3.5×3 | 115 | 拆除 |
|  |  | 2.249 | 上水门闸 | 20 | 1×2.81×2.85 | 15 | 重建 |
| 15 | 石路围上碧潭(右) | 0.923 | 上碧潭低闸 | 5 | 1×2.5×2.8 | 4 | 新建 |
|  | 石路围下碧潭(右) | 1.233 | 下碧潭低闸 | 8 | 1×3.0×3.0 | 8 | 新建 |
| 16 | 斯庄围(右) | 2.539 | 斯庄上闸 | 28 | 2×3.5×3 | 26 | 重建 |
|  |  | 1.427 | 斯庄下闸 | 18 | 1×3.5×3.2 | 16 | 重建 |

## 5.7泵站规模确定

规划泵站37座。其中，拆除11座，新建9座，更新重(扩)建17座。

排涝泵站设计流量，分别采用10年及20年一遇24小时暴雨1天排干确定。

1）泵站等级：新塘镇各排涝片排水面积较少，设计排涝流量也较小，单机装机流量均在4.0 m3/s（十字海泵站例外）以下，单机功率小于150kw，故据规范泵站级别为V级。泵站建筑物永久建筑物(主要、次要)均为5级。

2）本阶段排涝泵站设计流量采用排涝期平均排除法计算，计算式如下：

Q = (W24-V)/(T.d)

式中：Q-------为排涝泵站设计流量；

W24--------为P=10%时24小时暴雨洪水总量(已扣除截洪沟截流水量)，单位m3；

T--------为每天排水时间，每天按排水时间22小时计；

d--------为排水标准的天数；

V--------为调蓄容积，单位m3。

表5-3                新塘镇各排涝片泵站规模

| 序号 | 排涝片名 | 排水面积(km2) | 泵站名称 | 规划(P=10%) | 泵站评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量Q(m3/s) | 装机（kw） |  |
| 10 | 大洲片 | 0.29 | 大洲泵站 | 0.7 | 30 | 新建 |
| 9 | 大有围片 | 1.4 | 大有围泵站 | 2 | 84 | 重建 |
| 8 | 鹅桂洲片 | 5.37 | 上海泵站 | 2.7 | 160 | 更新扩建 |
|  |  |  | 刘屋洲泵站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 新洲泵站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 深涌北泵站 | 1.5 | 110 | 重建 |
|  |  |  | 鹅桂新泵站 | 2.5 | 155 | 重建 |
| 12 | 仙吓片 | 3.837 | 仙吓站 | 6 | 252 | 更新扩建 |
| 3 | 潮山片 | 3.04 | 兰山站 | 0.6 | 55 | 重建 |
|  |  |  | 三丫口站 | 4.5 | 190 | 新建 |
| 15 | 石路围片 | 0.29 | 上碧潭泵站 | 0.7 | 42 | 新建 |
|  |  | 0.568 | 下碧潭泵站 | 1 | 50 | 新建 |
| 14 | 三合围片 | 2.249 | 岳湖泵站 | 3.5 | 150 | 更新扩建 |
| 16 | 斯庄片 | 1.427 | 斯庄泵站 | 2.7 | 113 | 新建 |

续表5-3                  新塘镇各排涝片泵站规模

| 序号 | 排涝片名 | 排水面积(km2) | 泵站名称 | 规划(P=5%) | 泵站评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量Q(m3/s) | 装机（kw） |  |
| 1 | 水南片 | 3.04 | 水南泵站 | 5.3 | 230 | 新建 |
| 2 | 米场片 | 7.2 | 米场泵站 | 10 | 420 | 新建 |
| 3 | 新甘围片 | 6.69 | 甘涌泵站 | 9.7 | 410 | 新建 |
| 4 | 大墩片 | 8.75 | 石吓泵站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 新街泵站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 沙头西泵站 | 2.6 | 85 | 重建 |
|  |  |  | 沙头东泵站 | 0.6 | 55 | 重建 |
|  |  |  | 乌石泵站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 瓜岭泵站 | 0.3 | 22 | 重建扩建 |
|  |  |  | 中围泵站 | 8 | 340 | 重建扩建 |
| 11 | 十字海片 | 10.53 | 湾头泵站 | 0.5 | 55 | 重建 |
|  |  |  | 田心泵站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 十字海泵站 | 11.4 | 685 | 更新扩建 |
|  |  |  | 白花涌泵站 | 2.69 | 265 | 重建 |
|  |  |  | 沙洛泵站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 仙村泵站 | 18.3 | 1240 | 重建 |
|  |  |  | 坪地泵站 |  |  | 拆除 |
| 5 | 沙埔片 | 4.93 | 白石村泵站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 白石路边泵站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 沙埔一级泵站 | 1.6 | 110 | 重建 |
|  |  |  | 上邵闸站 |  |  | 拆除 |
|  |  |  | 沙埔 尾泵站 | 5.4 | 227 | 新建 |
| 7 | 官湖片 | 2.5 | 官湖泵站 | 3.6 | 193 | 更新扩建 |

## 5.8截洪沟、排涝渠工程规模

截洪渠、排涝渠设计流量按截洪渠控制面积的P=10%洪水流量确定，出口处洪水位结合现状地面高程合理确定，设计流量见表5-4。

规划疏浚、扩建、开挖截洪沟、排涝渠7宗总长8.276km。

表5-4              各排涝片截洪沟工程特性表

| 序号 | 排涝片名 | 截洪渠名称 | 截洪渠长度(km) | 设计流量（m3/s) | 截洪渠宽（m） | 设计水深（m） | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 米场片 | 南蛇湾连接涌 | 0.390 | 5 | 2 | 1.5 |  |
|  |  | 米场连接涌 | 0.178 | 5 | 2 | 1.5 |  |
| 7 | 官湖片 | 龙塘连接渠 | 0.142 | 10 | 2 | 2 |  |
| 8 | 十字海片 | 北部截洪沟 | 2.168 | 30 | 5 | 2.5 |  |
|  |  | 地坪连接沟 | 0.806 | 5 | 2 | 1.5 |  |
| 9 | 大墩 | 西连接沟 | 1.378 | 11 | 2 | 2 |  |
|  |  | 东连接沟 | 3.214 | 11 | 2 | 2 |  |
| 小计 | 7 | 8.276 |  |  |  |  |

# 6水域蓝线规划

水域蓝线是指规划所确定的江、河、湖、库、渠和湿地等区域地表水保护和控制的地域界线。

## 6.1河涌分类

根据《增城市新塘镇总体规划》的要求，区域内河涌整治要综合考虑防洪、排涝、堤岸、水环境、水景观等功能。

位于农业和生态旅游发展区的河涌整治主要考虑河涌排涝、灌溉功能；位于中心地带的河涌担负改善水环境和营造水景观的功能，其河涌整治要考虑多种功能。

本次规划新塘镇内的主要河涌86条，总长度145.60km。根据广州市政府1993年颁发的《广州市水环境功能区划》和广东省政府1999年颁发的《广东省地表水环境功能区划》为依据，结合增城市新塘镇的发展规划，根据河涌分布现状及河涌功能将河涌分为三类。

一类河涌：处于新塘镇各开发区的河涌，其周围是新塘镇经济、文化的中心区域，人口较多，工业发达，也是规划发展区的重要地区。这类地区的河涌整治要体现综合治理的要求，应集防洪、排涝、绿化、景观、休闲、旅游等多功能为一体。一类河涌是新塘镇防洪排涝主要通道，同时也是新塘镇的窗口，更是新塘镇生态网络的骨架，影响新塘镇的市容，应更多地体现河涌的综合功能；一类河涌的整治应充分体现建设生态、环保河涌的理念，体现人与自然的和谐共处。规划一类河涌15条。

二类河涌：新塘镇排水汇集的主渠道，流经新塘镇主要河涌，两岸现在或规划人口密集度较高，沿岸有主要企业，成为规划建成区。除具备防洪排涝功能外，其景观功能据其所在位置对新塘镇具有重要意义。规划二类河涌31条。

三类河涌：一、二类河涌以外的其它河涌，其功能一般比较单一，主要是排涝、灌溉等。规划三类河涌40条。

新塘镇主要河涌分类表详见表6-1。

表6-1               新塘镇主要河涌分类表

| 序号 | 一类河涌 | 二类河涌 | 三类河涌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官湖河 | 南蛇湾连接涌 | 罗口涌 |
| 2 | 雅瑶河（4条） | 米场连接涌 | 南顺涌 |
| 3 | 温涌 | 龙塘连接渠 | 上洲涌 |
| 4 | 水南支涌 | 北部截洪沟 | 沙头东涌 |
| 5 | 凤凰水 | 坪地连接沟 | 沙头西涌 |
| 6 | 汇合段 | 西连接沟 | 官湖涌 |
| 7 | 牛屎圳 | 东连接沟 | 上绍涌 |
| 8 | 细陂河 | 沙村支流 | 白石北涌 |
| 9 | 白江涌 | 水南连接渠 | 沙埔尾涌 |
| 10 | 水南新河 | 圳坦涌 | 白石路边涌 |
| 11 | 仙村运河 | 山羌涌 | 沙埔涌 |
| 12 | 仙村河 | 米场涌 | 田心南涌 |
| 13 |  | 东洲涌 | 龙湖西涌 |
| 14 |  | 甘涌 | 九亩涌 |
| 15 |  | 龙船涌 | 苏冲涌 |
| 16 |  | 西涌 | 新洲涌 |
| 17 |  | 篓箕涌 | 深涌南涌 |
| 18 |  | 六角涌 | 大板涌 |
| 19 |  | 新甘围涌 | 孖水门涌 |
| 20 |  | 坭紫涌 | 鹅桂洲新涌 |
| 21 |  | 坭紫东涌 | 马角涌 |
| 22 |  | 翔涌 | 东基涌 |
| 23 |  | 大墩中围涌 | 沙角新涌 |
| 24 |  | 大墩长角涌 | 大陂排水沟 |
| 25 |  | 坪地涌 | 东埔新河 |
| 26 |  | 湾头涌 | 大有围涌 |
| 27 |  | 白花涌 | 大洲涌 |
| 28 |  | 龙湖涌 | 巷头水 |
| 29 |  | 沙洛涌 | 竹园水 |
| 30 |  | 上基涌 | 仙吓涌 |
| 31 |  | 余家庄水 | 蓝田涌 |
| 32 |  |  | 福船涌 |
| 33 |  |  | 蓝山涌 |
| 34 |  |  | 上水门涌 |
| 35 |  |  | 上碧潭涌 |
| 36 |  |  | 下碧潭涌 |
| 37 |  |  | 斯庄上涌 |
| 38 |  |  | 斯庄下涌 |
| 39 |  |  | 陈家林水 |
| 40 |  |  | 万田水 |

## 6.2河涌规划控制线

河涌是区域水环境的重要组成部分，其蓝线的编制要素，不仅包括河涌的河口规划控制线，还应包括河涌管理范围和河涌安全运行以及河涌配套工程的规划控制线，包括水闸等的规划控制线。

河涌蓝线的编制是一项系统性较强的工作，它不仅要考虑河涌行洪、排涝、航运等功能，还应考虑到人与水的和谐相处。因此，河涌蓝线编制的指导思想应是：以人为本、追求人与水和谐相处，保持区域固有的水乡特色；与区域水务发展总体思路相一致，坚持科学性、合理性、可行性相统一，做到水资源“安全、资源、环境”协调发展，使河涌的经济效益、环境效益、社会效益达到较好的结合。

基本原则：

（1）遵循流域水利规划和区域水利规划的原则，这是河涌蓝线编制的依据。

流域水利规划是流域内社会经济发展战略的组成部分，是符合全流域社会经济发展战略的，是为全流域社会经济发展服务的。而区域水利规划是流域规划在一定区域的具体化，它必须符合流域水利规划，是为区域社会经济发展服务的。

新塘镇河涌蓝线的编制，既要符合东江流域的水利规划，同时，也必须符合增城市新塘镇水利分片治理的要求。

（2）遵循与增城市新塘镇总体规划相协调的原则。这是河涌蓝线编制不可缺少的环节。增城市新塘镇总体规划是增城市新塘镇建设发展的方向和依据，河涌是其发展的基础设施，河涌蓝线的编制应充分体现河涌服务社会的基本功能。因此，河涌蓝线的规模和走向除应满足流域水利规划要求外，还应满足区域总体规划中对河涌功能的要求，如防洪、排水、航运、引水、城市景观等功能。城市总体规划也应为河涌提供必要的空间通道条件，协调河涌规模、走向与城市总体规划中道路、铁路(包括地铁、轻轨)、电力、港口、居住、商业等城市功能规划布局的相互关系。也就是，河涌蓝线的编制要与城市总体规划中其它基础设施规划相互协调，充分发挥河涌的综合功能。

（3）遵循以人为本，坚持科学性、合理性、可行性相统一，体现生态型河涌的原则。河涌蓝线的编制，一方面应尽量考虑到现状的河湖水网生态系统，使之保留传统的江南水乡地方特色，另一方面应更多体现出现代社会人与水的和谐关系，使生态型河涌更加符合现代大新塘的水乡特色。是传统和现代化并存的河湖水网格局，更充分地发挥河湖水网系统的综合功能。

基本技术要素

河涌蓝线的编制要素，不仅包括河涌的河口规划控制线，还应包括河涌管理范围和河涌安全运行以及河涌配套工程的规划控制线，在河涌立面上也应予以控制。

（1）河涌蓝线的平面控制要素

河涌蓝线的平面控制主要指五条线，即河涌中心线，河涌两侧河口控制线，以及河口控制线外侧的河涌安全防护控制线。

河涌中心线，是一条虚拟的河涌的中心线，作为图纸上控制的基准线

河口控制线，是河涌的河口边线，是根据河涌的规模和走向来确定的最小河口控制范围，通常是关于河道中心线对称的两条线。

河口控制线外侧的安全防护控制线，是考虑了河道的防汛通道，河道堤防安全，河道绿化，河道生态景观以及河道岸边建筑物的安全等因素后确定的最小控制范围，一般也是关于河道中心线对称的。

（2）河道立面控制要素

河道立面控制要素也是河道蓝线的重要组成要素之一，主要是指河道断面控制。

河道断面控制，是根据水利规划确定的河道过水能力要求而拟定的最小河道断面，一般概化为梯形断面来进行控制，即由河底高程、河底宽度、河道边坡和河口高程等主要要素组成。

对于满足过水能力要求的河段，可以进行优化断面形式，结合陆上规划进行局部放大断面。提倡亲水边坡和生态护岸。有通航要求的河道还应根据航道等级来考虑河道断面，取其中较大的断面要素作为河道规划控制断面。

（3）河道附属工程控制线

河道附属工程控制线同样也是河道蓝线的重要组成要素之一，主要指河道工程的附属工程，主要有水闸、泵站及其管理房，以及河道管理站，这些附属工程是河道工程得以正常运转发挥综合效益的关键性工程，与河道工程一起构成一个整体，在河道蓝线编制工作中，也应予以规划控制。

综上所述，河道蓝线的编制应包括平面、立面及相关附属工程的控制线，才构成完整的河道规划控制线。在满足过水能力及调蓄库容的前提下，河道蓝线的走向可以结合陆域规划，适当“裁弯取直”或“裁直取弯”。

根据《广东省河道堤防管理条例》和《广东省水利工程管理条例》的有关规定，按照河涌堤防的保护范围大小来确定护堤地宽度。

一类河涌规划控制范围为：河涌上口宽度加4m堤顶宽度及10m护堤地宽度，即河涌两岸各14m宽度。

二类河涌可根据具体情况调整，但河涌两岸控制宽度不小于10m，此范围内可进行绿化美化。

三类河涌的功能一般比较单一，主要功能是排涝、灌溉等，河涌两岸控制宽度不小于6m。

东江北干流的新塘大围、仙村大围护堤地宽度50m，西福河干堤护堤地宽度不小于30m，官湖河、雅瑶河及温涌护堤地宽度不小于20m。

各河涌用地控制宽度见表6-2。

根据《广东省水利工程管理条例》的有关规定

水闸工程各组成部分（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）覆盖范围以及水闸上下游、两侧的宽度，大型水闸上、下游宽度300—1000m，两侧宽度50-200m，中型水闸上、下游宽度30—300m，两侧宽度30-50m。

建议大型水闸上、下游宽度300m，两侧宽度100m，中型水闸上、下游宽度200m，两侧宽度50m，小型水闸上、下游宽度100m，两侧宽度30m，确定水闸规划控制线。

中型水库管理范围线，大坝（含主副坝），下游坝脚线以外100—200m，离大坝两端30-50m，上游坝脚线以外30-50m。

建议中型水库管理范围线，大坝（含主副坝），下游坝脚线以外200m，离大坝两端50m，上游坝脚线以外50m。库区管理范围线以大坝坝顶高程等值线为界。

小型水库管理范围线参照执行，建议小型水库管理范围线，大坝（含主副坝），下游坝脚线以外100m，离大坝两端30m，上游坝脚线以外30m。库区管理范围线以大坝坝顶高程淹没等值线为界。

建议中型水库保护范围线，大坝（含主副坝），下游坝脚线以外200m，离大坝两端200m，上游坝脚线以外200m。小型水库保护范围线，大坝（含主副坝），下游坝脚线以外100m，离大坝两端100m，上游坝脚线以外100m。

库区保护范围线以第一道分水岭为界。

表6-2              新塘镇主要河涌规划特性表

| 序号 | 名 称 | 所属 | 河长 | 设计流量 | 底宽 | 坡降（‰） | 水深 | 规划宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 堤围 | （km） | （m3/s） | （m） |  | （m） |  |
| 1 | 温涌 | 新塘大围 | 2.810 | 164 | 25.0 | 0.282 | 3.88 | 61.8 |
| 2 | 水南支涌 | 新塘大围 | 2.056 | 69.0 | 13.0 | 0.286 | 3.98 | 44.9 |
| 3 | 凤凰水 | 新塘大围 | 0.750 | 56.8 | 10.0 | 1.000 | 3.33 | 41.6 |
| 4 | 汇合段 | 新塘大围 | 0.910 | 100 | 20.0 | 1.000 | 3.94 | 53.3 |
| 5 | 牛屎圳 | 新塘大围 | 1.200 | 56.0 | 12.0 | 1.000 | 3.31 | 42.6 |
| 6 | 细陂河 | 新塘大围 | 1.500 | 71.0 | 13.0 | 1.000 | 3.62 | 41.1 |
| 7 | 白江涌 | 新塘大围 | 2.600 | 55.0 | 15.0 | 1.000 | 3.29 | 44.4 |
| 8 | 沙村支流 | 新塘大围 | 0.613 | 10.0 | 3.55 | 3.333 | 1.38 | 20.5 |
| 9 | 水南连接渠 | 新塘大围 | 0.183 | 11.0 | 5.02 | 0.640 | 1.96 | 24.8 |
| 10 | 水南新河 | 新塘大围 | 0.363 | 21.0 | 6.06 | 0.854 | 2.36 | 27.9 |
| 11 | 圳坦涌 | 新塘大围 | 1.643 | 10.0 | 6.61 | 0.122 | 2.58 | 29.5 |
| 12 | 山羌涌 | 新塘大围 | 1.004 | 64.4 | 12.1 | 0.199 | 3.88 | 38.8 |
| 13 | 米场涌 | 新塘大围 | 1.888 | 80.0 | 14.8 | 0.106 | 3.88 | 42.3 |
| 14 | 罗口涌 | 新塘大围 | 1.677 | 15.0 | 6.79 | 0.239 | 2.64 | 30.0 |
| 15 | 南顺涌 | 新塘大围 | 1.004 | 11.0 | 6.03 | 0.240 | 2.35 | 27.8 |
| 16 | 东洲涌 | 新塘大围 | 1.636 | 175 | 16.3 | 0.306 | 3.89 | 54.8 |
| 17 | 上洲涌 | 新塘大围 | 0.480 | 15.0 | 5.37 | 0.833 | 2.09 | 25.8 |
| 18 | 龙船涌 | 新塘大围 | 0.441 | 39.0 | 8.61 | 0.454 | 3.35 | 35.4 |
| 19 | 西涌 | 新塘大围 | 0.330 | 35.0 | 7.83 | 0.606 | 3.05 | 33.1 |
| 20 | 篓箕涌 | 新塘大围 | 0.391 | 29.0 | 7.53 | 0.512 | 2.93 | 32.2 |
| 21 | 甘涌 | 新塘大围 | 0.530 | 77.0 | 7.33 | 4.151 | 2.86 | 31.6 |
| 22 | 六角涌 | 新塘大围 | 0.200 | 24.0 | 5.66 | 1.600 | 2.21 | 26.7 |
| 23 | 新甘围涌 | 新塘大围 | 0.311 | 18.0 | 5.59 | 0.965 | 2.18 | 26.5 |
| 24 | 坭紫涌 | 新塘大围 | 1.880 | 48.0 | 13.9 | 0.053 | 3.93 | 35.3 |
| 25 | 坭紫东涌 | 新塘大围 | 0.300 | 20.0 | 7.59 | 0.233 | 2.96 | 32.4 |
| 26 | 翔涌 | 新塘大围 | 0.427 | 59.7 | 10.0 | 0.468 | 3.91 | 39.6 |
| 27 | 大墩中围涌 | 新塘大围 | 0.939 | 52.0 | 10.4 | 0.298 | 3.95 | 33.8 |
| 28 | 大墩长角涌 | 新塘大围 | 0.970 | 45.0 | 8.74 | 0.557 | 3.40 | 35.8 |
| 29 | 沙头东涌 | 白石涌 | 0.532 | 25.0 | 8.59 | 0.188 | 3.35 | 35.3 |
| 30 | 沙头西涌 | 白石涌 | 1.774 | 40.0 | 10.1 | 0.204 | 3.93 | 39.7 |
| 31 | 官湖涌 | 官湖河 | 0.300 | 21.0 | 8.03 | 0.191 | 3.13 | 33.7 |
| 32 | 上绍涌 | 白石涌 | 0.847 | 15.0 | 4.02 | 3.896 | 1.57 | 21.8 |
| 33 | 白石北涌 | 白石涌 | 0.918 | 18.0 | 4.57 | 2.832 | 1.78 | 23.5 |
| 34 | 沙埔尾涌 | 白石涌 | 0.300 | 12.0 | 4.77 | 1.000 | 1.86 | 24.1 |
| 35 | 白石路边涌 | 白石涌 | 2.150 | 25.0 | 6.20 | 1.070 | 2.42 | 28.3 |
| 36 | 沙埔涌 | 白石涌 | 0.395 | 13.0 | 5.58 | 0.506 | 2.18 | 26.5 |

续表6-2             新塘镇主要河涌规划特性表

| 序号 | 名 称 | 所属 | 河长 | 设计流量 | 底宽 | 坡降（‰） | 水深 | 规划宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 堤围 | （km） | （m3/s） | （m） |  | （m） |  |
| 37 | 坪地涌 | 新塘大围 | 0.739 | 20.0 | 8.41 | 0.135 | 3.27 | 34.8 |
| 38 | 湾头涌 | 新塘大围 | 0.661 | 18.0 | 7.91 | 0.151 | 3.08 | 33.3 |
| 39 | 仙村运河 | 仙村大围 | 6.143 | 95.0 | 14.1 | 0.195 | 3.97 | 53.3 |
| 40 | 白花涌 | 仙村大围 | 1.515 | 58.0 | 9.50 | 0.594 | 3.70 | 38.0 |
| 41 | 龙湖涌 | 仙村大围 | 2.825 | 16.0 | 4.61 | 2.124 | 1.80 | 23.6 |
| 42 | 沙洛涌 | 仙村大围 | 0.248 | 12.0 | 3.83 | 3.226 | 1.49 | 21.3 |
| 43 | 上基涌 | 仙村大围 | 1.429 | 10.0 | 6.44 | 0.140 | 2.51 | 29.0 |
| 44 | 田心南涌 | 仙村大围 | 2.752 | 12.0 | 4.15 | 2.103 | 1.62 | 22.2 |
| 45 | 龙湖西涌 | 仙村大围 | 2.228 | 25.0 | 5.10 | 3.052 | 1.98 | 25.0 |
| 46 | 九亩涌 | 鹅桂洲大围 | 1.334 | 9.00 | 4.61 | 0.675 | 1.80 | 23.6 |
| 47 | 苏冲涌 | 鹅桂洲大围 | 1.195 | 9.00 | 5.26 | 0.335 | 2.05 | 25.5 |
| 48 | 新洲涌 | 鹅桂洲大围 | 1.155 | 9.00 | 5.22 | 0.346 | 2.03 | 25.4 |
| 49 | 深涌南涌 | 鹅桂洲大围 | 1.389 | 41.0 | 8.45 | 0.553 | 3.29 | 34.9 |
| 50 | 大板涌 | 鹅桂洲大围 | 1.365 | 22.0 | 6.62 | 0.586 | 2.58 | 29.5 |
| 51 | 孖水门涌 | 鹅桂洲大围 | 2.165 | 18.0 | 6.69 | 0.370 | 2.61 | 29.7 |
| 52 | 鹅桂洲新涌 | 鹅桂洲大围 | 1.146 | 9.00 | 5.22 | 0.349 | 2.03 | 25.4 |
| 53 | 马角涌 | 鹅桂洲大围 | 0.608 | 9.00 | 5.28 | 0.329 | 2.05 | 25.5 |
| 54 | 东基涌 | 鹅桂洲大围 | 0.665 | 45.0 | 7.98 | 0.902 | 3.11 | 33.5 |
| 55 | 沙角新涌 | 鹅桂洲大围 | 2.272 | 43.0 | 13.8 | 0.044 | 3.96 | 21.3 |
| 56 | 大陂排水沟 | 官湖河 | 1.682 | 5.00 | 3.11 | 1.705 | 1.21 | 19.2 |
| 57 | 东埔新河 | 官湖河 | 3.524 | 19.0 | 4.56 | 3.190 | 1.78 | 23.4 |
| 58 | 大有围涌 | 大有围 | 0.828 | 45.0 | 8.32 | 0.725 | 3.24 | 34.5 |
| 59 | 大洲涌 | 大洲岛 | 0.483 | 3.00 | 3.35 | 0.414 | 1.30 | 19.9 |
| 60 | 巷头水 | 仙村大围 | 1.911 | 10.0 | 4.42 | 1.047 | 1.72 | 23.0 |
| 61 | 竹园水 | 仙村大围 | 1.405 | 12.0 | 5.59 | 0.427 | 2.18 | 26.5 |
| 62 | 仙吓涌 | 仙村大围 | 1.659 | 22.0 | 6.72 | 0.542 | 2.62 | 29.8 |
| 63 | 仙村河 | 仙村大围 | 3.968 | 150 | 17.5 | 0.151 | 3.94 | 64.3 |
| 64 | 蓝田涌 | 仙村大围 | 1.723 | 10.0 | 4.70 | 0.754 | 1.83 | 23.8 |
| 65 | 福船涌 | 仙村大围 | 1.264 | 10.0 | 4.86 | 0.631 | 1.89 | 24.3 |
| 66 | 蓝山涌 | 仙村大围 | 2.525 | 25.0 | 6.63 | 0.752 | 2.58 | 29.5 |
| 67 | 上水门涌 | 仙村大围 | 1.826 | 20.0 | 7.37 | 0.274 | 2.87 | 31.7 |
| 68 | 上碧潭涌 | 西福河 | 1.031 | 5.00 | 2.68 | 3.783 | 1.04 | 17.9 |
| 69 | 下碧潭涌 | 西福河 | 1.407 | 8.00 | 4.27 | 0.798 | 1.66 | 22.6 |
| 70 | 斯庄上涌 | 西福河 | 2.470 | 28.0 | 6.21 | 1.336 | 2.42 | 28.3 |
| 71 | 斯庄下涌 | 西福河 | 0.580 | 18.0 | 3.09 | 22.931 | 1.20 | 19.1 |
| 72 | 陈家林水 | 新塘大围 | 3.30 | 22.0 | 2.82 | 0.454 | 1.10 | 18.3 |
| 73 | 余家庄水 | 雅瑶河堤 | 3.30 | 80.0 | 10.00 | 8.100 | 2.56 | 32.8 |
| 74 | 万田水 | 雅瑶河堤 | 1.57 | 10.0 | 5.00 | 2.454 | 1.47 | 22.3 |

## 6.3河涌整治

### 6.3.1河涌纵横断面规划

排涝是内河涌的首要功能，因此，河涌的过流能力首先必须满足自排和抢排条件下通过设计洪峰流量的要求。

近年来，随着新塘镇工业化进程的加快，大量农业用地转化为工业用地，减少了滞蓄容积；部分工业开发区建设缺乏整体协调，导致河涌淤塞、水流不畅甚至发生堵塞河涌，加之其它基础建设挤占河道，缩窄了河涌过水断面，造成渍、涝灾害频繁。

1）河涌比降的选择

河涌比降的选择，主要是根据现有河涌纵向比降而定。若现状比降不能满足自排水的要求，则适当调整比降。在调整比降过程中，考虑断面过流量及设计流速的不冲不淤要求。规划比降，在保证防洪排涝安全的前提下，河涌纵坡不刻意整齐划一，不同河段可以比降不同，尽量保持河涌的自然美和生态美。

2）横断面

河涌横断面设计，要充分考虑现有河涌断面形式、地质条件及边坡稳定的需要，以及建设山水生态城市和生态农业区的要求。在充分满足排涝过流安全的前提下，设计断面尽量减少河涌的填挖方量。对于农业区的天然河道，其断面尽量保持天然河道断面或梯形宽浅式断面。不提倡采用人工护砌，尽量采用天然植被或人工植草护坡方式，只在较大的弯道或流速较大处采取护坡形式。对现有河涌已被占用缩窄的河段，应恢复原河涌过流断面。

河涌横断面校核设计采用均匀流公式计算，糙率采用0.025，按复式梯形断面考虑，各河涌水力要素见表6-2。

### 6.3.2河涌断面型式的选择

根据以上水力计算的复式梯形断面，本次规划推荐一下两种结构型式：

宽浅式梯形断面

直斜式梯形断面

## 6.水库、山塘规划控制线

水库蓝线规划的主要对象为小（1）型水库、小（2）型水库及山塘，蓝线控制范围包括库区、大坝、泄水建筑物等水库构筑物规划控制线。

根据《广东省水利工程管理条例》的有关规定

建议水库规划控制线：库区采用坝顶高程淹没线；坝下及两侧小（1）型水库以下一律采用100m、30m。

# 7水环境整治

## 7.1水环境现状

### 7.1.1东江北干流

2005年东江北干流 (增城河段)，根据《地表水环境质量评价有关问题的技术规定（暂行）》，东江北干流 (增城河段)共五个监测断面，石龙桥断面、增江河口断面、大墩断面均受总氮的影响，同为Ⅲ类水质；新塘断面、西福河口断面均受总氮的影响，同为Ⅳ类水质。其中有三个监测断面为Ⅲ类水质，占评价断面总数的60.0%，所以全河段为Ⅲ类水质，水质状况属于良好。

2005年东江北干流 (增城河段)，全河段各水质指标中，主要污染指标按污染程度从重到轻（污染分担率大小）排序：总氮、石油类、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、溶解氧。6指标污染分担率合计68.5%。

溶解氧：2005年年均值为6.09mg/L，比2004年年均值下降7.59%。

高锰酸盐指数: 2005年年均值为3.10 mg/L，比2004年年均值下降7.46%。

生化需氧量：两年年均值基本持平。

氨氮：2005年年均值为0.54mg/L，比2004年年均值下降14.29%。

石油类：2005年年均值为0.027mg/L，比2004年年均值下降6.90%。

总氮：2005年年均值为0.99mg/L，比2004年年均值下降6.60%。

总磷：2005年年均值为0.056mg/L，比2004年年均值下降21.12%。

2005年参与水质评价的23项指标中，有总氮1项超标，总氮超标率为32.7%，其余22项都达标。

2005年东江北干流各水期按平均污染指数从大到小排序为：3月份水期(0.26)、1月份水期(0.25)、5月份水期(0.24)、7月份水期(0.24)、9月份水期(0.24)、11月份水期(0.24)。

溶解氧：除新塘断面年均值较低外，其它各断面年均值变化不大。

高锰酸盐指数：大墩断面和新塘断面年均值较高，增江河口断面年均值较低，各断面年均值均达标。

生化需氧量：各断面均值变化不大。

氨氮：由于受生活、工业污水污染，新塘断面与西福河口断面年均值较高，其余变化不大。

石油类：西福河口断面年均值最高，石龙桥断面年均值最低，各断面年均值均达标。

总氮：新塘断面年均值较高，石龙桥断面污染较轻。

总磷：新塘断面年均值最高，增江河口断面污染较轻，各断面年均值均达标。

综上所述，2005年各污染物年均值沿程变化规律基本相同，都是上游石龙桥、增江河口断面水质较好，流经新塘镇时受该地区纳污量的不断增大，大墩、新塘断面水质逐渐变差，流入广州河段。

### 7.1.2西福河

2005年西福河，根据《地表水环境质量评价有关问题的技术规定（暂行）》，西福河共六个监测断面，沙河坊断面、石吓陂断面、九和桥断面、乌石陂断面、大田河口断面、均受总氮的影响，同为Ⅳ类水质，金坑河口断面为Ⅲ类水质。全河段为Ⅳ类水质，水质状况属于轻度污染。

2005年西福河全河段各水质指标中，主要污染指标按污染程度从重到轻（污染分担率大小）排序：总氮、石油类、氨氮、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数。6项指标污染分担率合计71.5%。

溶解氧：2005年年均值为6.18mg/L，比2004年年均值下降2.06%。

高锰酸盐指数: 2005年年均值为3.54 mg/L，比2004年年均值上升4.42%。

氨氮：2005年年均值为0.60mg/L，比2004年年均值下降3.22%。

石油类：2005年年均值为0.041mg/L，比2004年年均值下降18.00%。

总氮：2005年年均值为1.20mg/L，比2004年年均值下降9.09%。

总磷：2005年年均值为0.058mg/L，比2004年年均值下降21.62%。

2005年参与水质评价的23项指标中，有总氮项超标，总氮超标率为66.7%，其余22项都达标。

2005年西福河各水期按平均污染指数从大到小排序为：3月份水期(0.32)，5月份水期(0.31) 、1月份水期(0.29)、11月份水期(0.28) ，9月份水期(0.26)、7月份水期(0.25)。

溶解氧：各断面年均值变化不大，均达到国家标准。

高锰酸盐指数：大田河口断面年均值较高，乌石坡断面年均值较低，各断面年均值均达标。

氨氮：石吓坡断面年均值较高，石吓坡断面污染较轻。

石油类：各断面年均值变化不大，均达到国家标准。

总氮：沙河坊断面污染较高，金坑河口断面、大田河口断面污染较轻。

总磷：各断面年均值变化不大，均达到国家标准。

总之，2005年西福河石油类、总氮二项超标外，其它污染物年均值沿程变化规律基本相同。

### 7.1.3城区内河涌

新塘镇城区内河涌，有温涌及支流水南支涌、凤凰水、牛屎圳、细陂河，西洲涌、东平河（米场涌）、紫坭涌及白江涌（东洲涌），官湖河及支流东埔新河，雅瑶河及其一级支流、二级支流、三级支流、白石河，以及仙村河、仙村运河等。其中，温涌、官湖河及雅瑶河是三条较大河涌。

区域内工业、生活污水未经处理直排入河涌，导致大部分河涌污染严重，部分淤积严重，水质状况极差，亟待整治。

仙村河上游与西福河相通，水质条件较好，但在其经过仙村东侧的工业区后水质变差，尤其在其进入仙村区域后，水质更差。河涌堤岸多为砌石断面，水生态修复能力低，污染源又增加，水质及水环境极差。

仙村运河原是排灌渠，现已成为排污渠，水质及水环境极差。

陈家林水下游（牛屎圳）， 经过沧头、小迳圩、沙村等村，工业污水、生活污水未经处理直排入河涌，对水体污染较大，河涌水体发黑发臭，河涌水环境极差。

细陂河同牛屎圳类似，凤凰水上游水质较好，进入沙村后水质变差。

温涌及水南支流承接细陂河、同牛屎及凤凰水来水，以及沙村、水南村等周边污水，水质较差。

东埔新河，为排民营工业园坡水而新挖的河道，现状较轻，水质状况良好。

官湖河、雅瑶河上游水质状况较好，进入新塘镇城区后水质变差，河口水质更差。

白石涌为雅瑶河支流，主要排汽车产业基地坡水，由于该区域是工业、居民密集区，工业污水、生活污水未经处理直排入河涌，水质较差。

### 7.1.4排污口及水质指标

根据2006年9月广州市水利科学研究所编制的《广州市入河排污口调查登记表》，新塘镇境内分布有61个企业排污口，各排污口的情况详见表7-1。

表7-1                      新塘镇各排污口、水质现状指标数据统计表

| 序号 | 排污口名称 | 取水量 | 排入水体 | 排污口位置 | 设计排污水量 | 实际排污水量 | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万吨／年) |  | 经度 | 纬度 | (万吨／年) | (万吨／年) |  |  |  |  |
| 152 | 迅兴洗漂厂排污口 | 40.00 | 东江北干流 | 113°35′42″ | 23°06′51″ | 75.00 | 36.00 | 28.50 | 11.00 |  |  |
| 153 | 金东方织洗染厂 | 40.00 | 东江北干流 | 113°35′35″ | 23°07′25″ | 73.00 | 41.90 |  |  |  |  |
| 154 | 信祥纤维染织有限公司 | 23.00 | 瑶田河 | 113°32′43″ | 23°09′33″ | 0.37 | 0.15 |  |  |  |  |
| 155 | 增城东方刺绣 | 16.00 | 东江北干流 | 113°38′29″ | 23°09′29″ | 26.00 | 16.00 | 64.00 | 2.70 |  |  |
| 156 | 增城新东方染整厂 | 29.00 | 东江北干流 | 113°33′50″ | 23°06′21″ | 21.00 | 12.00 | 32.85 | 12.23 |  |  |
| 157 | 悦威丝绸染整厂 | 12.50 | 东江北干流 | 113°33′55″ | 23°06′22″ | 18.00 | 11.00 | 80.00 | 50.00 |  |  |
| 158 | 新永泰洗漂厂排污口 | 23.20 | 东江北干流 | 113°33′54″ | 23°06′22″ | 60.00 | 23.30 | 80.00 | 50.00 |  |  |
| 159 | 新塘新合利服装洗漂厂 | 72.00 | 东江北干流 | 113°32′37″ | 23°09′22″ | 146.00 | 65.00 | 75.00 |  |  |  |
| 160 | 仙村建城水泥厂排污口 | 4.20 | 东江北干流 | 113°43′22″ | 23°25′15″ | 20.00 | 4.20 |  |  |  |  |
| 161 | 西洲水厂排污口 | 12001.00 | 东江北干流 | 113°34′56″ | 23°05′57″ | 109.50 | 19.00 | 6.30 | 2.01 | 0.30 | 0.04 |
| 162 | 广州长江制衣印染有限公司 | 95.00 | 东江北干流 | 113°34′30″ | 23°05′43″ | 200.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 163 | 广州南方制衣洗水厂排污口 | 50.00 | 东江北干流 | 113°34′30″ | 23°05′43″ | 70.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 164 | 增城金盛洗水厂 | 1175.00 | 东江北干流 | 113°32′36″ | 23°09′22″ | 200.00 | 175.00 |  |  |  |  |
| 165 | 华丰洗漂厂 | 125.00 | 东江北干流 | 113°32′37″ | 23°09′22″ | 18.00 | 120.00 | 71.20 |  |  |  |
| 166 | 华丽达制线厂排污口 | 8.80 | 东江北干流 | 113°32′43″ | 23°09′34″ | 14.40 | 4.20 |  |  |  |  |
| 167 | 新塘安南针绣厂排污口 | 13.20 | 东江北干流 | 113°38′14″ | 23°07′54″ | 15.77 | 13.20 | ≤80 | ≤30 |  |  |
| 168 | 新塘全城制衣洗漂厂 | 53.00 | 东江北十流 | 113°32′21″ | 23°09′22″ | 92.00 | 3.33 | 257.80 | 164.50 |  |  |
| 169 | 新塘骏生洗漂厂 | 110.20 | 东江北干流 | 113°32′37″ | 23°09′27″ | 146.00 | 65.00 | 100.80 |  |  |  |
| 170 | 东华洗漂厂 | 21.00 | 东江北干流 | 113°32′37″ | 23°09′28″ | 40.00 | 39.00 | 58.00 | 26.00 |  |  |
| 171 | 东方洗漂厂 | 125.00 | 东江北十流 | 113°32′28″ | 23°09′28″ | 108.00 | 23.00 | 28.80 | 3.60 | 1.44 | 2.16 |
| 172 | 汇通洗漂厂 | 41.90 | 东江北干流 | 113°32′40″ | 23°09′34″ | 26.00 | 57.00 | 53.00 | 23.00 |  |  |
| 173 | 新联水泥厂 |  | 东江北干流 | 113°32′30″ | 23°09′34″ | 14.40 | 4.20 |  |  |  |  |
| 174 | 白光联光心镀厂 | 3.60 | 雅瑶河 | 113°35′35″ | 23°06′48″ | 34.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 175 | 增城市新塘镇华旺洗漂厂 | 50.00 | 东江北干流 | 113°32′37″ | 23°09′22″ | 9.00 | 3.24 | 9320.00 |  |  |  |
| 176 | 增城市新塘镇华旺洗漂厂 | 50.00 | 东江北干流 | 113°32′37″ | 23°09′22″ | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 177 | 增城市新塘镇新洲环保工业园 | 990.00 | 东江北干流 | 113°34′30″ | 23°05′43″ | 1375.00 | 1200.00 | 90MG/L | 20MG/L | 1.5MG/L | 30.5MG/L |
| 178 | 增城市新塘镇白江化工厂 | 1000.00 | 东江北干流 | 113°35′35″ | 23°06′46″ | 34.00 | 0.10 | 56.30 | 23.90 |  |  |
| 179 | 增城市新塘镇升辉印染厂 | 70.00 | 东江北干流 | 113°35′33″ | 23°07′26″ | 180.00 | 70.00 | 57.50 |  |  |  |
| 180 | 增城市新塘镇丽昌服装配料厂 | 10.00 | 东江北干流 | 113°34′51″ | 23°07′35″ | 12.00 | 0.10 |  |  |  |  |
| 181 | 增城市新塘镇大墩集体污水厂 | 1100.00 | 东江北干流 | 113°39′24″ | 23°07′25″ | 1450.00 | 1000.00 | 90.00 | 20.00 | 5.00 |  |
| 182 | 增城市新塘镇信威洗漂厂 | 4.70 | 东江北干流 | 113°39′00″ | 23°09′20″ | 18.00 | 4.70 | 108.00 | 56.00 |  |  |
| 183 | 增城市新塘镇西洲漂染厂 | 30.60 | 东江北干流 | 113°34′18″ | 23°06′47″ | 90.00 | 30.60 |  |  |  |  |
| 184 | 市环保局所属排污口 | 78.00 | 东江北干流 | 113°32′37″ | 23°09′22″ | 165.00 | 63.60 | 48.80 |  |  |  |
| 185 | 增城市新塘镇新合利洗水厂 | 64.75 | 东江北干流 | 113°38′59″ | 23°09′17″ | 146.00 | 61.50 | 52.50 |  |  |  |
| 186 | 增城市新塘镇新合利洗水厂 | 72.00 | 东江北干流 | 113°38′59″ | 23°09′17″ | 146.00 | 65.00 | 54.00 |  |  |  |
| 187 | 增城市新塘镇侨光漂染水厂 | 40.00 | 东江北干流 | 113°36′23″ | 23°07′33″ | 40.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 188 | 明华洗漂厂 | 69.00 | 东江北干流 | 113°38′09″ | 23°07′55″ | 160.00 | 61.20 | 45.30 | 15.30 |  |  |
| 189 | 凯油漂染厂 | 3.60 | 东江北干流 | 113°34′58″ | 23°06′53″ | 3.60 | 3.60 | 0.48 | 0.19 |  |  |
| 190 | 大昌水泥厂 |  | 增江 | 113°43′13″ | 23°15′25″ | 57.00 | 0.36 |  |  |  |  |
| 191 | 增城市水泥有限公司 |  | 增江 | 113°43′13″ | 23°15′25″ | 85.00 | 1.20 |  |  |  |  |
| 192 | 韶洲水泥厂 |  | 东江北干流 | 113°43′13″ | 23°15′25″ | 23.00 | 1.03 |  |  |  |  |
| 193 | 昌华水泥厂 |  | 增江 | 113°43′22″ | 23°15′25″ | 66.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 194 | 南亚造纸公司 |  | 东江北干流 | 113°44′21″ | 23°11′29″ | 136.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 195 | 茶源水泥厂 |  | 西福河 | 113°43′22″ | 23°15′15″ | 57.00 | 0.05 |  |  |  |  |
| 196 | 长利水泥厂 |  | 西福河 | 113°43′22″ | 23°15′15″ | 35.00 | 0.37 |  |  |  |  |
| 197 | 东盛荣纬实业有限公司 | 0.02 | 西福河 | 113°43′22″ | 23°15′15″ | 23.00 | 0.01 |  |  |  |  |
| 198 | 颖海染厂 | 168.00 | 西福河 | 113°43′054″ | 23°12′03″ | 34.00 | 140.00 |  |  |  |  |
| 199 | 东方水泥厂 | 1.14 | 西福河 | 113°23′42″ | 23°24′16″ | 1.40 | 1.14 |  |  |  |  |
| 200 | 银沙水泥厂 | 1.28 | 东江北干流 | 113°38′19″ | 23°23′37″ | 73.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 201 | 仙村联源水泥厂 | 0.12 | 雅瑶河 | 113°32′48″ | 23°09′37″ | 1.07 | 0.53 |  |  |  |  |
| 202 | 仙村神州水泥厂 | 1.43 | 东江北干流 | 113°43′13″ | 23°15′25″ | 67.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 203 | 新塘镇巷头造纸厂 | 1.96 | 西福河 | 113°43′54″ | 23°09′22″ | 2.00 | 1.96 | 21.80 |  |  |  |
| 204 | 仙村东兴水泥厂 | 1.03 | 东江北干流 | 113°43′22″ | 23°25′15″ | 13.00 | 1.33 |  |  |  |  |
| 205 | 仙村粤城水泥厂 | 1.50 | 东江北干流 | 113°43′22″ | 23°25′15″ | 41.00 | 0.77 |  |  |  |  |
| 206 | 浦幼公司 | 3.78 | 西福河 | 113°36′11″ | 23°08′30″ | 53.00 | 3.40 | 0.24 | 0.09 |  |  |
| 207 | 广州时代化工厂 |  | 西福河 | 113°36′10″ | 23°08′24″ | 73.00 | 41.90 |  |  |  |  |
| 208 | 广州电装有限公司 | 4.30 | 西福河 | 113°35′34″ | 23°08′21″ | 7.40 | 3.90 | 96.00 |  |  |  |
| 209 | 华德汽车有限公司 | 6.30 | 西福河 | 113°35′23″ | 23°08′22″ | 64.00 | 6.20 |  |  |  |  |
| 210 | 永和嘉泰公司 | 3.55 | 东江北干流 | 113°33′00″ | 23°11′00″ | 2.40 | 0.80 | 90.00 | 10.00 |  |  |
| 211 | 江景洗漂厂 | 84.00 | 东江北干流 | 113°39′06″ | 23°09′34″ | 123.00 | 80.00 | 63.47 | 21.37 |  |  |
| 212 | 飞华洗漂厂 | 100.00 | 东江北干流 | 113°40′18″ | 23°10′35″ | 67.00 | 23.00 | 80.00 |  | 30.00 | 70.00 |

## 7.2河涌水质目标

河涌在工业、人口密集的地方水环境现状较差，地处农田区的河涌水环境较好，主要是因为工业废水及生活污水排放量少，部分河涌水质有的可达到Ⅲ类。

新塘镇的开发建设对河涌水质影响尤为突出，因此应采取防、治相结合的方针，工程上采取雨污分流的治理原则，污水处理达标排放，经济开发项目与污水处理同时规划设计，同时施工建设，同时投产运行，不走先污染后治理的老路，在保证现状河涌水质标准不恶化的前提下，能有所改善。

恢复河流自净能力和生态修复是水环境整治中带有根治性质的创新思路，个别河涌通过底泥的生物氧化、水体生物修复和河涌生态恢复等生物修复技术，对新塘镇黑臭的河涌进行生物治理。

各类河涌水质目标为：近期2010年，一类河涌优于Ⅲ类；二类河涌优于Ⅳ类；三类河涌Ⅳ类。远期2020年，一类河涌Ⅲ类；二类河涌Ⅲ～Ⅳ类；三类河涌优于Ⅳ类。

## 7.3水污染治理

### 7.3.1市政截污

城区水环境的根本是截污，污水经处理后达标排放。

根据“新塘镇总体规划”，预测2010年规划区域污水总量为25万m3/d，2020年规划区域污水总量为50万m3/d。规划划分为两个污水分区，共设2个污水处理厂。生活污水可直接排入市政管网，工业污水则需经过厂内一次处理达标后可排入市政管网。

永和污水处理厂：收集处理宁西综合发展片区、永和工业发展片区、凤凰城高尚居住片区、南香山工业发展片区、沙埔新区组团、新区火车站组团以及仙村综合发展片区的生活污水及工业废水。达标尾水排放于官湖河。

新塘污水处理厂：收集处理小新塘片区、国际牛仔商贸城组团、行政文教体育综合组团、新区商业组团以及环保工业组团的生活污水及工业废水。达标尾水排放于东江。

另广州高新技术开发区永和片区，其污水由内部污水处理厂自行处理，达标排放，减轻下游污水处理压力。

新塘镇污水收集系统以广深铁路路为界，分南北两大污水收集片区。

北片区有三根污水主干管，分别沿广园快速路、荔新公路及广深铁路敷设。广园快速路污水主干管于新新公路与广园快速路的交叉处设置中途提升泵站。宁西综合发展片区污水主管沿沙宁公路敷设，经沙宁公路与荔新公路交叉处的中途泵站提升后，接入荔新公路污水主干管，而永和工业发展片区污水主管经塘美，在穿越广惠高速前设置中途泵站，然后与荔新公路污水主干管汇合，最后汇入永和污水处理厂。

南片区污水管网系统较简单，污水主干管起始段沿广园快速路敷设，至黄沙头后，转经新沙公路、雅瑶河东岸沿岸路接入大墩，汇集大墩污水管后，于久裕处穿越雅瑶河，然后沿新塘东江北岸敷设，最后汇入新塘污水处理厂。污水主干管于三安、大墩、甘涌及东洲广深高速路四处设置中途提升泵站。

### 7.3.2控制与治理面污染

面源污染来自暴雨径流对地面污染物的冲刷，弥漫性进入水体。这是造成河涌水质污染的重要原因。面源污染主要来自农田、林地、城镇、矿业。由于面源污染的复杂性，涉及面广，并且具有不连续性和突发性，防治的难度大。

1）农田

农田使用造成面污染的有耕地的土壤侵蚀、家畜饲养、农田中农药、化肥的流失等方面。其治理主要为推进生态农业建设，根据生态经济学原理，运用生物技术、生态农业技术等高新技术，积极发展绿色农产品和有机食品生产及大力推广节水灌溉技术。

2）畜牧、家禽养殖业

禽畜养殖业污水主要治理措施为：①坚持实施禽畜的集约化和圈养的养殖场经营，坚持对养殖埸粪便的集中处理与直接还田。对有条件的地方，将污水截入市政污水管网，输往污水厂统一处理。②严禁鹅、鸭在河边圈养，应将鹅、鸭场建在鱼塘边，其粪便全部用于喂鱼，使其对外界的环境影响减至最小。

3）城镇区

面污染的很大一部分是来自城镇居民生活区，污染物的主要来源有大气污染物的沉降、生活垃圾和建筑垃圾的积聚以及交通运输。主要控制措施为：①加大城区绿化面积，减少不透水地面。②控制大气污染源，减少污染物的沉积。③清扫街道。④垃圾集中无害化处理。⑤强制执行建设项目施工期的环保措施。⑥推广节水灌溉，控制农业用水，减少化肥、农药的污染。

### 7.3.3恢复河流自净能力和生态修复

恢复河流自净能力和生态修复是水环境整治中带有根治性质的创新思路，好比恢复“造血”功能，是实现水环境良性循环不可或缺的措施，对恢复河涌的生命力和生物多样性有重要作用。

1）建设生态河道、恢复河流的自然形态

生态河道是融现代水利工程学、环境科学、生物科学、生态学、美学等学科为一体的水利工程。作为一种新概念河堤，它以“保护、创造生物良好的生存环境和自然景观”为前提，“还河流以空间”，在考虑建筑物具有一定的强度、安全性和耐久性的同时，充分考虑生态效果，例如将河堤由过去的圬工结构改造成水体和土体、水体和植物或生物相互涵养的形式。

有条件的河涌，尤其是河涌上游段，应恢复弯弯曲曲的天然河道的自然形态，河中有巨石、有急滩、有跌水，有不同的流速带。在滩地或湿地种养适生的水生植物，以吸收氮磷，净化水质。两岸应减少圬工衬砌，修整自然型草木边坡。这一措施，延长洪水在支流的停留时间，削减了下游河道的洪峰流量，对防洪亦不无好处。

在河中种植一些挺水植物和漂浮植物，如睡莲等，以增加湖水中有机质、营养盐等的迁移、转化、输出的途径和数量，并抑制湖中浮游藻类的密度和总量，净化水体，提高透明度。

2）利用微生物技术修复河道，增加河道的净化能力

针对市政截污后仍存在的问题以及缺水源的河涌，开展就地生化治污，吸纳国内外最新而成熟、低耗高效、运转可靠、经济实用的治污技术，利用微生物技术修复河道，结合增城市新塘镇河涌实际大力加以推广，创出一条综合治污的新路子。

因地制宜的采用氧化塘、氧化池、湿地系统各种曝气充氧技术等是常用的经济有效的方法，是源头治污的发展趋势。

### 7.3.4统一排放标准加强监测公示制度

制定同一质量标准的排放或掩埋制度，让小区居民、所有的工业企业站在同一标准线上达标排放，杜绝以牺牲公共环境换取少数人或个别部门利益的行为发生。

设立服从于流域统一管理的监测系统，通过对城市下水道口的严格监测，建立监测结果定期公示制度，以大众舆论督促管理落实。将水环境保护事业由面控制向点面共同控制的方向推进，把一直困扰城市水环境的难题有效化解。

## 7.4水环境格局

根据新塘镇地形条件及城区规划，在保证水安全的前提下，本着以人为本，人与自然和谐相处的原则，建立新塘镇“一江五河（涌）四湖”的水环境格局。

见附图：增城市新塘镇规划水利工程布置图。

“一江”指东江北干流，在新塘镇河段长23.2km。“五河（涌）”指温涌、白江涌、官湖河、雅瑶河及西福河。“四湖”指规划的水南调蓄区、米场调蓄区、大陂调蓄区及十字海调蓄区。规划调蓄区总水面面积为76万m2，具有为河涌补水、改善河涌水环境的功能。

水南调蓄区，位于温涌主流南侧、水南村北面，该片现状为臭水塘。规划将该片与温涌主流沟通，并与水南支涌连通。调蓄区丰水期调蓄内涝渍水（见5.5排涝工程布局），枯水期为周边河涌蓄水补枯，形成一定的景观水面。规划调蓄区水面面积11.00万m2。

米场调蓄区，位于广深高速以东偏北、东洲村以北，现状为四座水塘，规划将其连通建成调蓄区，调蓄区面积18万m2。调蓄区丰水期为内涝调蓄湖，枯水期蓄水为东平河补水，形成一定的景观水面。

大陂调蓄区，位于章陂村东南、茘新公路北800m左右、大陂河右岸，现状为10座鱼塘，规划将其连通建成调蓄区。调蓄区总面积20万m2。调蓄区丰水期为内涝调蓄湖，枯水期为大陂河补水，形成一定的景观水面。

十字海调蓄区，位于十字海水闸以北、仙村运河左岸，现状为7座水塘，规划将其连通建成调蓄区，调蓄区面积27万m2。调蓄区丰水期为内涝调蓄湖，枯水期为仙村运河补水，形成一定的景观水面。

## 7.5水环境改善方案

新塘镇现状正常水面面积19.10km2，水面率为7.70%。其中，小（1）型水库正常水面面积202.79万m2，小（2）型水库正常水面面积147.30万m2，山塘正常水面面积35.28万m2，东江北干流、西福河各取一半正常水面面积为611.83万m2，官湖河、雅瑶河等其他河涌及鱼塘912.56万m2。

新塘镇2010年前，规划疏浚、扩建、开挖截洪沟、排涝渠7宗总长8.276km，增加正常水面面积2.31万m2，水面率为7.71%；2020年前，规划开挖人工调蓄区11片，增加正常水面面积241.00万m2，水面率为8.69%。

区内河涌均属雨源型河涌，丰水期与枯水期流量相差县殊，在河涌截污后缺水现象将更加突出，因此应利用区内区外水资源沟通区内水系，为河涌补水。

根据调查资料，城区内需要补水的河涌有：水南支涌、西洲涌、东平河、坭紫涌、大陂河及仙村运河、仙村河，其它河涌不需为其补水。规划区内可以为河涌补水的水源主要有两个，一为上游来水水源——外江水源，二为区间来水水源——调蓄区。

在新塘镇总体规划中，广深铁路以南、东江北干以北、鹅桂洲仙村涌以西、广深高速以东为新塘镇规划镇区范围，总面积37.33km2。

水南支涌通过引温涌主流水、调蓄区为其补水，西洲涌通过挖引渠引温涌水为其补水，东平河通过挖调蓄区收集区间水、引白江涌水为其补水，坭紫涌通过引官湖河水、调蓄区为其补水，仙村河通过引西福河水为其补水，仙村运河通过引仙村河水、调蓄区为其补水。

### 7.5.1水南支涌及水南湖

水南支涌，位于新塘镇夏浦村东、水南村东南，规划建成区，全长3.76km，于黄埔区南岗头汇入东江北干流。其中，在新塘镇境内长度2.10km，水质极差。

规划在温涌主流南侧、水南村北面建水南调蓄区，与温涌主流沟通。在市政截污完成后，通过温涌主流补水入水南调蓄区，在为水南支涌补水。

### 7.5.2西洲涌

西洲涌，位于温涌东侧、东平村西侧，规划建成区。规划自温涌东侧旧河道开引水明渠，引温涌水入西洲涌，待市政截污完成后，为西洲涌补充环境景观用水。

### 7.5.3东平河及米场调蓄区

东平河，位于东平村东侧，其支涌与白江涌连通，并穿过下岗、街头等村，规划建成区，目前水质条件较差。

规划在广深高速以东偏北、东洲村以北建米场调蓄区。同时，沟通、疏浚与白江涌的联系，实现可调可控，湖涌联补。

### 7.5.4大陂河及大陂调蓄区

大陂河，位于广园快速路与官湖河交叉以北，规划建成区，为民营工业园区。

规划在章陂村东南、茘新公路北800m左右、大陂河右岸建大陂调蓄区，并利用东埔闸引大陂河上游水源，为其补充环境用水。

### 7.5.5仙村运河、仙村河及十字海调蓄区

仙村运河，位于广深铁路南、仙村村南，为仙村发展片区。其东部河段穿过仙村并与仙村河连通，原为引水灌渠，现为仙村排污渠，水质条件较差。

仙村河，位于广深铁路南、仙村村东，为仙村发展片区。其下游河段穿过仙村汇入东江北干流，上游与西福河连通，水质条件较差。

规划在十字海水闸以北、仙村运河左岸建十字海调蓄区，引西福河河水，为仙村河冲污，改善仙村河水环境。引仙村河清水，为仙村运河冲污，适当引用十字海调蓄区水源，改善仙村运河水环境。

## 7.6生态环境景观设想

新塘镇的景观特色具有独特的风格，可归纳为五个方面：一是水乡风情，如鹅桂洲；二是山乡特色，如陈家林等；三是民俗文化，如龙舟竞渡等；四是建筑风格，如宁远楼、凤凰城等；五是饮食文化，其“代表作”是以凤凰城酒店、太阳城酒店、新好景、凯旋门等酒店为龙头的特色饮食。

鵝桂洲岛，有小桥流水和枕水人家，夜晚可闻鸡犬蛙鸣，具有典型岭南水乡的独特风情，可与苏杭水乡相媲美。见下图1。

新塘陈家林的紫云山坳，建有紫云山庄，集会所、园林、别墅和高尔夫球场及周围青山翠岭于一体。建筑和山野风光溶为一体，恰似仙山琼阁，美仑美奂。 见下图2。
    龙舟竞渡，是黄沙头村的骄傲。2006年广州国际龙舟邀请赛，新塘镇黄沙头村龙舟队分别获得彩龙竞艳表演一等奖和传统龙比赛第四名的好成绩。见下图3。

美丽的广东古村瓜岭村，是典型的岭南水乡风格。水道、荔枝林、碉楼、祠堂、民居的布局，在战乱时代有战略性意义。见下图4。

其中，鹅桂洲岛及瓜岭村，是新塘镇景观特色的典型代表。

### 7.6.1鹅桂洲岛

鹅桂洲岛，位于广州东部板块增城市仙村南部，距离广州市中心50km。整个洲被东江支流环抱，与东莞市一江相邻，隔江相望。岛上古树参天，小河流水，景色怡人。

鹅桂洲岛，是广州最后一块原汁原味的岭南水乡。岛上有十字滘村、深涌村两条村，主要以务农为生。2003年，十字滘村户籍人口2489人，深涌村户籍人口1573人。岛上居民靠船出入，岛上生态基本上没有受到破坏，保持了原始风味。

深涌村旧村入口设有门楼，两层楼高，上面的青石横额注明是“光绪戊戌年”，已有上百年历史。据说修建这个门楼是用来防水盗的，一旦水盗入侵，首先将门楼的大门关上，村里壮年男子全部集中到门楼的二层御敌。旧村沿着河道一字排开，村内小巷全是青石铺就。此外，小村还保存着清末建造的两个私塾，分别为汝长家塾和汝培家塾。

鵝桂洲岛河网交錯，也未同外界通车，村民都以船代步。隨着船桨的吱呀声，在眼前悠然掠过的除了茅舍翠竹、荔枝龙眼，还有少女在河边洗衫，大人在河里摸沙蚬，鸡鸣狗叫、乡情扑面，都是一些似曾相识的水乡风物。

规划保持岛上的原始风貌，按排涝规划完善岛上的排涝系统，环岛堤围按生态堤防修建，规划1座生态景观兼排涝调蓄区～十字滘调蓄区，大力发展绿色农业，大力发展旅游、观光、休闲、娱乐产业，逐步改善当地居民的生活条件。

### 7.6.2瓜岭村

瓜岭村，距今已有500多年的历史，这里有广州惟一的水上清代建筑民居群。水道环绕全村，起到护村的作用；岸边有全村最高的建筑碉楼(相当于现在9层楼高)，可以观察远方的敌人；对岸有生长上100年的荔枝林，相当茂密，丰收的季节，场面十分热闹；民居在村的最中央，祠堂以及大型的建筑成一字摆开在水道的岸边，能防御外敌入侵，起到保护村民的作用。

瓜岭村是个华侨村，只有700多人的小村，却有2000多乡亲旅居在海外，多数在新西兰和澳大利亚，美国和加拿大也有一些。可能正是因为这些华侨的努力，瓜岭村能够领风气之先，古村内建筑类型丰富，村落布局严谨，既有明清时期典型的岭南民居，也有深受西方建筑影响的碉楼等建筑。

小小的村子有祠堂，有学校，有碉楼，有着几百年的历史。虽然小，但却有丰富的内涵。前后左右都是崛起的城市，所以和其他古村比起来，瓜岭村更像是一个水乡的标本。

瓜岭村有两座碉楼，矗立在从瓜岭村流过的瓜洲河之上的叫做宁远楼，四层高，三层以上的四隅各置1个小碉堡，因而被称作是四角碉楼。

村子以果树种植为主，以村子为中心，一河两岸，里层环绕着荔枝树，外层环绕着大香蕉树。从村中间流过的是瓜洲河，河水从村子以南的香山流下，一路汇入东江。河上一座石桥是上世纪80年代修建的，名为东安大桥，河西岸，小村最宽阔的一条街道叫旧街。临街的是祠堂、书院，全部朝东而立，共有八间祠堂，多是两进的格局，比较简朴。规模最大的是四房黄公祠，是三进布局。11条狭窄的麻石巷分列其后，背后是大约200间新旧民居，既有锅耳房，也有小别墅，布局已经不是特别整齐。河东岸是荔枝林，河涌两个小小的分支，大约二三十米长的小支流，里面各停泊着一艘龙舟。每年端午，村里都会将龙舟沿河道划出，与各村竞赛。

雕楼建在河上，用一个吊桥和岸边相连。站在雕楼顶上北望，河边高速公路旁是一座小小的北帝庙，始建于乾隆年间。村子北边的高速路连接广州和东莞，瓜岭村距离两地均不超过半小时车程。高速公路对面就是新塘镇区。瓜岭村以南，远远可以见到南香山，山脚下是新塘镇的沙埔。

两边现化化的建筑构成遥远的天际线，显得被荔枝和香蕉树包围的村子颇有几分世外桃源的味道。

瓜岭村，位于雅瑶河右岸、大墩排涝片内，村南有广园快速路通过。

规划按雅瑶河防洪标准加高培厚原有堤防，按生态断面设计，与古村风貌相协调；按大墩排涝片排涝规划，重建瓜岭排涝泵站，并完善自身的排涝体系；严格保护古村风貌，大力发展旅游观光产业，逐步提高当地居民的生活水平。

# 8水管理规划

管理是软科学，是规划措施不可或缺的重要组成部分，也是非工程措施的主要组成部分。为了充分发挥水利工程的综合效益，改善城市环境，必须极其重视和加强对水管理规划。

## 8.1管理现状及存在问题

增城市水工程管理体制为二级管理，一级管理单位为增城市水利局的工程管理科，二级管理单位为新塘镇水利管理所。

增城市水利局的工程管理科负责全市统一水利工程的管理，现有管理人员 5人。新塘镇水利管理所负责新塘镇水利工程的管理，管理人员21人。其中，9人为管理所的正式员工，12人为雇佣的水闸、泵站临时管理人员。他们同时负责新塘镇水利、农业、林业、科技、蓄牧等各业的管理工作。

根据现有的管理人员及管理情况看，普遍存在管理经费不足的问题。市里下发的管理经费少，普遍要靠街及村里补助，管理经费来源及数量均不固定，且水闸及泵站多建于50—60年代，多已破旧，造成管理乱，应引起足够的重视。

1）工程管理部门分散，没有一个完善的管理单位，上下级管理单位只是技术上的管理，而没有行政上的管理，造成管理力量薄弱；

2）管理队伍人员不足，力量薄弱，管理工作跟不上；如管理人员与农业、林业、科技、蓄牧等各业的管理混在一起，造成真正管理水利工程的管理人员过少，使大部分水利工程缺乏有效的管理，工程发挥不了应有的效益。

3）水环境管理薄弱，管理界限不明确、不协调。如河涌水污染治理问题，涉及水利、市政、城建、环保、环卫、农业等诸多部门，界限与范围职责不清。

4）经营管理经费不足，来源不固定，致使正常的管理工作无法有效开展。

5）管理设施老化陈旧，管理手段落后。未整治的堤段及建筑物基本没有正常的养护和管理，附属设施被盗被毁现象时有发生。

6）某些方面管理和保护工作还较混乱，措施不力。如一些生产建设项目占用河涌或水利工程不按规定报批，忽视防洪需要，侵占行洪排水断面，人为设置行洪障碍等。

7）管理法规不健全，宣传不得力，不能依法办事，对水利工程适成破坏的人员处置不力。

## 8.2管理体制、机构设置和人员编制

### 8.2.1管理体制

机构设置应本着“精简机构、管养分离”的原则，力求精简，高效、合理设置职能机构，尽量减少非生产人员的原则。

增城水利工程管理体制为二级管理，一级管理机构为增城水利局的工程管理科，二级管理单位为新塘镇水利管理所。

### 8.2.2人员编制

参照《水利工程管理单位定岗标准(试点)》（水利部、财政部，2004.5），堤防左右岸总长178.405km， 其中利用天然山丘及高地作为岸线的管理人员不计。需要管理的水利工程有：二级堤防16.42km、三级堤防16.38km、四级堤防145.605km、水闸82座（6座大型）、泵站26座、水库及山塘58座，以及河涌维护等。

管理单位岗位定员采用公式：计算，

其中：Z――――岗位定员总和；

G――――单位负责、行政管理财务与资产管理及水政监察岗位定员之和；

S――――运行、观测类岗位定员之和；

F――――辅助类岗位定员之和。

经计算需要管理人员244人，各类人员分配见表8-1。

表8-1        新塘镇水利工程管理人员分配表

| 项目 | 代号 | 水利局工管科 | 堤防 | 水闸 | 水库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理 | 泵站 | 山塘 |
| 单位负责、行政管理、财务与资产管理定员及运行维护类之和 | G | 2 | 20 | 36 | 27 |
| 运行观测人员之和(S) | 运行人员 | S1 | 4 | 2 | 3 |  |
|  | 闸门开启 | S2 |  |  | 12 |  |
|  | 穿堤建筑物 | S3 |  | 33 |  |  |
|  | 通信设备 | S4 |  | 6 | 6 |  |
|  | 物资保管 | S5 |  | 4 |  |  |
|  | 观测与监测 | S6 |  | 52 | 3 |  |
|  | 巡查岗位 | S7 |  | 10 | 1 |  |
|  | 水位观测 | S8 |  | 2 |  |  |
|  | 水质监测 | S9 |  | 2 |  |  |
| 辅助类人员之和 | F |  | 8 | 6 | 6 |
| 管理人员之和 | Z | 6 | 139 | 66 | 33 |

注：上表中不包含河涌维护人员。

机构设置，应本着“精简机构、管养分离，力求精简，高效、合理设置职能机构，以及尽量减少非生产人员”的原则。将上表中将穿堤建筑物管理、观测与监测、巡查岗位及河涌维护推向社会，进行社会招聘。如有工程维修及养护任务时，通过招投标，按社会化分工，由社会上具备资质的施工单位承包，不需很多维修人员和机械设备。同时，堤防、水闸、泵站及水库及山塘单位负责、行政管理、财务与资产管理定员及运行维护人员实行兼职。

因此，规划管理人员共99人，其中增城市水利局工程管理科6人、堤防管理36人，水闸、泵站管理39人，水库及山塘18人。规划管理人员分配表见表8-2

表8-2      新塘镇水利工程规划管理人员分配表

| 项目 | 代号 | 水利局工管科 | 堤防 | 水闸 | 水库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理 | 泵站 | 山塘 |
| 单位负责、行政管理、财务与资产管理定员及运行维护类之和 | G | 2 | 12 | 12 | 12 |
| 运行观测人员之和(S) | 运行人员 | S1 | 4 | 2 | 3 |  |
|  | 闸门开启 | S2 |  |  | 12 |  |
|  | 通信设备 | S4 |  | 6 | 6 |  |
|  | 物资保管 | S5 |  | 4 |  |  |
|  | 水位观测 | S8 |  | 2 |  |  |
|  | 水质监测 | S9 |  | 2 |  |  |
| 辅助类人员之和 | F |  | 8 | 6 | 6 |
| 管理人员之和 | Z | 6 | 36 | 39 | 18 |

## 8.3管理范围和管理任务

### 8.3.1管理范围

新塘镇水利工程是基础设施的重要组成部分，其建设与管理并重，才能达到确保水安全的目的。按国家相应规范规定，划定新塘镇水利工程管理范围，采取相应的管理措施，使工程与非工程措施相结合，充分发挥水利工程的效益

管理范围包括新塘镇沿江、河、涌堤防、水闸、泵站、水库及山塘、河涌堤岸维护及其附属设施等。附属设施是指水闸、拦污栅、护栏、渠箱及其它建筑物等设施。

根据《广东省水利工程管理条例》的有关规定，各类水利工程的管理范围如下：

1）堤防。工程区：主要建筑物占地范围及其周边：捍卫一万亩至五万亩农田的堤防，从内、外坡堤脚算起每侧20～30m。

2）河涌。河涌管理范围为河涌及内外护堤地，即河涌宽度及岸上14m的范围。最终河涌管理范围按本次规划审批的各控制线确定。

3）水闸。工程区：水闸工程各组成部分（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸连接建筑物等）的覆盖范围以及水闸上、下游、两侧的宽度，大型水闸上、下游宽度300～1000m，两侧宽度50～00m，中型水闸上、下游50～300m，两侧宽度30～50m。

3）水库。工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边，大型及重要中型水库50～100m，主、副坝下游坝脚线外200～300m；中型水库30～50m，主、副坝下游坝脚线外100～200m。库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。

管理范围原则上包含水域及两岸绿化带、景观公园，也包含附属设施覆盖区、管理区、保护区、管理人员居住区及其他必要区域。

### 8.3.2 管理任务

- 执行《水法》、《广州市河涌管理规定》、《广州市水利工程设施保护规定》、《广东省水利工程管理条例》等相关法律、法规、规定。

- 加强队伍建设，提高管理人员素质，大力促进现代化管理。

- 组织实施安全度汛及水利工程管理科学调度方案。

- 加强权属统一管理，严格执行管理范围规定，对管理范围内建设活动严格审查，加强水域两岸及附属建筑物的维修、保护。

- 加大保护爱护河道的宣传力度，建立健全各级管理规章制度，坚持依法办事，实行规范化管理。

- 加强监测工作，保证安全，特别加强对水质的动态监测，控制污染源。

- 落实好管理经费，做到足额到位、专款专用。

- 协助水域周边绿化管理。

## 8.4管理设施

主要管理设施有：调度自动化系统、上下游警报系统、观测设施及其自动化系统，通信设施、交通道路、维修养护设备和防汛设施，供水建筑物及其自动化计量设施。对现有的管理设施需要进行改进、完善，对水库及山塘需配备完善的管理设施。管理设施共需投资1527万元。

### 8.4.1水闸、泵站观测设施

水闸的管理设施，主要是一般性观测仪器及自动化调度控制设备，此项估算投资约为50万元。

水闸一般性观测项目有：水位、流量、沉降等。需配备经纬仪、水准仪、水闸上下游自记水位计或水位标尺、流速仪等。

闸站联控系统需配置自动化控制设备，信息采集系统、输送系统。

### 8.4.2 堤岸观测设备

规划堤长总计178.405km，常规观测仪器设备配置见表8－3，总的费用为700万元。

表8－3                 常规观测仪器设备配置表

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级管理单位 | 二级管理单位 |
| 一 | 控制测量仪器 |  |  |  |
| 1 | J2经纬仪 | 台 | 4 | 8 |
| 2 | S3 | 台 | 4 | 8 |
| 3 | 红外线测距仪 | 台 | 1 |  |
| 二 | 地形测量仪器 |  |  |  |
| 4 | 平板仪 | 台 | 3 | 8 |
| 三 | 水下测量仪器、设备 |  |  |  |
| 5 | 测深仪 | 台 | 2 | 8 |
| 6 | 定位仪 | 台 | 2 | 8 |
| 7 | 测船 | 只 | 2 | 8 |
| 四 | 水文测量仪器、设备 |  |  |  |
| 8 | 自记水位计 | 架 | 3 | 16 |
| 9 | 流速测量仪器 | 架 | 3 | 16 |
| 五 | 渗流观测仪器设备 |  |  |  |
| 10 | 电测水位器 | 台 | 2 | 4 |
| 11 | 遥测水位器 | 台 | 2 | 4 |
| 六 | 其它仪器设备 |  |  |  |
| 12 | 摄像机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 照相机 | 台 | 2 | 8 |
| 14 | 计算机 | 台 | 2 | 8 |

### 8.4.3 交通设备

按管理单位级别配置交通设施，见表8－4。

表8－4                    管理单位车船数量配置表

| 管理单位级别 | 交通设备名称、数量（辆、艘） |
| --- | --- |
|  | 越野车 | 面包车 | 快艇 |
| 一级 | 2 | 1 | 1 |
| 二级 | 8 | 4 | 1 |
| 合计 | 10 | 5 | 2 |

此项估算投资约400万元。

### 8.4.5 通信设施

实现一、二级管理单位之间的内部通信，及与三防指挥机构之间的专用通信网，通信网具有数据传输功能，此项估算投资约50万元。

### 8.4.6 绿化工程和其它维护管理设施

绿化工程，主要是指管理范围内的绿化工程及其维护，可由水利会面向社会招聘，实现社会化管理，此项估算投资约100万元。

### 8.4.7 管理单位建设

管理单位建设，包括公用建筑、生产建筑等 。公用建筑，即各职能科室的办公室及通信调度室、档案资料室等。生产建筑，主要是设备材料仓库、车库等。

按规划定编99人计，一级管理单位办公室建房标准按15m2/人计，二级管理单位办公室建房标准按10m2/人计，文化福利设施按5m2/人计，建筑面积1515m2。此项估算投资约227万元。

## 8.5工程年运行管理费费用测算

工程年运行费，包括项目运行初期和正常运行期每年需支出的运行费用，主要有：人员工资及福利费、材料、燃料及动力费、工程维护费、其它直接费、管理费等。

（1）泵站运行电费计算

规划泵站26台，总功率5728kw。

运行费用中，电费单价采用0.61元/度，只计算丰水期180日，2h/日泵站运行费用。由此计算泵站年运行电费为126万元。

（2）人员工资及福利费用

管理人员按4万元/人.年计算，临时工作人员按2万元/人.年计算，工资及福利费用需396万元。

（3）其他费用

其他费用包括材料、工程维护费、其它直接费、管理费等，约300万元。

（4）年运行费用

本工程总的年运行费用为822万元。

# 9工程占地与投资估算

## 9.1工程占地

### 9.1.1占地范围及实物指标

工程占地，主要包括堤防重建及加固工程、河涌堤岸整治工程、水闸及泵站重建及改造工程的新增工程占地，估算新增工程占地8980.41亩，临时工程占地2329.40亩，拆迁各类房屋37.19万m2。

### 9.1.2控制用地

控制用地，即岸线与规划控制线之间的用地，包括堤顶（工程占地）及堤顶以外的用地（保护用地）。根据堤防及河涌的级别对控制用地进行划分，不同区域河涌保护用地宽度不同（6－14m），这部分用地应限制使用，可作为休闲绿地等。

### 9.1.3工程占地及拆迁补偿

(1)工程占地补偿

根据穗府办［1993］2号文《批转市国土局、房地产管理局关于广州市征用农地补偿标准的通知》、穗常发[1997]42号文“关于公布实施《广州市城市房屋拆迁管理条例》的通知”和《广州市房屋重置价部分估算标准》、《广东征地补偿保护标准》等有关规定，综合确定本工程征地和拆迁补偿标准为：永久占地按5万元／亩计。

新塘大围、仙村大围、西福河干堤、官湖河干堤、雅瑶河干、支堤、东埔新河及白石河等占地补偿，按相应的设计报告值计算。小河涌整治工程、截洪沟整治工程、河涌综合整治工程按其占地及标准计算。

本工程共征地11309.81亩，征地费用为52254.68万元。

(2)工程拆迁补偿

据专业拆迁公司提供的资料，房屋拆迁的单价， A类房2000元/m2，B类房1500元/m2，C类房300元/m2。本工程共拆迁37.19万m2，工程拆迁费用26268.98万元，见表9-1～表9-5。

表9-1                堤防工程占地及拆迁汇总表

| 序号 | 名称 | 堤段 | 永久(亩） | 临时(亩） | 拆迁 （万m2) | 搬迁（人） | 其他 | 总费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新塘大围 | 十字海水闸～新塘水泥厂段 | 233.3 | 77.6 | 14.2 | 1388 |  |  |
|  |  | 补偿费用（万元） | 1357.83 | 20.85 | 6123.95 | 2980.04 | 3228.62 | 13711.28 |
|  |  | 新塘水泥厂～南方制碱厂段 | 239.6 | 96.9 | 7.4 | 842 |  |  |
|  |  | 补偿费用（万元） | 1576.56 | 23.57 | 3132.50 | 1807.77 | 4125.79 | 10666.19 |
| 2 | 仙村大围 | 数量 | 693 | 1500 | 6.3825 |  |  |  |
|  |  | 补偿费用（万元） | 4033.33 | 403.07 | 2745.18 |  | 616.36 | 7797.94 |
| 3 | 官雅堤防 | 数量 | 1484 | 599 | 3.7287 |  |  |  |
|  |  | 补偿费用（万元） | 9764.64 | 145.68 | 1582.52 |  |  | 11492.84 |
| 4 | 白石河 | 数量 | 32.05 |  | 0.2768 |  |  |  |
|  |  | 补偿费用（万元） | 77.59 |  | 117.4783 |  | 91.23 | 286.30 |
| 5 | 东埔新河 | 荔新公路～河口段 | 36.28 | 20.14 |  |  | 3.52 |  |
|  |  | 补偿费用（万元） | 87.07 | 4.90 |  |  | 0.352 | 92.32 |
|  |  | 3+525～荔新公路 | 64.42 | 35.76 |  |  |  |  |
|  |  | 补偿费用（万元） | 154.60 | 1.19 |  |  | 6.25 | 162.05 |
| 6、西福河堤防 | 数量 | 156.84 |  | 0.33 |  |  |  |
|  | 补偿费用（万元） | 784.20 |  | 498.15 |  |  |  |
| 1-6合计 | 数量 | 2939.49 | 2329.40 | 32.34 | 2230 |  |  |
|  | 补偿费用（万元） | 17835.83 | 599.26 | 14199.77 | 4787.81 | 8068.60 | 45491.27 |

表9-2                      小河涌整治工程占地及拆迁汇总表

| 序号 | 名 称 | 所属堤围 | 长度(km) | 投资(万元) | 征地 (万元) | 拆迁(万元) | 合计 | 征地(亩) | 拆迁(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙村支流 | 新塘大围 | 0.613 | 306.5 | 73.5 | 55.2 | 435.2 | 14.70 | 294.2 |
| 2 | 水南连接渠 | 新塘大围 | 0.183 | 91.5 | 21.9 | 16.5 | 129.9 | 4.39 | 87.8 |
| 3 | 水南新河 | 新塘大围 | 0.363 | 181.5 | 54.4 | 45.7 | 281.7 | 10.88 | 217.8 |
| 4 | 圳坦涌 | 新塘大围 | 1.643 | 821.5 | 197.1 | 147.9 | 1166.4 | 39.41 | 788.6 |
| 5 | 山羌涌 | 新塘大围 | 1.004 | 502.0 | 120.4 | 90.4 | 712.8 | 24.08 | 481.9 |
| 6 | 米场涌 | 新塘大围 | 1.888 | 944.0 | 226.4 | 169.9 | 1340.4 | 45.29 | 906.2 |
| 7 | 罗口涌 | 新塘大围 | 1.677 | 838.5 | 150.9 | 90.6 | 1079.9 | 30.17 | 603.7 |
| 8 | 南顺涌 | 新塘大围 | 1.004 | 502.0 | 90.3 | 54.2 | 646.5 | 18.06 | 361.4 |
| 9 | 东洲涌 | 新塘大围 | 1.636 | 818.0 | 196.2 | 147.2 | 1161.5 | 39.24 | 785.3 |
| 10 | 上洲涌 | 新塘大围 | 0.480 | 240.0 | 43.2 | 25.9 | 309.1 | 8.64 | 172.8 |
| 11 | 龙船涌 | 新塘大围 | 0.441 | 220.5 | 52.9 | 39.7 | 313.1 | 10.58 | 211.7 |
| 12 | 西涌 | 新塘大围 | 0.330 | 165.0 | 39.6 | 29.7 | 234.3 | 7.92 | 158.4 |
| 13 | 篓箕涌 | 新塘大围 | 0.391 | 195.5 | 46.9 | 35.2 | 277.6 | 9.38 | 187.7 |
| 14 | 甘涌 | 新塘大围 | 0.530 | 265.0 | 63.6 | 47.7 | 376.3 | 12.71 | 254.4 |
| 15 | 六角涌 | 新塘大围 | 0.200 | 100.0 | 24.0 | 18.0 | 142.0 | 4.80 | 96.0 |
| 16 | 新甘围涌 | 新塘大围 | 0.311 | 155.5 | 37.3 | 28.0 | 220.8 | 7.46 | 149.3 |
| 17 | 坭紫涌 | 新塘大围 | 1.880 | 940.0 | 225.5 | 169.2 | 1334.7 | 45.10 | 902.4 |
| 18 | 坭紫东涌 | 新塘大围 | 0.300 | 150.0 | 36.0 | 27.0 | 213.0 | 7.20 | 144.0 |
| 19 | 翔涌 | 新塘大围 | 0.427 | 213.5 | 51.2 | 38.4 | 303.1 | 10.24 | 205.0 |
| 20 | 大墩中围涌 | 新塘大围 | 0.939 | 469.5 | 112.6 | 84.5 | 666.6 | 22.52 | 450.7 |
| 21 | 大墩长角涌 | 新塘大围 | 0.970 | 485.0 | 116.3 | 87.3 | 688.6 | 23.27 | 465.6 |
| 22 | 沙头东涌 | 白石涌 | 0.532 | 266.0 | 47.9 | 28.7 | 342.6 | 9.57 | 191.5 |

续表9-2             小河涌整治工程占地及拆迁汇总表

| 序号 | 名 称 | 所属堤围 | 长度(km) | 投资(万元) | 征地(万元) | 拆迁(万元) | 合计 | 征地(亩) | 拆迁(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 沙头西涌 | 白石涌 | 1.774 | 887.0 | 159.6 | 95.8 | 1142.4 | 31.92 | 638.6 |
| 24 | 官湖涌 | 官湖河 | 0.300 | 150.0 | 27.0 | 16.2 | 193.2 | 5.40 | 108.0 |
| 25 | 上绍涌 | 白石涌 | 0.847 | 423.5 | 76.2 | 45.7 | 545.4 | 15.24 | 304.9 |
| 26 | 白石北涌 | 白石涌 | 0.918 | 459.0 | 82.6 | 49.6 | 591.2 | 16.52 | 330.5 |
| 27 | 沙埔尾涌 | 白石涌 | 0.300 | 150.0 | 27.0 | 16.2 | 193.2 | 5.40 | 108.0 |
| 28 | 白石路边涌 | 白石涌 | 2.150 | 1075.0 | 193.4 | 116.1 | 1384.5 | 38.68 | 774.0 |
| 29 | 沙埔涌 | 白石涌 | 0.395 | 197.5 | 35.5 | 21.3 | 254.4 | 7.11 | 142.2 |
| 30 | 坪地涌 | 新塘大围 | 0.739 | 369.5 | 88.6 | 66.5 | 524.6 | 17.73 | 354.7 |
| 31 | 湾头涌 | 新塘大围 | 0.661 | 330.5 | 79.3 | 59.5 | 469.3 | 15.86 | 317.3 |
| 32 | 仙村运河 | 仙村大围 | 6.143 | 3071.5 | 921.0 | 774.0 | 4766.5 | 184.20 | 3685.8 |
| 33 | 白花涌 | 仙村大围 | 1.515 | 757.5 | 181.7 | 136.4 | 1075.6 | 36.34 | 727.2 |
| 34 | 龙湖涌 | 仙村大围 | 2.825 | 1412.5 | 338.8 | 254.3 | 2005.6 | 67.77 | 1356.0 |
| 35 | 沙洛涌 | 仙村大围 | 0.248 | 124.0 | 29.7 | 22.3 | 176.1 | 5.95 | 119.0 |
| 36 | 上基涌 | 仙村大围 | 1.429 | 714.5 | 171.4 | 128.6 | 1014.5 | 34.28 | 685.9 |
| 37 | 田心南涌 | 仙村大围 | 2.752 | 1376.0 | 247.6 | 148.6 | 1772.2 | 49.51 | 990.7 |
| 38 | 龙湖西涌 | 仙村大围 | 2.228 | 1114.0 | 200.4 | 120.3 | 1434.7 | 40.08 | 802.1 |
| 39 | 九亩涌 | 鹅桂洲大围 | 1.334 | 667.0 | 120.0 | 72.0 | 859.0 | 24.00 | 480.2 |
| 40 | 苏冲涌 | 鹅桂洲大围 | 1.195 | 597.5 | 107.5 | 64.5 | 769.5 | 21.50 | 430.2 |
| 41 | 新洲涌 | 鹅桂洲大围 | 1.155 | 577.5 | 103.9 | 62.4 | 743.8 | 20.78 | 415.8 |
| 42 | 深涌南涌 | 鹅桂洲大围 | 1.389 | 694.5 | 124.9 | 75.0 | 894.5 | 24.99 | 500.0 |
| 43 | 大板涌 | 鹅桂洲大围 | 1.365 | 682.5 | 122.8 | 73.7 | 879.0 | 24.56 | 491.4 |
| 44 | 孖水门涌 | 鹅桂洲大围 | 2.165 | 1082.5 | 194.8 | 116.9 | 1394.2 | 38.95 | 779.4 |

续表9-2            小河涌整治工程占地及拆迁汇总表

| 序号 | 名 称 | 所属堤围 | 长度(km) | 投资(万元) | 征地 (万元) | 拆迁(万元) | 合计 | 征地(亩) | 拆迁(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 鹅桂洲新涌 | 鹅桂洲大围 | 1.146 | 573.0 | 103.1 | 61.9 | 738.0 | 20.62 | 412.6 |
| 46 | 马角涌 | 鹅桂洲大围 | 0.608 | 304.0 | 54.7 | 32.8 | 391.5 | 10.94 | 218.9 |
| 47 | 东基涌 | 鹅桂洲大围 | 0.665 | 332.5 | 59.8 | 35.9 | 428.2 | 11.96 | 239.4 |
| 48 | 沙角新涌 | 鹅桂洲大围 | 2.272 | 1136.0 | 204.4 | 122.7 | 1463.1 | 40.88 | 817.9 |
| 49 | 大陂排水沟 | 官湖河 | 1.682 | 841.0 | 151.3 | 90.8 | 1083.1 | 30.26 | 605.5 |
| 50 | 东埔新河 | 官湖河 | 3.524 | 1762.0 | 317.0 | 190.3 | 2269.3 | 63.40 | 1268.6 |
| 51 | 大有围涌 | 大有围 | 0.828 | 414.0 | 74.5 | 44.7 | 533.2 | 14.90 | 298.1 |
| 52 | 大洲涌 | 大洲岛 | 0.483 | 241.5 | 43.4 | 26.1 | 311.0 | 8.69 | 173.9 |
| 53 | 巷头水 | 仙村大围 | 1.911 | 955.5 | 171.9 | 103.2 | 1230.6 | 34.38 | 688.0 |
| 54 | 竹园水 | 仙村大围 | 1.405 | 702.5 | 126.4 | 75.9 | 904.8 | 25.28 | 505.8 |
| 55 | 仙吓涌 | 仙村大围 | 1.659 | 829.5 | 149.2 | 89.6 | 1068.3 | 29.85 | 597.2 |
| 56 | 仙村河 | 仙村大围 | 3.968 | 1984.0 | 594.9 | 500.0 | 3078.9 | 118.98 | 2380.8 |
| 57 | 蓝田涌 | 仙村大围 | 1.723 | 861.5 | 155.0 | 93.0 | 1109.5 | 31.00 | 620.3 |
| 58 | 福船涌 | 仙村大围 | 1.264 | 632.0 | 113.7 | 68.3 | 814.0 | 22.74 | 455.0 |
| 59 | 蓝山涌 | 仙村大围 | 2.525 | 1262.5 | 227.1 | 136.4 | 1626.0 | 45.43 | 909.0 |
| 60 | 上水门涌 | 仙村大围 | 1.826 | 913.0 | 164.3 | 98.6 | 1175.9 | 32.85 | 657.4 |
| 61 | 上碧潭涌 | 西福河 | 1.031 | 515.5 | 92.7 | 55.7 | 663.9 | 18.55 | 371.2 |
| 62 | 下碧潭涌 | 西福河 | 1.407 | 703.5 | 126.6 | 76.0 | 906.0 | 25.31 | 506.5 |
| 63 | 斯庄上涌 | 西福河 | 2.470 | 1235.0 | 222.2 | 133.4 | 1590.6 | 44.44 | 889.2 |
| 64 | 斯庄下涌 | 西福河 | 0.580 | 290.0 | 52.2 | 31.3 | 373.5 | 10.43 | 208.8 |
| 65 | 陈家林水 | 新塘大围 | 3.30 | 1651.0 | 297.0 | 178.3 | 2126.3 | 59.41 | 1188.7 |
| 66 | 余家庄水 | 雅瑶河堤 | 3.30 | 1652.0 | 297.2 | 178.4 | 2127.6 | 59.44 | 1189.4 |
| 67 | 万田水 | 雅瑶河堤 | 1.57 | 783.5 | 141.0 | 84.6 | 1009.1 | 28.19 | 564.1 |
| 合计 |  |  | 92.719 | 46359.500 | 9601.439 | 5763.744 | 61724.683 | 1920.288 | 38425.0 |

表9-3             截洪沟工程占地及拆迁汇总表

| 序号 | 截洪沟名称 | 截洪沟长度(km) | 投资 (万元) | 征地 (万元) | 拆迁 (万元) | 合计 | 征地(亩) | 拆迁(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南蛇湾连接涌 | 0.390 | 234.00 | 46.78 | 35.10 | 315.88 | 9.36 | 234.0 |
| 2 | 米场连接涌 | 0.178 | 106.80 | 21.35 | 16.02 | 144.17 | 4.27 | 106.8 |
| 3 | 龙塘连接渠 | 0.142 | 85.20 | 17.03 | 12.78 | 115.01 | 3.41 | 85.2 |
| 4 | 北部截洪沟 | 2.168 | 1300.80 | 260.03 | 195.12 | 1755.95 | 52.01 | 1300.8 |
| 5 | 坪地连接沟 | 0.806 | 483.60 | 96.67 | 72.54 | 652.81 | 19.33 | 483.6 |
| 6 | 西连接沟 | 1.378 | 826.80 | 165.28 | 124.02 | 1116.10 | 33.06 | 826.8 |
| 7 | 东连接沟 | 3.214 | 1928.40 | 385.49 | 289.26 | 2603.15 | 77.10 | 1928.4 |
| 合计 | 8.276 | 4965.60 | 992.62 | 744.84 | 6703.06 | 198.52 | 4965.60 |

表9-4          河道综合整治工程占地及拆迁汇总表

| 序号 | 名称 | 长度(km) | 投资 (万元) | 征地 (万元) | 拆迁 (万元) | 合计 | 征地(亩) | 拆迁(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温涌A段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 温涌B段 | 1.226 | 1347.6 | 183.8 | 154.5 | 1685.9 | 36.76 | 735.6 |
| 3 | 水南支涌 | 2.056 | 2467.2 | 308.2 | 259.1 | 3034.5 | 61.65 | 1233.6 |
| 4 | 凤凰水 | 0.750 | 900.0 | 112.4 | 94.5 | 1106.9 | 22.49 | 450.0 |
| 5 | 汇合段 | 0.910 | 1092.0 | 136.4 | 114.7 | 1343.1 | 27.29 | 546.0 |
| 6 | 牛屎圳 | 1.200 | 1440.0 | 179.9 | 151.2 | 1771.1 | 35.98 | 720.0 |
| 7 | 细陂河 | 1.500 | 1800.0 | 224.9 | 189.0 | 2213.9 | 44.98 | 900.0 |
| 8 | 白江涌 | 2.600 | 3120.0 | 389.8 | 327.6 | 3837.4 | 77.96 | 1560.0 |
| 合计 | 10.242 | 12166.8 | 1535.5 | 921.8 | 14624.1 | 307.1 | 6145.2 |

表9-5         规划调蓄区工程占地及拆迁汇总表

| 序号 | 排涝片名 | 规划调蓄区 | 水面面积 (km2) | 工程投资 | 占地及拆迁 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (万元) | (万元) | (万元) |
| 1 | 水南片 | 南安调蓄区 | 0.090 | 90.0 | 810.0 | 900.0 |
|  |  | 水南调蓄区 | 0.110 | 110.0 | 990.0 | 1100.0 |
| 2 | 米场片 | 米场调蓄区 | 0.180 | 180.0 | 1620.0 | 1800.0 |
| 4 | 大墩片 | 大墩西调蓄区 | 0.130 | 130.0 | 1170.0 | 1300.0 |
|  |  | 大墩东调蓄区 | 0.100 | 100.0 | 900.0 | 1000.0 |
| 11 | 十字海片 | 十字海调蓄区 | 0.270 | 270.0 | 2430.0 | 2700.0 |
| 5 | 沙埔片 | 沙埔调蓄区 | 0.180 | 180.0 | 1620.0 | 1800.0 |
| 7 | 官湖片 | 官湖调蓄区 | 0.150 | 150.0 | 1350.0 | 1500.0 |
| 6 | 大陂片 | 大陂调蓄区 | 0.200 | 200.0 | 1800.0 | 2000.0 |
| 9 | 大有围片 | 大有围调蓄区 | 0.100 | 100.0 | 900.0 | 1000.0 |
| 8 | 鹅桂洲片 | 十字滘调蓄区 | 0.200 | 200.0 | 1800.0 | 2000.0 |
| 合计 |  | 2.41 | 2410.0 | 21690.0 | 24100.0 |

### 9.1.4征地、拆迁及补偿总费用

本工程征地、拆迁及补偿费用的总额为86596.26万元。其中，征地费用为52254.68万元，拆迁费用26268.98万元，补偿费用8068.60万元。

## 9.2投资估算

### 9.2.1防洪工程

本规划投资估算采用扩大指标法，包括河道综合整治、堤防建设，以及部分水闸建设等。防洪工程投资129767.15万元，总投资177715.73万元。河道综合整治投资见表9-4，堤防建设、部分水闸建设等见表9-6。

表9-6         防洪工程(河道、堤防整治及部分水闸）投资估算表

| 序号 | 名称 | 堤段 | 工程投资 | 征地拆迁 | 总投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新塘大围 | A段 | 19953.29 | 13711.28 | 33664.57 | 包括5闸 |
|  |  | B段 | 19270.52 | 10666.19 | 29936.71 | 包括10闸 |
| 2 | 仙村大围 | 18818.39 | 7797.94 | 26616.33 | 包括8闸 |
| 3 | 官雅堤防 | 49430.17 | 11492.84 | 60923.01 |  |
| 4 | 白石河 | 1224.21 | 286.30 | 1510.51 |  |
| 5 | 东埔新河 | A段 | 1794.13 | 92.32 | 1886.45 | 1.270km |
|  |  | B段 | 3178.14 | 162.05 | 3340.19 | 2.254km |
| 6 | 西福河堤防 | 3931.50 | 1282.35 | 5213.85 | 8.298km |
| 合计(万元) | 117600.35 | 45491.27 | 163091.62 |  |

### 9.2.2排涝工程

（1） 工程量

本次规划，包括小河涌整治、水闸、泵站、倒虹吸、截洪沟渠等建设。涉及小河涌整治67条，长度91.605km；水闸76座，总净宽300.12m；泵站26座，总装机5728kw；倒虹吸3座，总长度145m；截洪沟渠7条，长度8.276km。

规划水闸，包括新建19座，重建56座。其中，新塘大围15座水闸（2座已建）及仙村大围8座水闸，在相关设计报告中，包括在表9-6中。

规划泵站，包括新建9座，重建17座。

（2） 投资估算

本次排涝规划总投资按扩大指标法估算，按新塘镇相关流域及专题规划的工程投资情况进行统计分析。

小河涌整治投资见表9-2，截洪沟渠整治投资见表9-3。

本次规划排涝工程投资66537.80万元，总投资83491.47万元。其中，水闸6605.60万元，泵站6873.60万元，截洪沟8142.59万元，小河涌整治61724.68万元，见表9-7。

表9-7                   排涝投资估算表

| 项目 | 工程量 | 单价 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量 | 单位 | 单价 | 单位 | （万元） |
| 水闸新建 | 19 | 座 | 50 | 万元/m | 2975.00 |
| 水闸重建 | 33 | 座 | 30 | 万元/m | 3630.60 |
| 泵站 | 5728/26 | kw/座 | 1.2 | 万元/KW | 6873.60 |
| 倒虹吸 | 145/3 | m/座 | 1.0 | 万元/m | 145.00 |
| 截洪沟 | 8.276 | km | 984 | 万元/km | 8142.59 |
| 小河涌整治 | 92.719 | km | 666 | 万元/km | 61724.68 |
| 合计 |  |  |  |  | 83491.47 |

### 9.2.3水环境整治工程

规划新建调蓄区9片11处，水面总面积2.410km2，水环境整治工程总投资24100.00万元，见表9-8。

表9－8        水环境整治工程投资表

| 序号 | 排涝片名 | 规划调蓄区 | 水面面积 (km2) | 工程投资 | 占地及拆迁 | 总投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (万元) | (万元) | (万元) |  |
| 1 | 水南片 | 南安调蓄区 | 0.090 | 90.0 | 810.0 | 900.0 | 工程投资 |
|  |  | 水南调蓄区 | 0.110 | 110.0 | 990.0 | 1100.0 | 100元/m2 |
| 2 | 米场片 | 米场调蓄区 | 0.180 | 180.0 | 1620.0 | 1800.0 | 占地及拆迁 |
| 4 | 大墩片 | 大墩西调蓄区 | 0.130 | 130.0 | 1170.0 | 1300.0 | 90元/m2 |
|  |  | 大墩东调蓄区 | 0.100 | 100.0 | 900.0 | 1000.0 | (6万元/亩) |
| 11 | 十字海片 | 十字海调蓄区 | 0.270 | 270.0 | 2430.0 | 2700.0 |  |
| 5 | 沙埔片 | 沙埔调蓄区 | 0.180 | 180.0 | 1620.0 | 1800.0 |  |
| 7 | 官湖片 | 官湖调蓄区 | 0.850 | 850.0 | 7650.0 | 8500.0 |  |
| 6 | 大陂片 | 大陂调蓄区 | 0.200 | 200.0 | 1800.0 | 2000.0 |  |
| 9 | 大有围片 | 大有围调蓄区 | 0.100 | 100.0 | 900.0 | 1000.0 |  |
| 8 | 鹅桂洲片 | 深涌调蓄区 | 0.200 | 200.0 | 1800.0 | 2000.0 |  |
| 合计 |  | 2.410 | 2410.0 | 21690.0 | 24100.0 |  |

### 9.2.4工程总投资

本规划工程总投资为28.68亿元，其中工程投资20.02亿元（防洪工程投资12.98亿元，排涝工程投资6.65亿元，水环境改善工程投资2.41亿元，工程管理设施投资0.15亿元），征地、拆迁及补偿投资8.66亿元（征地费用为5.23亿元，拆迁费用2.63亿元，补偿费用为0.81亿元），见表9-9。

表9－9     新塘镇水利工程投资汇总表

| 项目 | 工程投资 | 征地 | 拆迁 | 补偿 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道整治 | 12166.80 | 1535.53 | 921.78 |  | 14624.11 |
| 提防等 | 117600.35 | 18435.08 | 18987.58 | 8068.60 | 163091.62 |
| 小河涌 | 46359.50 | 9601.44 | 5763.74 |  | 61724.68 |
| 水闸 | 6605.60 |  |  |  | 6605.60 |
| 泵站 | 6873.60 |  |  |  | 6873.60 |
| 倒虹吸 | 145.00 |  |  |  | 145.00 |
| 截流沟 | 6554.10 | 992.62 | 595.87 |  | 8142.59 |
| 调蓄区 | 2410.00 | 21690.00 |  | 24100.00 |
| 管理设施 | 1527.00 |  |  |  | 1527.00 |
| 合计 | 200241.95 | 52254.68 | 26268.98 | 8068.60 | 286834.20 |

其中，温涌A段已完成整治。

### 9.2.5分期实施意见

根据《新塘镇总体规划》要求，结合防洪规划、排涝规划、河涌水环境整治规划等及水利资金投资情况，对各规划工程提出分期实施意见。

近期2010年以前，主要实施新塘大围、仙村大围加固达标工程，包括穿堤水闸的重建，以及西福河干流右岸堤防（桩号8+580～16+644）的加固达标等。

中期2011至2015年，主要对官湖河、雅瑶河干、支流（包括东埔新河及白石河），以及温涌、水南支涌、水南新河、汇合段、牛屎圳、细陂河、凤凰水、白江涌等进行疏挖、扩宽等综合整治，包括堤岸整治。同时，对未达标的排涝工程进行整治，包括规划的水闸、泵站及倒虹吸、截流沟渠等工程的整治、建设。

远期2016-2020年，主要实施规划小河涌整治工程、以11个调蓄区建设为主的水环境整治工程，以及完善必备的管理设施等。

分期实施意见见表8-10。

表8－10       新塘镇2007-2010年水利工程分期实施方案

| 时间 | 工程内容 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 2007-2010 | 新塘大围 | 33665 |
|  | 仙村大围 | 29937 |
|  | 西福河堤 | 5214 |
|  | 小计 | 68815 |
| 2011-2015 | 河道整治 | 108901 |
|  | 水闸 | 6606 |
|  | 泵站 | 6874 |
|  | 倒虹吸 | 145 |
|  | 截流沟 | 8143 |
|  | 小计 | 130667 |
| 2015-2020 | 小河涌 | 61725 |
|  | 人工湖 | 24100 |
|  | 管理设施 | 1527 |
|  | 小计 | 87352 |
| 合计 | 286834 |

# 10环境影响评价

本规划工程包括防洪工程、排涝工程、河涌堤岸整治工程及水环境改善工程。

防洪工程、排涝工程、河涌堤岸整治工程是在原有工程基础上进行的改建、扩建或整修性质的达标加固建设，因而基本不改变水系和江河的分布格局，故工程对流域的生态和水文情势基本不产生影响。

水环境改善工程是将外江水源引入新塘镇，经过规划调蓄区及现有河涌后又汇入外江，引水流量小，因此对外江的影响甚微。

## 10.1区域环境现状

新塘镇，位于广东省的中南部，地处珠江三角洲中北部，地势东北高，西南低。地处南亚热带，属亚热带季风气候区，气候冬无严寒，夏无酷暑，多年平均气温21.6℃，雨量充沛，多年平均降雨量1973mm，4～9月份为多雨期，占年雨量80%以上，4～6月多为锋面雨，7～9月多为台风雨；日照时间长。

新塘镇，是广州“东进”的卫星城镇之一，环境优美，自然资源丰富，通信设施完善，交通便利，被称为“黄金走廊”。

新塘镇属于河网区，地势状态为丘陵、平原交错。境内生态环境良好，土地肥沃、植被茂盛，一年四季均可栽培作物。适宜种植荔枝、龙眼、蔬菜、水稻、花生、玉米、番薯等作物，生物种类繁多。丝苗米、荔枝、乌榄、迟菜心、黑糯米、石硖龙眼、水南白蔗、仙村马蹄等都是驰名海内外的传统产品。

同时，新塘镇也适宜水产养殖和畜牧业的发展。

新塘镇地表水较丰富，但水污染日趋严重，地下水开发量不大，受污染程度较低。

## 10.2工程对环境的有利影响

由于工程的实施，使流域内防洪标准及排涝标准达标，可及时排除区内涝水，保证了规划区内人民的生命财产安全，使发生内涝灾害的机率大大降低，减轻了洪水的威胁和防洪抗灾的经济负担，为地区的经济发展和人民生命财产提供了可靠的安全保障。

工程建设，要挤占土地，拆迁房屋，部分居民也要迁移，但工程占用土地、拆迁房屋多为沿河建筑物。这些建筑物本身，对河流的水质及一河两岸的生态环境已产生较大影响。工程实施过程中拆除这些建筑，恢复植被，虽说占用了土地资源，但对一河两岸的环境起到很大的改善作用。同时，通过调蓄区的兴建来改变城市整体的生态环境。

1）提高城市水面率

水，是城市的重要支撑。水环、路环、绿环各环协调发展，共同打造山水城市的新景观。

新塘镇内水系梳理后，增加11座调蓄区。这些水面，为改善城市小气候环境起到重要作用。

2）提高了城市绿地率

规划在河涌内坡及岸上6－20m范围内进行绿化，增加了绿地面积，为城市净化空气、净化水体、保护城市生态环境起到重要作用。

3）河涌由无水变为有水，由死水变为活水

本规划工程，在枯水期增加了居住区内河涌流动水源水量，使现状黑臭且经常露底的河涌变为水满、水清、水活，改善了河涌水环境。使人们喜欢到水边休闲、入水嬉戏、临水而居，从而为城市赋予活力，改变城市的总体面貌。

4）为河涌两岸的居民增加了休闲娱乐的空间

河涌两岸景观节点及绿化带，可以为市民提供休闲、娱乐空间，方便了附近居民的生活，使市民在茶余饭后有了休闲娱乐的好去处，提高了生活质量。

## 10.3工程对环境的不利影响

工程对环境的不利影响，主要表现在施工期对大气的污染。一方面是施工及公路运输产生的粉尘、飘尘，另一方面是施工机械散发的废气、废油、废水。

施工需动用大型设备，这些设备多以汽油、柴油为主要燃料。燃油机械的尾气排放，释放有害气体，将对大气环境产生一定影响。但由于工程地区大气扩散条件好，对分散居住的村镇居民和施工人员的身体健康及大气环境影响轻微。

大型施工机械的运行及混凝土拌和等施工环节均产生噪声，根据以往监测资料表明，施工现场噪声值在90dB(A)左右，对沿堤线内1km居住的农户，可造成一定影响。

总之，工程是分期实施的，在施工活动中的水、气、渣及噪声污染均为轻微的，短暂的，采取措施是可以控制的，并可以减小到最低限度。

## 10.4环境保护措施

根据环境影响的分析，施工期要加强水利施工的管理。对施工中的扬尘、噪音、废弃物、污水、场地占用，严格加以控制。对由于施工造成的地面植被破坏，应尽快恢复。

必要时对受到影响的生物采取就地保护、迁移保护、补偿等措施，避免在施工的暂时过程中造成不可挽回的破坏。

## 10.5总体评价

本规划工程，主要表现在施工作业期对环境产生的短时间的影响，而工程自身对环境能起到良好的作用，改善现有的河涌环境。

工程运行期主要是对防洪、排涝的有利影响，以及对生态环境的改善、水土流失的有效控制等起到的良好作用。工程的实施将大大改善新塘镇的环境，并对现有的水环境起到生态修复的作用，恢复原有的生态环境。

不利影响主要发生在施工期，而且通过采取相应措施均可避免或减轻到最低限度。

随着施工期的结束，不利影响将消失。工程实施后有利的长期影响将起主导作用，为社会与经济的可持续发展提供保障。

因此，从环境影响评价的角度出发，工程建设是可行的，希望工程早日实施。

# 11经济评价

## 11.1评价依据与基本参数

评价依据为水利部1994年颁发的《水利建设项目经济评价规范》（SL72－94）及《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。新塘镇防洪、排涝等水利工程均属社会公益性项目，并无直接财务收入，故不作财务评价，仅进行国民经济评价。

基本参数采用如下：

规划实施年限：为13年；

计算基准年：以工程竣工生效期为基准年；

计算期：43年（其中：建设期13年，工程运行期30年）；

社会折现率：采用7%。

## 11.2工程投资及年运行费

1）工程投资

根据工程投资估算，新塘镇水利建设（主要是防洪与排涝工程，还有水环境及管理工程等）工程静态总投资为28.68亿元，剔除属于国民经济内部转移支付的计划利润及税金等作用国民经济评价分析的计算总投资（按93%折算）为26.68亿元。按照投资分期实施意见，计划在13年内完成投入。

2）年运行费

水利工程的年运行费包括职工工资福利，材料、燃料和动力费、维修费、管理费及其它直接费用，工程完成后的运行费初估为822万元。

## 11.3工程效益

新塘镇水利工程具有巨大的经济效益、社会效益和环境效益。

经济评价分析，主要计算直接经济效益，间接效益及无形效益（如改善环境、促进地区经济发展、增进社会安定、政治影响等）虽然很大，由于定量较难，未予考虑。

新塘镇水利工程属社会福利工程，不直接创造财富，其效益以其可减免的洪涝灾害损失计算。

1）防洪效益

据统计“2005年增城年鉴”，新塘镇总人口41.10万人，工农业总产值228.54亿元。其中，工业总产值220.00亿元，农业总产值8.54亿元。

防洪效益，主要包括农村综合和工商企业二类防洪效益。其中，农村综合防洪效益，指在防洪工程建成后，可以减少的洪灾经济损失，包括种植业、畜牧业、水产养殖、房屋建筑、各类财物（产）、公益设施（设备）等损失。工商企业综合防洪效益，是指本工程实施后，对受益区的工商企业可以减少的洪涝灾害损失，包括成品、半成品、原材料和设施、厂房以及停工停产等损失。

根据对新塘镇防洪保护区内社会经济情况及历年洪灾损失等资料分析，新塘镇防洪工程实施前后防洪保护区农村及工商企业综合洪灾损失见表11-1。

采用频差法计算工程的综合防洪效益为15186万元/年（2005年水平）。考虑到随着防洪保护区经济的持续发展及城区的不断扩大，部分耕地变为生产和建设用地，防洪保护区单位面积的经济价值增加，同样的灾情带来的损失将增大，参考该地区其他工程防洪效益年递增率取3%。

表11-1                 防洪效益计算表                  单位：万元

| 频率 （%） | 频 差 | 现状洪 | 工程建成后洪灾损失 | 减 灾 | 平均减灾SI | △P.SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △P | 灾损失 |  |  |  |  |
| 50 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 22768 | 6830.4 |
| 20 |  | 13668 | 0 | 13668 |  |  |
|  | 0.1 |  |  |  | 22768 | 2277 |
| 10 |  | 31868 | 0 | 31868 |  |  |
|  | 0.05 |  |  |  | 58079 | 2904 |
| 5 |  | 84291 | 0 | 84291 |  |  |
|  | 0.03 |  |  |  | 80880 | 2426 |
| 2 |  | 92720 | 15250 | 77470 |  |  |
|  | 0.01 |  |  |  | 74828 | 748 |
| 1 |  | 121342 | 49156 | 72186 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15186 |

2）排涝效益

根据对新塘镇现状涝灾调查，在典型围内常年受涝灾损失情况见表11-2，其排涝效益可按减免灾害的程度估算。

表11-2　　　　　   排涝效益计算表（2005年水平）

| 淹浸作物 | 受灾面积 | 损失单价 | 减灾效益占 | 排涝效益 | 单位面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 损失的百分比 |  | 排涝效益 |
|  | （万亩） | （元/亩） | （%） | （万元） | （元/亩） |
| 水 稻 | 0.59 | 940 | 30 | 166 | 282 |
| 经济作物 | 0.27 | 7700 | 50 | 1040 | 3850 |
| 鱼 塘 | 0.09 | 8500 | 70 | 536 | 5950 |
| 合 计 | 0.95 |  |  | 1741 | 1833 |

新塘镇农业用地4.87万亩，根据单位面积的排涝效益估算出多年平均排涝效益为8927万元。

## 11.4国民经济评价指标

根据以上参数，计算的指标成果见表11-3。

表11-3　　　　        经济评价及敏感性分析指标表

| 项 目 | 经济净现值（万元） | 经济内部收益率（%） | 效益费用比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本方案 | 146536 | 11.16 | 1.59 |
| 投资变化 | 增加10% | 118914 | 10.13 | 1.44 |
|  | 减少10% | 174342 | 12.37 | 1.76 |
| 效益变化 | 增加10% | 189005 | 12.25 | 1.75 |
|  | 减少10% | 104251 | 10.03 | 1.43 |

从上表可以看出，当社会折现率为7%时，本规划工程具有较好的经济效益，在经济上是可行的。

## 11.5国民经济评价结论

本次规划的防洪排涝工程实施后，可以提高新塘镇的防洪排涝能力，减轻洪水对新塘镇的威胁，保护新塘镇的防洪安全。水环境项目的实施，可以改善目前河涌污染严重的局面，为建设山清水秀的生态园林格局作基础，同时可以促进当地的荔枝文化及其旅游业的发展，改善周边的投资环境和居住环境。

工程的实施可减少因洪涝造成的重大经济损失，减少因防洪抢险而投入的人力、物力和财力，对新塘镇的经济持续稳定发展起到重大作用。

# 12结论与建议

## 12.1结论

（1）新塘镇地处广州规划的“三纵四横”生态廊道中，随着广州“东进”战略的推进，新塘镇将依托区内“水、山、文、商”等资源，打造一个集经济、旅游、文化一体的新型城区。本区域防洪、排涝及水环境现状与当前经济社会发展的要求已不相适应，为充分发挥水利工程的综合效益，统筹防洪与排涝安全、水环境、水景观，开展本《规划》工作是非常必要的。

（2）《规划》全面分析了新塘镇的自然特点、社会经济情况、水利建设现状及存在的问题，根据新塘镇的社会经济发展需要，进行了实事求是的分析论证，提出了防洪规划、排涝规划、水域蓝线规划、水环境整治、水管理规划等，并对工程占地与投资进行了估算，进行了环境评价与经济评价。资料详实，内容全面，基本符合新塘镇的实际。

（3）防洪（潮）工程规划布局基本合理，设计洪（潮）水面线采用已批复的现有成果是可行的。排涝规划的原则正确，排涝分区及计算成果基本可信，排涝工程布局基本合理。水环境治理及水景观规划原则基本正确。

## 12.2建议

（1）防洪规划“仙村大围安全加固工程可研报告”中，仙村大围为50年一遇防洪标准，工程级别却是3级堤防，不符合《堤防工程设计规范》（GB50286-98）的规定，建议将工程级别提高到2级堤防，相应的主要建筑物级别及次要建筑物级别也应提高。这符合新塘镇仙村未来发展的要求，也符合东江北干流堤防的整体标准。

（2）排涝规划中，11个调蓄区的规划建设，不仅对内涝渍水调蓄作用意义重大，同时也可解决部分区域水环境、水景观问题，建议作专题研究。特别是水南片的2个调蓄区的规划建设，对解决区域内涝问题至关重要，建议与相关部门充分协商、沟通，确保规划的落实。

（3）水环境整治，缺乏内河涌的水质观测资料。内河涌的水质究竟如何，生活污水、工业污水和各类污染物负荷究竟有多大，对外江水质的影响如何，建议专题研究。